Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства» _____________________________________________________________________________

Арх. №

Экз. №

Шифр темы:

от

ЗАПАДНЫЙ ВНУТРИОБЛАСТНОЙ РАЙОН

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Восточно-Донбасская агломерация)

Схема территориального планирования

Октябрьского района

Пояснительная записка

Том 4

Генеральный директор,

канд.техн.наук

заслуженный строитель РФ						А.Д. Лаппо

Директор по производству 						Н.М. Сидоренко

Директор по научной работе

канд.географ.наук 								Э.А. Миленина

Заведующий научно-проектным отделом

Главный архитектор проекта,

канд.архитектуры 								Р.И. Хамецкий

Руководитель инженерных разделов

ведущий научный сотрудник,

канд.техн.наук 								Н.П. Заборщикова

Ответственный исполнитель

ведущий архитектор НПО

Почетный архитектор РФ						Р.А. Мирзоев

Санкт-Петербург,

2008 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Пояснительная записка

Том 1 Существующее положение и концепция развития

Том 2 Проектное решение

Том 3 Положения о территориальном планировании

Том 4 Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района

Приложение I к тому 4 Положения о территориальном планировании

Приложение II к тому 4 План реализации

Приложение III к тому 4 ИТМ ГО и ЧС

Б. Графические материалы

а) Материалы анализа существующего положения

- Схема использования территории Западного внутриобластного района РО (опорный план по состоянию на 2007 г.) в масштабе 1:100000;

- Схема планировочных и эколого-средовых ограничений в масштабе 1:100000;

- Схема административных границ (по состоянию на 2007 г.) в масштабе 1:200000;

- Схема гидрографической сети в масштабе 1:200000;

- Схема размещения месторождений нерудных полезных ископаемых в масштабе 1:200000;

- Схема размещения угледобывающей промышленности Восточно-Донбасской агломерации в масштабе 1:200000;

- Схема ландшафтно-рекреационного зонирования в масштабе 1:100000;

- Фрагмент схемы территориального планирования Ростовской области в масштабе 1:200000;

- Опорный план Октябрьского муниципального района в масштабе 1:50000;

- Опорный план Красносулинского муниципального района в масштабе 1:50000;

- Опорный план Каменского муниципального района в масштабе 1:50000;

- Опорный план Белокалитвинского муниципального района в масштабе 1:50000;

- Опорный план Усть-Донецкого муниципального района в масштабе 1:50000;

- Опорный план Тацинского муниципального района в масштабе 1:50000.

б) Материалы проектного решения

1. В границах Восточно-Донбасской агломерации

- Схема функционального зонирования территории Западного внутриобластного района (основной чертеж) в масштабе 1:100000;

- Схема инвестиционных зон и территорий активного экономического развития в масштабе 1:100000;

- Схема транспортных коммуникаций в масштабе 1:100000;

- Схема формирования системы транспортных межселенных социально-сервисных связей и полей тяготения к центрам обслуживания в масштабе 1:200000;

- Схема формирования межселенного поля тяготения к центрам агломерации по культурно-бытовому признаку в масштабе 1:200000;

- Схема формирования планировочного ядра Восточно-Донбасской агломерации (конурбации городов Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин) в масштабе 1:50000;

- Схема планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и особо охраняемых территорий в масштабе 1:100000;

- Схема планируемого размещения объектов капитального строительства в масштабе 1:100000;

- Схема инженерной инфраструктуры в масштабе 1:100000;

23а Схема водоснабжения и канализации;

23б Схема газоснабжения;

23в Схема электроснабжения;

2. В границах муниципальных районов

Октябрьский район

- Ситуационный план в масштабе 1:200000;

- Схема комплексного развития района и размещения объектов капитального строительства в масштабе 1:50000;

- Схема функционального зонирования территории в масштабе 1:50000;

- Схема инвестиционных зон и территорий активного экономического развития в масштабе 1:50000;

- Схема транспортной инфраструктуры в масштабе 1:50000;

- Схема инженерной инфраструктуры в масштабе 1:50000;

- Схема планировочных и эколого-средовых ограничений в масштабе 1:50000.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ПРЕДИСЛОВИЕ	6

ВВЕДЕНИЕ	8

РАЗДЕЛ 1                                                                                                                                                        Условия, особенности и предпосылки развития Октябрьского муниципального района в составе Восточно-Донбасской агломерации	10

1.1. Положение Октябрьского муниципального района в системе размещения производительных сил и расселения Восточно-Донбасской агломерации	10

1.2. Природные условия	12

1.2.1. Климатические условия	12

1.2.2.Геофизические условия	15

1.2.3. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод	16

1.2.4. Гидрогеологические условия	16

1.2.5. Экологические условия	19

1.3. Ресурсный потенциал	19

1.3.1. Агроклиматический потенциал	19

1.3.2. Земельные ресурсы	22

1.3.3. Водные ресурсы	23

1.3.4. Природно-рекреационные ресурсы	23

1.3.5. Ресурсы угледобывающей отрасли	25

1.3.6. Нерудные полезные ископаемые	26

1.3.7. Лесные ресурсы	26

1.4. Социально-экономический потенциал	27

1.4.1. Зона дезурбанизационного развития	28

1.4.2. Зона урбанизационного развития	29

1.5. Анализ существующего положения                                                                (опорный план по состоянию на 2007 год)	29

1.6. Схема планировочных и эколого-средовых ограничений	41

РАЗДЕЛ 2                                                                                                                                            Проектное решение	41

2.1. Общие положения	41

2.2. Размещение производительных сил	42

2.2.1. Территориальное зонирование	42

2.2.2. Территориально-ресурсные предпосылки размещения производительных сил	44

2.2.3. Размещение основных зон социальной рекреации и туризма	45

2.3. Население. Демографическая структура. Расселение	46

2.4. Жилищное строительство	51

2.5. Система социального сервиса	51

2.6. Транспортная сеть и инфраструктура	56

2.7. Социальная рекреация и туризм	57

2.7.1. Общие положения	57

2.7.2. Экологический каркас	58

2.7.3. Памятники истории и культуры	58

2.7.4. Формирование рекреационно-туристических зон Октябрьского района	59

2.7.5. Формы туризма	60

2.8. Агропромышленный комплекс	61

2.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	66

2.9.1. Водоснабжение	67

2.9.2. Канализация	75

2.9.3. Теплоснабжение	83

2.9.4. Газоснабжение	88

2.9.5. Электроснабжение	91

2.9.6. Системы связи	95

2.10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	99

2.10.1.Экологическое состояние территории Октябрьского района и предложения по охране окружающей среды	99

2.10.1.1. Атмосферный воздух	99

2.10.1.2. Водные ресурсы	108

2.10.1.3. Почвы	116

2.10.1.4. Физические факторы	119

2.10.2. Предложения, направленные на снижение негативного воздействия процессов, связанных с реструктуризацией угольной отрасли	121

2.10.2.1. Выход опасных газов на дневную поверхность	122

2.10.2.2. Подтопление территории шахтными водами	123

2.10.2.3. Нарушенные земли	129

2.10.3. Отходы производства и потребления	135

2.10.3.1. Размещение твердых бытовых отходов	135

2.10.3.2. Размещение производственных отходов	147

2.10.4. Ограничения градостроительной деятельности на территории	152

Октябрьского района	152

2.10.4.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	152

2.10.4.2. Зоны санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения	154

2.10.4.3. Санитарно-защитные зоны предприятий	156

ПРЕДИСЛОВИЕ

Разработка Схемы территориального планирования Октябрьского района выполнена ОАО «НИИП Градостроительства» (Санкт-Петербург) в период 2007-2008 гг. в составе Восточно-Донбасской агломерации на основании контракта № 153/07-ГКарх. От 19.04.2007 г. и прилагаемого к нему Задания на подготовку документа территориального планирования, утвержденного заместителем губернатора Ростовской области, Министром строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Г. Андриади.

В основу разработки Схемы положены следующие законодательные и нормативные акты, предшествующая проектная документация и результаты современных научно-проектных исследований:

( Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

( Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г.  № 150;

( Задание «на подготовку документа территориального планирования», утвержденного заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ;

( Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики в 2002-2005 гг.;

( Научно-исследовательская разработки Ростовского государственного архитектурного института и АО «Ростовгражданпроект» - «Схема территориальной организации производительных сил и районной планировки Восточного Донбасса Ростовской области». Издание Ростов-на-Дону 2000 г.

( Научно-методические разработки научно-планировочного отдела ОАО «НИИПГрадостроительства» периода 2000-2005 гг.

( Разработка научного отдела «Планировочная организация Ростовской агломерации» РГЦ Ростовской государственной академии архитектуры.

Руководитель ГРЦ А.М.Бояринов, главный экономист М.М. Кантер.

Настоящий проект разработан на период до 2030г. авторским коллективом Научно-планировочного отдела (НПО) ОАО НИИП Градостроительства.

Заведующий НПО, главный архитектор проекта, кандидат архитектуры Р.И. Хамецкий.

Руководитель инженерных разделов, ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук Н.П. Заборщикова.

Ответственный исполнитель вед. архитектор НПО – Р.А. Мирзоев.

В разработке проекта приняли участие:

1. Канд.архитектуры Р.И. Хамецкий – разработка текстовой части раздела, моделирование графики.

2. Канд.технических наук Н.П. Заборщикова – инженерные системы, благоустройство территории, охрана окружающей среды.

3. Вед. архитектор НПО Р.А. Мирзоев – сбор и обработка исходных данных, моделирование графики.

4. Ведущий архитектор  НПО А.Э. Чинчук – разработка планировочной структуры Октябрьского района, компьютерная графика.

5. Инженер М.С. Душейко – геологическая характеристика и компьютерная графика.

6 Инженер Н.Л. Логинова – разработка комплексной оценки территории, планировочных и эколого-средовых ограничений, компьютерная графика.

7. Ведущий архитектор А.Э. Чинчук – разработка проектного решения, компьютерная графика.

8. Инженер М.М. Казаков – разработка изохронограммы транспортной доступности центров агломерации, компьютерная графика.

9. Архитектор Е.А. Огородникова – компьютерная графика инженерных сетей.

10. Инженер Ш.Б. Майны – компьютеризация текстового материала.

11. Техник-архитектор Е.А. Малофеевская – эскизная графика, комплектация материалов проекта, корректура текстового материала.

12. Начальник инженерно-экологического отдела, инженер В.П. Саранцева – участие в разработке раздела ОВОС (оценка воздушных выбросов).

# ВВЕДЕНИЕ

Значение Октябрьского района в системе Восточно-Донбасской агломерации, с точки зрения его транспортной связи с окружающими регионами, определяется как ключевое, связанное с точкой пересечения двух транспортных артерий: меридиональной дороги М-4 «Ростов-на-Дону – Воронеж – Москва» и широтной (дорога «Речной порт Усть-Донецкий» – Украина).

Вместе с тем – это и центральный район в системе агломерации. Он непосредственно прилегает к территории Опорного центра – городу Шахты и центральному ядру агломерации, образуемому близко расположенными (сливающимися) городами Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин. Район, находясь в составе планировочной зоны активной урбанизации, проявляя функциональные связи с городом Шахты и ядром агломерации успешно развивается по линии инвестиционной привлекательности, росту экономической эффективности вводимых в сферу производства новаций и снижения их риска.

Настоящая разработка входит в состав более общего проекта – Схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации Ростовской области, которая разработана на основе утвержденной схемы территориального планирования Ростовской области.

В 2007 г. Законодательным собранием Ростовской области была утверждена «Стратегия социального развития Ростовской области и района на период до 2020 года», учет основных установок которой послужил основанием для уточнения ряда положений предыдущей концепции проекта.

Одна из основных целевых установок настоящего проекта в аспекте градостроительных, планировочных задач развития Октябрьского района связана с учетом основных положений схемы территориального планирования всей агломерации, как структурно-планировочной и социально-экономической, хозяйственной целостности.

В планировочной структуре Ростовской области, исторически сложившейся за последние два столетия, довольно четко просматривается ее троечастное членение. Средняя часть – это территория размещения добывающей промышленности и сложившаяся применительно к ней система расселения; южная – зона непосредственного влияния Ростовской агломерации с ее приоритетом на размещение обрабатывающей промышленности. Северная – территория преимущественно связанная с сельским и лесным хозяйством, туризмом, рекреационной деятельностью.

Наиболее освоенная, имеющая более высокую плотность расселения и размещения производительных сил, часть Средней полосы представлена Западным внутриобластным районом Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерацией).

В состав Западного внутриобластного района входит шесть муниципальных районов (Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский, Октябрьский, Усть-Донецкий, Тацинский) и шесть городских округов: г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Донецк, г. Каменск-Шахтинский, г. Зверево и г. Гуково,  города и поселки городского типа, являющиеся центрами муниципальных районов - г. Белая Калитва, р.п.Усть-Донецкий, п. Каменоломни и ст. Тацинская.

Западный внутриобластной район – это восточная часть всемирно – известного, богатейшего угледобывающего комплекса – Донецкого бассейна (Донбасса), охватывающего территорию 13734 км2. в составе Ростовской области.

Освоение угольных ресурсов Донбасса на протяжении более 2х столетий происходило в направлении с Запада на Восток. Если угольные месторождения Западной части Восточного Донбасса оказались практически исчерпанными за двухсотлетний период их отработки (за некоторым исключение Гуковской зоны угленосности), то угольные запасы оставшейся восточной территории по ряду причин (в том числе как следствие более глубокого заложения угольных пластов промышленного освоения и более слабого развития инфраструктуры) долгое время оставались нетронутыми, составляя для будущего времени своеобразной резерв для перспективного развития угледобывающей промышленности Восточного Донбасса.

Принятый на правительственном уровне план реструктуризации угольной отрасли, последовательно реализуемый с 1994 года, выразившийся в закрытии почти всех нерентабельных шахт, знаменует собой переломный этап в развитии угледобывающей отрасли, которая уверенно продвигается на Восток.

При этом получают особую актуальность задачи территориального планирования и систем расселения в узлах размещения новых шахт и обогатительных фабрик, решение экологических, природоохранных проблем, задач совершенствования транспортно-инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

Совершенно очевидно, что развитие транспортной сети в Восточной части агломерации, реконструкция магистральных инженерных сетей, соседство с новыми создаваемыми угледобывающими комплексами в известной мере превращает ранее мало освоенные районы Восточно-Донбасской агломерации в инвестиционно-привлекательные и по отношению к отраслям обрабатывающей промышленности. Об этом свидетельствуют многочисленные декларации о намерениях на размещение в создаваемых промышленных узлах новых производственных фирм (в том числе зарубежных), логистических центров, инфраструктурных комплексов, образующих зоны активного экономического развития.

Восточный Донбасс, привлекая к себе инвестиции экономического развития, новые комплексы производства и миграционные потоки населения, порождает проблему охраны природной среды, развития туризма, сохранения историко-культурных ценностей.

Восточный Донбасс – уникальный регион по разнообразию расположенных здесь объектов историко-культурного наследия. Районы Дона и Северского Донца на протяжении тысячелетий служили местом обитания сменявших друг друга археологических культур. Свидетельством о богатой истории края являются сохранившиеся здесь многочисленные памятники истории и культуры.

Проект территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации разработан на основе ранее утвержденных основных положений Схемы территориального планирования Ростовской области, выполненной ФГУП Рос НИПИУрбанистики в 2004-2006 годах. Однако, при надлежащем их учете и более детальном рассмотрении территории Восточного Донбасса выделяется ряд проблемных ситуаций, не нашедших своего разрешения. Это предопределило необходимость введения в состав текстовой части проекта раздела «Концепция развития», позволяющего вести обоснование проектных решений по принципу «от общего к частному». Вместе с тем, рассмотрение на более детальном уровне каждого из шести муниципальных районов в масштабе 1:50000 способствует как уточнению ранее принятых решений в масштабе 1:100000, так и усилению реализуемости проектных установок.

Несколько более развернутое обоснование концептуальных положений содержит второй том текстовой части проекта, которая, в целом, подразделяется на 10 томов в целях удобства пользования с учетом специфики различных специальностей и интересов специалистов.

Свершившийся переход к рыночной экономике, в большей мере учитывающей инициативу предпринимательства, конкретные особенности развития производства, потребления, инвестиционной деятельности, развития населенных мест и их систем требует наряду с неукоснительным соблюдением правовых норм, учитывать объективные закономерности развития градостроительных систем, выявленные ходом развития мирового градостроительства.

К числу новейших исследований в этой области (в аспекте регионального проектирования) относятся, прежде всего, современные исследования в области раскрытия функциональных закономерностей расселения и тяготения в межселенном пространственном диапазоне, а также методические установки на развитие межселенных систем социального сервиса.

Необходимо заметить, что в советский период тема исследования межселенных связей в районной планировке не получила сколько-нибудь заметного развития. Некоторые попытки исследовательского коллектива ЦНИИП градостроительства в 70-х годах найти решение проблемы методами абстрактного усредненного нормирования не дали положительных результатов и не получили внедрения в градостроительную практику.

Обобщение исследовательских результатов в направлении поиска объективных закономерностей развития сервисных связей и установления границ сервисного поля с переменными градиентами тяготения поселений к системе центров, предпринятое НИИПГрадостроительства (Санкт-Петербург) в 2000-2005 годах, дало выход на методику построения и расчета межселенных систем обслуживания, имеющих также применение в транспортных расчетах.).

Последующее обоснование и описание принятых проектных решений опирается на установки законодательных и нормативных актов, на исходные данные и материалы согласований, 2007-2008 годов в части гипотезы социально-экономического развития, размещения производительных сил, расселения, выявления границ зон активного экономического развития, «точек роста» в системе расселения, формирования системы рекреации и туризма.

Особенность экономического развития района связана с приоритетом промышленного производства.

С учетом промышленного сектора города, процент приоритетности промышленности сектора поднимается значительно выше.

Перспективы же развития экономики сельского района тесно связаны с потенциалом сельского хозяйства.

Повышение рентабельности сельскохозяйственного производства тесно связано с развитием сельскохозяйственной науки, внедрением ее достижений в практику, более тесным соединением его со вспомогательным и сопутствующим производством.

В районе активно развивается добывающая промышленность. Опираясь на местную сырьевую базу действуют промышленные отрасли.

Территория района отличается разнообразием природно-ландшафтных особенностей богатством форм археологического, исторического, культурного  наследия.

Однако туризм еще не нашел пути своего развития. Абсолютно преобладает выездной туризм, въездной практически отсутствует, отсутствуют также маршруты тематического туризма сколько-нибудь значительной протяженности, превышающей школьные «туристские тропы», формируемые по инициативе энтузиастов и общественности поселений. Однако – это обнадеживающее начало будущего развития системы регионального туризма, который может найти свой эффективный путь развития.

# РАЗДЕЛ 1                                                                                                                                                        Условия, особенности и предпосылки развития Октябрьского муниципального района в составе Восточно-Донбасской агломерации

## 1.1. Положение Октябрьского муниципального района в системе размещения производительных сил и расселения Восточно-Донбасской агломерации

Район расположен в юго-западной части области в непосредственной близости к трем крупнейшим промышленным центрам – городам Шахты, Новочеркасск и Новошахтинск. Административный центр района рабочий поселок Каменоломни удален от Ростова-на-Дону на 70 км. Площадь территории Октябрьского района составляет 1998,7 км2, численность населения – 75,5 тысяч человек.

Поселок Каменоломни был основан в 1863 году как железнодорожная станция. В настоящее время административный центр района – крупный транспортный узел. В нем расположены вагонное и локомотивное депо, а также опорный центр управления перевозками, в зону действия которого входят 12 станций Северо-Кавказской железной дороги, от Новочеркасска до Сулина. Автомобильные и железнодорожные магистрали Федерального и регионального значения связывают Октябрьский район с районами Центральной, Южной России и соседней Украиной.

Залежи каменного угля обеспечивают угледобывающие предприятия района, в недрах района обнаружены запасы минерального сырья, используемого для производства строительных материалов. Благоприятные климатические условия и плодородие земель способствуют развитию сельского хозяйства.

Центром размещения крупного промышленного производства и расселения является г. Шахты. Его численность населения по состоянию на 2007 год составляет 247,7 тыс. жителей.

Одним из преимуществ района является то, что он располагается в непосредственной близости к экономически развитым регионам России и  Украины – Краснодарскому краю (120 км до границы) и Западному Донбассу.

Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность района имеют высокий потенциал развития благодаря развитой транспортной инфраструктуре, прохождению через его территорию важнейших транспортных магистралей.

Район является частью одного из ведущих евроазиатских международных транспортных коридоров «Север-Юг», проходящего по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск («критский транспортный коридор»).

Основными автомагистралями федерального значения являются М-4 «Дон» - от Москвы до Новороссийска и М-19, связывающая автомагистраль М-4 с границей Украины (на Донбасс и дальше через Харьков и Полтаву – на Киев). Большая разветвленность в районе автомобильных дорог областного и внутрирайонного значения. Их общая протяженность около 350 км. Практически все населенные пункты соединены с районным центром и близлежащими городами дорогами с твердым покрытием.

Плотность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 223 км на одну тысячу квадратных километров.

Основной железнодорожной транспортной магистралью, проходящей через район, является Северо-Кавказская железная дорога, обеспечивающая выход к портам Черного моря и Закавказью, а также связывающая юг страны с центральными регионами, ближним и дальним зарубежьем. Станция Каменоломни – крупный опорный центр грузоперевозок, объединяющий 12 станций СКжд. Объем грузоперевозок станции достигает 2,5 млн. тонн в год. Железнодорожными и автомобильными магистралями Октябрьский район связан также с Усть-Донецким и Ростовским речными портами класса река-море (70 км), имеющими пропускную способность, соответственно, 4 и 11 млн. тонн. Таганрогским и Азовским морскими портами (140 и 100 км) с пропускной способностью 3,5 и 5 млн. тонн, а также с Ростовским аэропортом (70 км).

Существенным потенциалом экономического развития района является прохождение по его территории транзитных трубопроводных магистралей: магистральных газопроводов федерального значения «Северный Кавказ – Центр» и «Новопсков – Аксай – Моздок», диаметром 700 мм и давлением 55 атмосфер, а также участок КС «Сохрановка» - КС «Октябрьская» магистрального газопровода диаметром 1420 мм и давлением 75 атмосфер. Кроме этого, существует и постоянно расширяется внутрирайонная сеть газопроводов. Общая протяженность всех газопроводов на территории района превышает 400 километров.

Через район проходят также 9  водоводов диаметром от 500 до 1200 мм. Из них: 6 водоводов, снабжающих технический и питьевой водой из реки Дон (от ст. Мелиховской Усть-Донецкого района) как район, так и города Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин и другие областные города и населенные пункты Восточного Донбасса, 2 водовода – от станицы Бессергеневской до города Новочеркасска и водовод от города Новочеркасска до поселка Персиановского. Практически все территории района за исключением поселка Новоперсиановского, имеют возможности для обеспечения централизованным водоснабжением. Вместе с внутрирайонной сетью протяженность водопроводов в районе составляет 475 километров. Важным фактором является нахождение практически в границах района Новочеркасской ГРЭС – одной из крупнейших электростанций на Юге России. Намеченное строительство еще двух энергоблоков этой электростанции будет осуществляться на землях района, первый из которых должен вступить в строй в 2011 году. Обеспеченность района электроэнергией составляет 100%, протяженность линий электропередач, в том числе высоковольтных, 1200 километров.

Географическое и геоэкономическое расположение района, развитая транспортная и инженерная инфраструктуры являются значительным ресурсом для экономического роста, привлечения в район инвестиций, в том числе иностранных, развития в районе промышленности, логистики, дорожного сервиса и въездного туризма.

Весьма перспективным с точки зрения социально-экономического развития является объединение в территориальный экономический кластер Октябрьского района с городами Новочеркасск, Шахты и Новошахтинск, имеющими с районом общие границы, общее энергоснабжение, общие инженерные коммуникации, значительную маятниковую миграцию трудовых ресурсов. Важным фактором является также то, что район располагает значительными возможностями для снабжения жителей этих городов высококачественными продуктами питания, вырабатываемыми из производимой в районе сельскохозяйственной продукции, в том числе на кооперативных с городами началах. Октябрьский район имеет все основания и предпосылки стать интеграционным центром такого территориального кластера.

## 1.2. Природные условия

### 1.2.1. Климатические условия

Территория Октябрьского муниципального района входит в состав Атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами.

Инсоляция и термический режим

На территории региона отмечается обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния несколько увеличивается с севера на юг от 2086 ч/год до 2148 ч/год. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая  наибольших  показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В теплый период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2540-2681 МДж/м2 с максимумом в июле (384-461 МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МДж/м2. Величина рассеянной радиации за год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287. суммарная радиация приближается к средневзвешенной областной норме – порядка 700 МДж/м2. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение и составляет 1070-1280 МДж/м2.

Для территории района характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания или прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%).

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией области устанавливается определенный тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Характерно преобладание антициклонов (64%), с которыми связано преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день. Наиболее часты они в январе, июне и мюле – до 13-14 дней в месяц. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололедом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные периоды – обильные обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию поступает 3821км3 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков.

Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха на территории области изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°С до 9,2-9,5°С. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают –8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха в пределах области изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°С весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°С наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

Суммы продолжительных температур выше 0°С изменяются от 3200°С до 3800°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

Атмосферные осадки

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В целом осадки увеличиваются с северо-востока на юго-запад.

Характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время. За холодный период выпадает до 190мм, а за теплый период от 217 до 320мм.

В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Суточные максимумы осадков, как правило, являются результатом ливневых дождей и почти исключительно отмечаются в летние месяцы. Осадки с интенсивностью более 30мм за сутки могут вызвать различной степени повреждения вплоть до разрушений (при интенсивности 50-60мм/сут). Среднее число дней с интенсивностью более 30мм составляет 0,5-1,5 в год. Сильные ливни обычно охватывают незначительную площадь в несколько десятков, реже сотен километров и только иногда распространяются на более обширные площади. Ливни наносят значительный ущерб сельскому хозяйству: вызывают паводки, смывают верхние слои почвы, повреждают растения.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория района относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.

Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Высота снежного покрова в среднем составляет 11-12см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействий засух и суховеев.

Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Ветровой режим

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%).

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Опасные явления погоды

Погодные явления, которые ставят под угрозу жизнь человека или наносят значительный экономический ущерб, принято считать опасными. К опасным явлениям относятся сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололед и изморозь.

Сильные ветры. Увеличение скорости ветра до 15м/сек и более зависит от синоптической ситуации и от особенностей подстилающей поверхности. К числу наиболее существенных последствий от этого явления можно отнести повреждение и выдувание сельскохозяйственных посевов, разрушение опор ЛЭП, затруднение работы всех видов транспорта и строительства, возрастает нагрузка на здания и сооружения. Сильные ветры вызывают сгоны и нагоны воды на Северском Донце. Восточные ветры («верховка») вызывают сгон воды, понижая уровень реки в отдельные годы до 2,5м. Сильные юго-западные ветры («низовка») нагоняют воды, задерживают речной сток и поднимают уровень воды в реке до 2м. Сгоны воды обычно наблюдаются в сентябре-ноябре, нагоны – в июле-августе.

Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое. Среднегодовая частота сильных ветров по территории показывает тенденцию к увеличению в пределах траектории перемещающихся циклонов.

Метели. В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Значительный ущерб, обусловленный        этим явлением,    связан со     снижением     метеорологической дальности видимости менее 500м, которая в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства. В среднем число дней с метелью составляет от 10 до25. средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 50часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоемов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквалы. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. Максимальное количество выпавших осадков за последние 30 лет составило 106,4мм в течение12 часов.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30мм за сутки) и ливнями (более 30мм за час), связан с подтоплением хозяйственных сооружений, повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (> 15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности их проявления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в теплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения имеет те же тенденции, что и шквалы.

Гололед. Гололедно-изморозевые явления проявляются в виде гололеда, зернистой и кристаллической изморози, а так же сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололедно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень влажного воздуха на территорию, занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

### 1.2.2.Геофизические условия

Согласно в СНиП II. 7.81* «Строительство в сейсмических районах» системе Общего сейсмического районирования (ОСР-97), разработанной Российской академией наук в 1997 г., территория Восточного Донбасса подразделяется на ряд зон сейсмической опасности для каждой из категорий зданий и сооружений. Система ОСР-97 рассматривает 3 категории объектов (зданий и сооружений): 1 категория – объекты массового строительства, 2 категория – объекты повышенной ответственности (более чувствительные к сейсмическим воздействиям) и 3 категория – объекты особо чувствительные к сейсмике (категория особой ответственности). Уровень сейсмического воздействия, измеряемый в баллах сейсмической опасности, определяется применительно к 50-летнему сроку. При этом для каждой категории объектов имеют место свои карты распространения сейсмической опасности (соответственно: карты А – 1 категории, В – 2 категории и С – 3 категории).

Также, с каждой категорией объектов связана соответствующая точность вероятностного прогноза (то есть вероятности превышения расчетной величины сейсмических колебаний). Установлены соответствующие вероятности превышения: для карты А – 10%, для карты В – 5% и для карты С – 1%. Для территории агломерации по картам А и В вся территория оценивается (для размещения массового строительства и строительства повышенной ответственности) сейсмической характеристикой не выше 5 баллов; по карте С (для особо ответственных объектов) территория подразделяется на 3 подрайона: Северовосточный, оцениваемый в 5 баллов, Центральный – 6 баллов и Южный – 7 баллов.

Районирование по категории «С» приведено на прилагаемой схеме. Границы подрайонов выделены утолщенными линиями.

Следовательно, территория Октябрьского  муниципального района  для особо ответственных объектов подразделяется на 2 подрайона сейсмической опасности:  Северный – 6 баллов и южный – Новочеркасск 7 баллов. Для объектов категории А и Б – 5 баллов.

### 1.2.3. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод

Октябрьский район в составе Восточно-Донбасской агломерации относится к категории территорий ограниченно обеспеченных гидрологическими ресурсами. Гидрографическая сеть территории района представлена бассейнами рек Аюта, Грушевка, Кадамовка, Керчик, Несветай. Юго-западная часть района примыкает к пойме р. Дон и ее протоку Аксай.

Реки Несветай, Аюта с притоком Грушевка, Кадамовка и Керчик берут начало на Донецком кряже и имеют субмеридиональное простирание. Октябрьский район располагает незначительными водными ресурсами. Районная гидросеть представлена малыми реками – Грушевка, Кадамовка, Аюта, Керчик, Малый Несветай и некоторыми другими, практически не имеющими хозяйственного значения, а также протекающими по границе района представлены также многочисленными прудами. Всего в районе официально числится 35 прудов (без учета рыборазводных хозяйств), общей площадью 435 гектаров. Кроме этого, прудов Новочеркасского рыбокомбината и Бессергеневского рыбхоза (при этом общая площадь прудов Новочеркасского рыбокомбината с учетом расположенных на территории Аксайского района – 4268 гектаров. Это самая большая площадь рыбных прудов в Европе).

### 1.2.4. Гидрогеологические условия

В системе гидрогеологического районирования гидрогеологические, артезианские горизонты подземных вод района отнесены к типу планировочно зафиксированного (в схеме районирования) Восточно-Донецкого гидрологического района.

Система питьевого водоснабжения частично связана с использование местных гидрогеологических ресурсов. Качество и объемы подземных вод зависят от условий расположения водоносных горизонтов. Ниже приводится краткая характеристика основных горизонтов.

Краткая характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов                                                Таблица №1

| № п/ п | Название водоносных горизонтов и комплексов | Область распространения | Водовмещающие породы Мощность (м) | Глубина залегания (м) напор (м) | Водообильность Дебит скважины (л/сек) понижение (м) | Минерализация (г/куб.дм) | Величина общей жесткости (ммоль/куб.дм) | Химический состав | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕВЕРНАЯ ГРУППА |
| 1. | Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений (a, adQ III-IV) | Пойма, I и II надпойменные террасы рек и долины крупных рек и балок | Мелкозернистые и среднезернистые кварцевые пески, суглинки, супеси несколько м, до 5 | 0,9 – 12 н/д | 0,03 – 5 2,87 – 5 | 0,1 – 2,5 | 3,7 – 16,2 | Сульфатно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые | Используются для водоснабжения (стан. Вешенская) |
| 2. | Палеогеновый водоносный комплекс (Pg1 + Pg21+2) | Повсеместно, за исключением долин рек Дона, Песковатки, Сухой Елани, Тихой, Чира и др. | Разнозернистые в основном мелко- и среднезернистые, кварцево-глауконитовые пески и песчаники 14 - 80 | 6 – 94 н/д | 0,1 – 10,0 1,2 – 30,0 | 0,1 – 2,7 | 1,4 – 16,8 | Сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, натриево-кальциевые, магниево-натриево-кальциевые | Используются для водоснабжения скважинами и колодцами |
| 3. | Водоносный комплекс верхнекаменноугольных отложений (С3) | Донецко-Донской и Восточно-Донецкий бассейн | Известняки и песчаники среди глинистых и песчано-глинистых сланцев 8 - 40 | – напорный | - | 0,6 – 2,7 | 3,6 – 59,7 | Гидрокарбонатные | Широко используется для хозпитьевого водоснабжения |
| 4. | Водоносный комплекс терригенной толщи среднекаменноугольных отложений (С2) | Повсеместно в северной части Ростовской области, район открытого Донбасса | Прослои известняков и песчаников среди глинистых и песчано-глинистых сланцев и аргиллитов 3 400 | 150 – 180 (Восточно-Донецкий бассейн) 800 – 1500 (Донецко-Донской бассейн) 3 – 115 | 0,44 – 3,1 – | 0,6 – 3,3 Восточно-Донецкий бассейн 100 – 130 Донецко-Донской бассейн | - | Гидрокарбонатные, бром – до 599 мг/куб.дм йод – 34 мг/куб.дм (в пределах Донецко-Донского бассейна) | Играют важную роль в водоснабжении в пределах Восточно-Донецкого артезианского бассейна |

### 1.2.5. Экологические условия

Общая характеристика

Сложившиеся эколого-средовые условия в пространственной среде Октябрьского района в целом определяются как относительно благоприятные.

По состоянию на 2007 г. территория, приземный атмосферный слой и гидрографическая  сеть района значительно очистились, как следствие закрытия шахт, загрязнявших окружающую среду.

Массивы зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза и седиментации (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей в процессе фотосинтеза).

Пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных ингредиентов и их суммаций в воздушной среде и их отток от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс в периоды наступления штилевых температурных инверсий.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением в общем благоприятного средового фона в условиях района имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер.

К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от  отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

В целом, на региональном уровне размещение запланированных инвестиционными проектами объектов (с учетом пространственного разрыва между производственной зоной и селитебной) гарантирует условия экологической безопасности основных ареалов расселения в системе муниципального района.

## 1.3. Ресурсный потенциал

### 1.3.1. Агроклиматический потенциал

Теплообеспеченность вегетационного периода. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства культур является суточная температура воздуха выше 10°C. Территория района в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через 10°C наблюдается 15-20 апреля. Продолжительность периода с температурой выше 10°C колеблется от 160 до 180 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории области наблюдаются до первой декады мая, а первые (осенние) – в первых числах октября. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф. На ровных открытых участках начало и продолжительность безморозного периода почти совпадает с периодом, когда температура воздуха выше 10°С. На вершинах холмов, в верхней части склонов, в долинах и  в городах заморозки весной заканчиваются раньше на 5-10 дней, при этом безморозный период удлиняется. В долинах ручьев, логах, замкнутых западинах заморозки весной заканчиваются на 5 дней позже, в результате уменьшается безморозный период.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом на 80% и более, т.е. в течение 100 лет – 80 лет. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более теплых южных склонах и т.д. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. Такие сельскохозяйственные культуры как озимая пшеница, яровой ячмень, горох, подсолнечник, просо, картофель, огурцы, помидоры полностью обеспечены теплом.

Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур

Таблица № 2

| Культура | Скороспелость сорта | Потребность культуры в тепле, °С | Обеспеченность сельскохозяйственных культур теплом, %% |
| --- | --- | --- | --- |
| Озимая пшеница | Все сорта | 1585-1685 | 100 |
| Яровой ячмень | Все сорта | 1400-1565 | 100 |
| Кукуруза | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2200 2250 2350 | 100 100 80-100 |
| Просо | Все сорта | 1455-1760 | 100 |
| Горох | Все сорта | 1325-1595 | 100 |
| Соя | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2280 2470 2970 | 100 90-100 20-95 |
| Подсолнечник | Все сорта | 1850-2300 | 100 |
| Картофель | Все сорта | 1200-1800 | 100 |
| Огурцы | Все сорта | 800-1400 | 100 |
| Помидоры | Все сорта | 900-1700 | 100 |
| Виноград | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2500 2700 3100 | 100 90-100 70-90 |

Влагообеспеченность вегетационного периода. Для успешного возделывания сельскохозяйственных культур требуется достаточное количество влаги, которая определяет формирование урожая. Увлажнение территории зависит от количества выпадающих осадков, а также, сколько их уходит на испарение. Чем выше температура, тем больше выпавших осадков уйдет на испарение. Характеристику увлажнения территории с учетом количества выпадающих осадков и температуры дает гидрометрический коэффициент (ГТК). Он изменяется незначительно (от 0,6 до 0,8).

Увлажнение региона может быть охарактеризовано испаряемостью (максимально возможное испарение) и влажностью почвы. Испаряемость за период вегетации колеблется примерно от730-760 мм до 920-970 мм. Наиболее оптимальные условия увлажнения для развития и произрастания сельскохозяйственных культур создаются при близких значениях количества осадков и испаряемости. В начале весны запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы составляют 110-140 мм, то есть близки к наименьшей полевой влагоемкости. В течение вегетационного периода запасы влаги в почве постепенно убывают. Наиболее низкие запасы влаги под озимыми культурами наблюдаются в конце июня – начале июля, т.е. в конце вегетации, и составляют на большей части территории порядка 20-25 мм в метровом слое почвы. Под пропашными культурами минимальные запасы влаги наблюдаются во второй-третьей декадах августа. К осени запасы почвенной влаги постепенно исчезают.

Потребность озимых культур во влаге на большей части территории удовлетворяется на 60%. Влагообеспеченность у пропашных культур (кукуруза) составляет всего около 40% от оптимальной.

# Условия зимовки

Агроклиматические условия зимнего периода являются одним из решающих факторов в развитии зимующих сельскохозяйственных культур. Зима на территории района и неустойчива с частыми оттепелями и неоднократным установлением и разрушением снежного покрова. Как следствие, зачастую наблюдается возобновление кратковременной вегетации зимующих культур, особенно на юге области. Перезимовка в значительной степени зависит от погодных условий зимнего периода и от устойчивости самих растений к низким температурам и другим неблагоприятным природным явлениям. Наиболее существенными климатическими факторами в зимний период для зимующих сельскохозяйственных культур являются минимальная температура воздуха и почвы и снежный покров в определенных сочетаниях.

Очень важна температура почвы на глубине узла кущения, которая является производной температуры воздуха и высоты снежного покрова. Снег оказывает утепляющее действие на почву, препятствует распространению низких температур вглубь ее. Обычно для раскустившихся растений высота снега в 5 см обеспечивает благополучную зимовку даже при температуре воздуха -22°C ÷ -25°C. Однако снежный покров редко распространяется равномерно по полю и при средней его высоте 5 см 25% его площади покрыто слоем 1-3 см, 10% площади свободны от снега. Поэтому для обеспечения благополучной зимовки в суровые зимы необходимо покрытие снегом толщиной 10-15 см. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см.

На температуру почвы у узла кущения большое влияние оказывает и глубина промерзания. Чем ниже температура воздуха и меньше высота снежного покрова, тем глубже промерзание почвы, и, как следствие, ниже температура у узла кущения. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см. Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

Кроны плодовых деревьев и спящие плодовые почки способны выносить морозы до 25-30°С. Опасность повреждения и гибели цветочных почек значительно возрастает, так как вероятность морозов 30°С составляет 25-30%.

Неблагоприятные явления погоды

Засухи и суховеи различной интенсивности наблюдаются ежегодно. За летний период наблюдается в среднем около 90 дней; к западу количество их уменьшается. Из общего количества суховеев 60% приходится на слабые суховеи, которые не приносят особого вреда сельскохозяйственным культурам и даже в некоторой степени закаливают растения. Наиболее пагубными являются интенсивные суховеи, которые вызывают подсыхание растений. За вегетационный период число дней с такими суховеями составляет 15-17. Суховеи могут сопровождаться сильными ветрами (со скоростями более 15 м/сек). Число их на преобладающей части территории составляет 20-35 дней.

Во время бездождевых, засушливых периодов, при слабой задернованности почвы возникают пыльные бури. Они образуются весной, при скоростях ветра более 10-15 м/сек, преимущественно восточных направлений. Продолжительность пыльных бурь достигает 30 часов. При сильных пыльных бурях происходит сдувание верхнего слоя почвы, семенного материала и даже растений, а на легких почвах может сдуваться весь верхний слой вплоть до материнской породы. По территории число дней с пыльной бурей за год возрастает с северо-запада на юго-восток и в среднем составляет до 8-10 дней. В поймах рек и долинах, где почва задернована, и ветер ослаблен, число дней с пыльной бурей значительно меньше, исключение составляют долины, ориентация которых совпадает с направлением преобладающего ветра.

В теплую половину года (май-июнь) на территории отмечается выпадение града, обычно сопровождающееся ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Град наносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, особенно садам и виноградникам. На преобладающей части территории среднее число дней с градом составляет за теплый период 1-1,5, наибольшее 3-5. В отдельные годы град может уничтожать посевы на больших площадях, выпадая полосами или пятнами.

К числу неблагоприятных факторов, ограничивающих возможности сельскохозяйственного производства, относятся заморозки – поздние весенние и ранние осенние. На большей части территории последние заморозки кончаются обычно в третьей декаде апреля. Первые заморозки начинаются преимущественно в первой половине октября. Однако эти средние даты в большей степени зависят от местных условий.

В зимний период неблагоприятными являются метели и гололед. При метелях происходит перераспределение снежного покрова и на полях создаются оголенные участки, что способствует вымерзанию зимующих культур. Среднее число дней с метелями составляет 10-15. Средняя продолжительность метелей составляет 6-11 часов, максимальная продолжительность наблюдается в январе-феврале (до 40 часов). Большой вред в холодный период наносит гололед, образующийся на полях озимых, не покрытых снегом. Ледяная корка, притертая к растениям, создает угрозу механического повреждения растений, что может привести к их гибели. Число дней с гололедом от 7 до13; максимальное число дней с гололедом наблюдается в декабре.

### 1.3.2. Земельные ресурсы

Общая земельная площадь района составляет       – 199397 га, в том числе:

Таблица №3

| №№ пп | Категории земель | Общая площадь, га | % от общей площади территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 172443 | 86,48 |
| 1.1. | Фонд перераспределения земель | 2024 |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе | 8079 | 4,05 |
| 2.1. | Городских населенных пунктов | 712 |  |
| 2.2. | Сельских населенных пунктов | 7367 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и земли иного специального назначения | 155355 | 7,79 |
| 3.1. | Земли промышленности | 1271 |  |
| 3.2. | Земли энергетики |  |  |
| 3.3. | Земли транспорта, в том числе: | 1519 |  |
| 3.3.1 | Железнодорожного | 529 |  |
| 3.3.2. | Автомобильного | 990 |  |
| 3.3.3 | Морского, внутреннего водного |  |  |
| 3.3.4 | Воздушного |  |  |
| 3.3.5 | Трубопроводного |  |  |
| 3.4. | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики |  |  |
| 3.5. | Земли для обеспечения космической деятельности |  |  |
| 3.6. | Земли обороны и безопасности | 12299 |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 446 |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: | 33 | 0,02 |
| 4.1.1. | Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  |  |
| 4.2. | Земли рекреационного назначения | 33 |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 681 | 0,34 |
| 6 | Земли водного фонда | 2257 | 1,13 |
| 7 | Земли запаса | 369 | 0,19 |
| 8 | Итого земель в адм. границах | 199397 | 100,00 |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения |  |  |

Сельскохозяйственные угодья представлены в основном южным и обыкновенным черноземами супесчаными по механическому составу, способствующему получению высоких устойчивых урожаев всех районированных сельскохозяйственных культур.

В ходе социально-экономического развития района возникает необходимость выделения земель под объекты промышленности и туристско-рекреационные зоны. Поэтому целесообразно часть малопродуктивных и неудобных для сельскохозяйственного производства земель переводить в земли поселений и промышленного назначения. При этом отдавать предпочтение тем направлениям использования земли, которые обеспечат эффективную экономическую отдачу с единицы земельной площади, позволят создать большое количество новых рабочих мест, вести жилищное строительство, развивать коммуникации и инженерную инфраструктуру.

### 1.3.3. Водные ресурсы

Октябрьский  район имеет довольно разветвленную гидрографическую сеть, однако местные водные ресурсы крайне ограничены. Наземные ресурсы воды практически не имеют хозяйственного значения. На территории района расположено 35 прудов общей площадью 435 га, но они используются частично в рекреационных целях и непригодны для питьевого водоснабжения, которое обеспечивается за счет доставки водоводом подрусловых вод р. Дон через станцию III подъема в г. Шахты. Территории особенно восточные, удаленные от г. Шахты находятся в состоянии крайнего водного дефицита или используют небольшие местные месторождения подземных вод.

### 1.3.4. Природно-рекреационные ресурсы

Октябрьский район располагает разнообразными природными ресурсами, которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма.

Большая часть района расположена на Доно-Донецкой возвышенной равнине, южная часть его территории примыкает к побережью реки Дон.

Площадь лесного фонда района -  681,0 га, что соответствует 0,34% от площади района. Площадь водного зеркала – 2257,0 га или 11,3% от общей площади.

Основное ядро экологического каркаса, представленное системой крупных зеленых насаждений и природных массивов зелени в долине р. Северский Донец, находится за пределами Октябрьского района.

На территории Октябрьского района имеют место выходы боковых ответвлений единого каркаса, представленных долинами рек Кадамовки, Грушевки, Керчика, Люты и их притоков.

Территория района расположена в степной зоне, характеризуемой трудностью выращивания древостойной растительности. Древостой строго оберегается, находится на местной охране.

Прибрежные территории рек Аксай и Дон являются традиционными местами летнего отдыха, любительского рыболовства и охоты для жителей района и близлежащих городов. Эти территории, а также часть прудового хозяйства Новочеркасского рыбокомбината, представляют значительный потенциал для развития в районе индустрии туризма, досуга и отдыха. Кроме этого, поймы рек Аксая и Дона являются богатейшими естественными кормовыми угодьями, основой для развития скотоводства и коневодства. Большинство других прудов района также могут использоваться как для зарыбления и организации рыболовства и отдыха, так и для орошения сельскохозяйственных угодий.

Широкие возможности для развития организованных охоты и рыболовства, семейного отдыха, аграрно-этнографического и других видов туризма имеются на других территориях района. На момент разработки Стратегии развития района весь этот туристско-рекреационный потенциал практически не использовался. Октябрьский район располагает разнообразными и богатыми природными ресурсами, которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма.

# Заповедники и заказники района

К ценным памятникам природы отнесены заповедники и заказники района. Они представляют не только рекреационный и познавательный, но и научный интерес. Здесь растут многие виды растений, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации и используемые в фармацевтической промышленности, сохранены массивы целинной степи, обитают разнообразные животные и дичь.

Заповедник «Золотые горки» расположен между станицами Бессергеневской и Мелиховской на площади 1500 гектаров, на стыке донской целинной степи и байрачных лесов. Участок коренного берега р. Дон с завершенным  фрагментом типичного степного донского ландшафта. Приазовский вариант настоящих степей с очень высоким флористическим богатством и разнообразием (более 1000 видов). Благодаря хорошим экологическим условиям, обилию родников с питьевой водой здесь сохранились богатые флора и фауна: произрастает свыше 360 видов высших цветковых растений, живут лоси, косули, дикие кабаны, фазаны и многие другие представители дикой природы. На живописных склонах сохранились участки старинных казачьих виноградников известных под названием «донская чаша». Имеет   научное, природоохранное, просветительское значение.1500га

Заповедник «Персиановская степь» занимает площадь 70 га и находится в 10 километрах к северу от города Новочеркасска. Он представляет собой настоящую первобытную разнотравно-ковыльную степь Приазовья, никогда не вовлекавшуюся в хозяйственную деятельность человека. Отдельные виды реликтовых растений, встречающиеся в естественных условиях степной зоны, растут только здесь. Персиановская заповедная степь – уникальный степной целинный участок как образец исчезающей природы донских степей. Заповедная степь, где сохранились многие редкие виды растений, занесенные в Красные книги  Российской Федерации и Ростовской области: ковыли украинский и красивейший, тюльпаны Геснера и Биберштейна и др. В памятник природы  входит также лес – дубрава им. Докучаева – противоэрозионный и почвозащитный лесной массив как опыт лесоразведения по методу В.В. Докучаева. Имеет природоохранное, научное и просветительское значение.

Заповедник «Дубрава имени В.В. Докучаева» примыкает к заповедной зоне «Персиановской степи» и представляет собой 13 гектаров рукотворного леса, в котором растут десятки видов деревьев, кустарников и других представителей растительного мира.

Заповедники «Золотые горки» и «Дубрава имени В.В. Докучаева» были созданы как особо охраняемые территории Области Войска Донского еще в XIX веке.

«Аютинские склоны», «Панская балка» и «Осиповская балка» рекреационные территории расположены в окрестностях слободы Красюковской и отличаются богатством цветковых растений (около 200 видов). Почвенный покров заказников занесен в Красную Книгу Российской Федерации как образец редких почв степной зоны.

# Памятники истории и культуры

Территория, занимаемая сегодня районом, входила в состав области Войска Донского. В районе много делается для возрождения казачьих традиций и жизненного уклада. Старейшими казачьими поселениями района являются станица Бессергеневская (первое упоминание относится к 1672 году), хутор Керчик-Савров и станица Кривянская, образованные в 17-18 веках. В настоящее время казачество района объединено в Нижнедонской казачий Юрт, в состав которого входит 10 казачьих обществ, станиц и хуторов района. Оплотом казачества было и остается население станиц Кривянской, Бессергеневской, Заплавской и поселка Кадамовского. Здесь созданы казачьи общества, наряду с официальной властью, действуют атаманские правления. Поэтому вся деятельность казачества направлена на восстановление казачьих традиций и обычаев, помощи в открытии и ремонте храмов. У каждого хутора и станицы свой престольный праздник 14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы, день Всевеликого Войска Донского. В этот день казаки Войска собираются в станице казачества Дона и России г. Новочеркасске в Войсковом Кафедральном Соборе. Затем проводятся Крестный ход вокруг Собора со всем священством епархии и казачеством, традиционно Войсковой казачий парад. Войсковые скачки в станице Кривянской. В станице Кривянской расположена районная муниципальная казачья дружина, осуществляющая охрану общественного порядка, состоящая из пешего и конного взводов.

### 1.3.5. Ресурсы угледобывающей отрасли

Донецкий угольный бассейн – основной поставщик энергетического и технологического топлива для промышленных предприятий юга Европейской части страны. Часть его территории, расположенная в пределах Ростовской области, известна как Восточный Донбасс, угленосная площадь которого составляет около 30 тыс. км2. Условными границами Восточного Донбасса являются: на западе – административная граница между РФ и Украиной; на востоке – границы угленосной площади условно проводятся в 95 км восточнее г. Миллерово, а затем – по крупному Северо-Донецкому надвигу и железнодорожной магистрали Сальск – Котельниково.

Северной границей угленосной площади являются выходы на поверхность карбона известняков башкирского яруса; южная проходит по Саломанычскому разлому. По геолого-структурным признакам и степени промышленного освоения на площади восточной части Донбасса выделены 9 основных угленосных районов: Миллеровский, Каменско-Гундоровский, Белокалитвинский, Тацинский, Краснодонецкий, Гуково-Зверевский, Сулино-Садкинский, Шахтинско-Несветайский и Задонский.

Территория Октябрьского района охватывает части двух крупных угленосных районов:

1. Шахтинско-Несветайского (южная часть района)

2. Сулино-Садкинского (северная часть района).

В пределах части Сулино-Садкинского угленосного района к Октябрьскому району относятся два шахтных поля – Кадамовское (поле строящейся шахты Кадамовская) Кадамовское западное (поле проектируемой шахты Кадамовская-Западная).

В пределах Шахтинско-Несветайского угленосного района по состоянию на 2007 г. продолжают действовать шахты Аютинская, им. Чиха и Золотоносная (рудник). К 2008 г. намечено закрытие шахты Аютинская. По данным геологической разведки в недрах Октябрьского района содержится более 300 млн.т. особо ценного антрацита, отличающиеся наиболее низкой зольностью и содержанием серы, высокой термической стойкостью, механической прочностью и теплопроводностью. Поставленные на ресурсный баланс пласты отличаются сравнительно неглубоким залеганием (до 60-80 м) – толщиной слоя до 2-х и более м.

Действующие и проектируемые шахты далеко не исчерпывают существующий угольный запас.

Ниже приводятся мощности действующих и проектируемых шахт.

Таблица № 4

| №№ пп | Наименование шахт | Мощность тыс. т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шахта им. Чиха | 1050 |
| 2 | Кадамовская | 750 |
| 3 | Кадамовская-Западная | 1050 |
| 4 | Аютинская | 1050 |

### 1.3.6. Нерудные полезные ископаемые

Запасы минерального сырья представлены песками, в том числе глауконитом, глинами, суглинками и глинистыми сланцами, опоками и опоковидными породами, камнем и известняками, и являются основой для развития в районе производства строительных материалов и стройиндустрии.

Запасы кирпичного сырья (глины, суглинки) составляют 3,8 млн. куб. метров. При этом из разведанных 12 месторождений разрабатывается только одно – заводом «КЭСМО». Еще одно месторождение известняковых суглинков (опоки) начнет разрабатываться в 2009 году обществом с ограниченной ответственностью «Русский кирпич» после ввода в эксплуатацию завода по производству керамического строительного и облицовочного кирпича мощностью 30 млн. штук в год.

Запасы строительного камня (песчаники, известняки) оцениваются в 9,6 млн. куб. метров. Добыча камня ведется только на 4 из 14 месторождений. Из него изготавливают, главным образом, щебень, который используется при строительстве и ремонте дорог, а также при возведении жилых, промышленных и социальных объектов.

Больше всего на территории района месторождений строительных песков – 35 с объемом учтенных запасов 13,1 млн. куб. метров. Из них осваиваются 10 месторождений. В промышленных масштабах добыча песка ведется только ОАО «Стройфарфор», которое использует его для производства керамической плитки и керамогранита.

Запасы других видов минерального сырья требуют доразведки. Они могут быть использованы для производства строительных материалов и на другие цели.

Недра района содержат и золоторудные месторождения: Керчикское площадью 4,5 кв. км, Грушевско-Кадамовское и несколько мелких. Они относятся к группе месторождений золотополиметаллических минеральных типов руд, залегающих на средней глубине, и содержат высокопробное золото (878-905 пробы) в самородном виде. Право на разработку Керчикского месторождения получило ООО «Нафта-Металл» (г. Москва). Остальные месторождения требуют доразведки и уточнения запасов, осваиваются пока недостаточно интенсивно и эффективно. Этот ресурсный потенциал будет учитываться при формировании в районе индустриально-строительного и топливно-энергетического кластеров.

### 1.3.7. Лесные ресурсы

Октябрьский район,  как и Ростовская область в целом, расположен в степной зоне и относится к лесодефицитным районам.

Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя. Если по состоянию на конец XIX века на территории еще существовали большие участки естественных лесов в долинах рек, то по состоянию на начало XXI столетия основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями, что, естественно, влечет за собой необходимость постановки их на охрану и сохранение.

В лесах рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка; обновления и переформирования). Главная их задача - формирование продуктивных древостоев.

Древесина, полученная в процессе проведения рубок ухода, перерабатывается лесной промышленностью региона, представленной лесопилением, деревообработкой, а так же целлюлозно-бумажной промышленностью.

Проводимые в лесах рубки ухода обеспечивают потребность в сырье лишь на 7%, поэтому лес завозится в область из других регионов, из Сибири, Урала, Европейского Севера. Ростовская древесина, как правило, дровяная, низкого качества, для многих производств она не пригодна.

По топологическому признаку леса подразделяются на три группы:

- байрачные (произрастающие на балках);

- пойменные (произрастающие в поймах рек);

- аренные (произрастающие на песках).

В связи с тем, что лес играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Наибольшие площади занимают твердолиственные породы – 55%, хвойные леса – 31%, на остальные породы приходится 14%.

Основными лесообразующими  породами являются дуб (36% от лесопокрытой площади); сосна (34%); акация (9%); ильмовые (7%); ясень (6%) и др.

В возрастной структуре лесов преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Их площади увеличиваются вследствие лесопосадок.

Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Распределение лесов по категориям защитности:

- леса, выполняющие защитные функции (полезащитные);

- леса, имеющие водоохранное значение;

- леса, выполняющие санитарно-гигиеническое назначение;

- леса, имеющие историческое значение и особо ценные лесные массивы (памятники природы, заповедники).

Площадь лесного фонда составляет 681 га, или 0,34% от общей площади Октябрьского района.

## 1.4. Социально-экономический потенциал

# Общие положения

Социально-экономический потенциал, как категорийное понятие, в применении к задачам территориального планирования, выступает в качестве результирующего критерия, характеризующего комплексную взаимосвязь видов ресурсного потенциала (природного, ресурсно-сырьевого, социального, людских ресурсов, инфраструктурного, производственного, инвестиционного).

В аспекте конкретно поставленных задач Схемой территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации Октябрьский район, наряду с условиями развития собственно района (сельского с центром в п. Каменоломни), выступает в тесной взаимосвязи с городскими муниципальным образованием – г. Шахты.

Это предопределяет необходимость совокупного рассмотрения условий и ресурсных возможностей развития как урбанизационной подзоны, объединяющей территорию городских округов и поселений, так и дезурбанизационной, представленной отраслями сельского хозяйства, добывающей промышленности, рекреационной деятельности и местного производства.

### 1.4.1. Зона дезурбанизационного развития

В данном конкретном случае зону дезурбанизационного развития, характеризуемую наличием приоритета первенства (в отраслевой структуре) у агропромышленной отрасли (сельского хозяйства) представляет Октябрьский район.

Социально-экономический потенциал района является результатом взаимосвязанного функционирования 7 основных отраслевых структур: агропромышленного комплекса, промышленности, транспорта, строительства, сферы социального сервиса, торговли связи.

В районе зарегистрировано свыше 1,5 тысяч предприятий и организаций всех форм собственности, занимающихся экономической деятельностью и 1185 индивидуальных предпринимателей. Из общей численности предприятий и организаций 48 государственных, 139 – муниципальных, 1287 – акционерных обществ, частных предприятий и кооперативов.

Сложившаяся структура экономики района имеет глубокие исторические корни. Местные жители, начиная с первых казачьих поселений, занимались хлебопашеством, скотоводством и коневодством. С открытием в 1860-х годах на территории, занимаемой в настоящее время районом, богатых залежей угля, стала бурно развиваться угледобыча. Это, в свою очередь, повлекло за собой интенсивное развитие железнодорожного транспорта.

И в настоящее время экономика района представлена в основном тремя отраслями: сельским хозяйством, угольной промышленностью и железнодорожным транспортом. Именно эти отрасли, а также потребительский рынок доминируют в отраслевой структуре экономики района, как по объемным показателям, так и по численности занятого населения.

Ведущее место в экономике района традиционно принадлежит сельскохозяйственной отрасли. В 2006 году агропромышленными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами было реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 1 млрд.рублей, или 37,3% от общего объема отгруженной продукции и предоставленных услуг по основным отраслям экономики района. Здесь же было занято около 3,5 тысяч человек, или свыше 43% работающих в производственных отраслях и сфере услуг.

# Отраслевая структура экономики района

Таблица № 5

| Отрасли экономики | Объем отгруженной продукции и услуг предприятиями района | Численность работающих | Объем отгруженной продукции и услуг на 1 работающего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | чел. | % |  |
| Всего по району в том числе: | 2823,1 | 100 | 8022* | 100 | 351,9 |
| Агропромышленный комплекс | 1051,4 | 37,3 | 3482 | 43,4 | 302,0 |
| Промышленность | 615,0 | 21,8 | 1892 | 23,6 | 325,1 |
| Транспорт | 56,1 | 2,0 | 1288 | 16,1 | 43,6 |
| Строительство | 130,0 | 4,6 | 306 | 3,8 | 424,8 |
| Торговля | 797,1 | 28,2 | 413 | 5,1 | 1930,0 |
| Услуги населению (без бюджетной сферы) | 138,6 | 4,9 | 465 | 5,8 | 298,1 |
| Связь | 34,9 | 1,2 | 176 | 2,2 | 198,3 |

* Кроме этого в бюджетной и финансовой сфере 5380 человека.

В последние годы в районе динамично начал развиваться промышленный сектор, главным образом за счет возобновления работы угледобывающих предприятий (шахта имени М.Чиха и обогатительная фабрика «Октябрьская-Южная»), а также создания новых предприятий, в основном малых. На долю промышленности в 2006 году приходилось 22% отгруженной продукции и 24% созданных рабочих мест.

Важное значение в структуре экономики района занимает транспорт, прежде всего железнодорожный. Транспортные предприятия обеспечивают высокую степень занятости населения – здесь работает 1288 человек, или 16% от общей численности работающих в производственных и обслуживающих отраслях экономики района. Это также и стратегический ресурс района, так как инвестиционная привлекательность любой территории во многом обеспечивается наличием развитой транспортной инфраструктуры.

Высокую эффективность обеспечивает строительная отрасль. В расчете на 1 работающего здесь в 2006 году было выполнено работ на 425 тысячи рублей, что на 30-40% больше, чем в промышленности и сельском хозяйстве и в 1,2 раза больше средне районного показателя. Дальнейшее экономическое и социальное развитие района в значительной степени связано с созданием в районе мощного индустриально-строительного кластера.

Значительный удельный вес в отраслевой структуре занимает потребительский сектор. Прежде всего, за счет обеспечения трудовой занятости населения. Здесь с учетом бюджетной сферы, работает свыше 6,3 тыс. человек. В то же время необходимо кардинальное улучшение работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, увеличение количества торговых и бытовых предприятий, объема и ассортимента оказываемых ими населению услуг. Этот сектор экономики имеет важное социальное значение, оказывает влияние на качество жизни людей и требует всемерного укрепления и ускоренного развития.

### 1.4.2. Зона урбанизационного развития

В данных конкретных условиях зона урбанизационного развития, характеризуемая абсолютным приоритетом промышленного производства, городского образа жизни и закономерностей расселения, представлена городским округом – г. Шахты.

## 1.5. Анализ существующего положения                                                                (опорный план по состоянию на 2007 год)

Опорный план (по состоянию на 2007 г.) фиксирует  результат почти 200-летнего развития района по признакам, определяемым заданием на проектирование, составленным в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ.

При этом особо акцентируются 10 основных компьютерных слоев.

Исторически хозяйственное и культурное освоение территории района происходило в направлении от форм первоначального сельскохозяйственного линейно-полосового расселения с освоением речных долин, к формированию современных систем урбанизированного и дезурбанизационного расселения.

Ниже приводится характеристика основных компьютерных слоев.

# Административное деление (I слой)

В состав муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» входит – п. Каменоломни, 1 городское и 11 сельских поселений. Ниже приводится их перечень и характеристика.

Таблица № 1

| Наименование поселений | Численность населения (чел.) | Жилой фонд (тыс.кв. м) | Средняя обеспеченность жильем (м2 на 1 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| г.п. Каменоломни | 11,25 | 230,2 | 20,5 |
| Алексеевское | 2,84 | 51,5 | 18,2 |
| Артемовское | 4,68 | 113,1 | 24,3 |
| Бессергеневское | 5,12 | 92,7 | 18,1 |
| Керчикское | 1,73 | 35,3 | 20,4 |
| Коммунарское | 5,69 | 101,8 | 17,9 |
| Краснокутское | 4,78 | 87,0 | 18,2 |
| Краснолучское | 2,71 | 63,5 | 23,4 |
| Красюковское | 7,27 | 1071 | 14,8 |
| Кривянское | 10,38 | 166,7 | 16,1 |
| Мокрологское | 3,18 | 55,4 | 17,4 |
| Персиановское (без спецконтингента) | 11,04 | 133,1 | 12,1 |
| Итого по району | 70,67 | 1237,2 | 18,9 |

Таким образом, в опорном плане выделены границы Восточно-Донбасской агломерации, Октябрьского района, смежных районов, прилегающих к нему и границы 12 сельских поселений.

# Гидрографическая сеть (II слой)

Гидрографическая сеть применительно к данному масштабу отражена как 3-х уровневая система.

I уровень – базисный водоток – р. Дон

II уровень – притоки р. Дон

III уровень – сезонно действующие притоки притоков р. Дон

Паводки всех уровней обеспеченности не выходят за пределы речных пойм по причине зарегулированности водотоков.

Особенность гидрографической сети Октябрьского района связана с единой направленностью стоков всех рек II уровня с севера на юг с их впадением в водотоки, относящиеся к развитию на восток дельты р. Дон – р. Тузлов, р. Аксай. К числу рек II уровня относятся – р. Малый Несветай, р. Аюта, р. Грушевка, р. Кадамовка, р. Керчик.

К III уровню относятся реки и крупные балки – Атюхта, Сухой Керчик, Бургуста, Мокрый Лог.

Транспортный каркас (III слой) представлен Федеральными дорогами М-4 «Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону», продолжающейся в южном направлении до г. Новороссийска и М-19 М-4 – Новошахтинск - Украина связанной с ней сетью региональных дорог.

Через территорию Октябрьского района проходят две дороги регионального значения: «Шахты - Усть-Донецкий – Цимлянск» и «М-4 – Новочеркасск» (через пгт Каменоломни). Сеть местных автодорог с твердым покрытием:

- «г. Новочеркасск – п. Багаевский»

- «г. Шахты – ст. Раздорская – г. Цимлянск»

- «г. Новочеркасск – п. Каменоломни»

- «Дон-4 – п. Каменоломни»

- «ст. Родионо-Несветаевская – г. Новошахтинск»

- «г. Шахты – х. Керчик-Савров»

- «г. Новошахтинск – х. Ильичевка».

Особое значение имеет транспортная связь Октябрьского района с Усть-Донецким портом класса «Река-море», которая может осуществляться по дорогам «Каменоломни – Пухляковский – Усть-Донецкий порт» и «Шахты – Усть-Донецкий порт».

Экологический каркас (IV слой) или, как его иногда именуют «Природно-ландшафтный каркас», в условиях Южной степной зоны с ярко выраженными трудностями рекультивации древостойных растительных форм (они удерживаются только в зонах стабильного увлажнения – в долинах рек) и ландшафтный каркас является в полном смысле экологическим каркасом. К нему (то есть к долинам главнейших рек) стремится все живое: лесные массивы, дубравы, фауна, сельские поселения, образующие в результате тесного их размещения по берегам линейно-полосовые системы освоения территории.

В данных конкретных условиях Октябрьского района структурно-планировочное формирование экологического каркаса предопределяется конфигурацией осевых направлений гидрографической сети, контурами сохраняемых лесных массивов, дубрав, пойменных лугов, водного зеркала рек, озер, прудов, участков рекреационных зон.

В качестве базисной основы экологического каркаса выступает долина р.Дон с прилегающими лесами.

В составе экологического каркаса подлежат охране и сохранению памятники природы.

К ним относятся заповедники: «Дубрава имени В.В.Докучаева», «Золотые горки», созданные в конце 19 столетия, «Персиановская степь», а также: «Аютинские склоны», «Панская балка» и «Осиповская балка». В районе также есть хорошие условия для охоты и любительского рыболовства, уникальный музей Донского государственного аграрного университета. Большой интерес представляют старейшие населенные пункты. Ст. Бессергеневская и другие станицы развивавшиеся в донском крае с ХУП в.

Историческую ценность представляют памятники христианской культуры, расположенные в станице Кривянской, Бессергеневской, Заплавской – это возведенные в 19 веке и действующие в настоящее время храмы Покрова Пресвятой Богородицы, Свято-Тихоновский, Свято-Алексеевский и Одититриевский.

# Сфера производства (V слой)

1. Добывающая промышленность

1.1. Угледобывающая промышленность

Вся территория муниципального Октябрьского района и ее угледобывающие предприятия находятся в пределах Шахтинско-Несветайского угленосного района, который является частью Восточно-Донбасской угленосной зоны.

Освоение угольных пластов района в течение 2-х столетий осуществлялось в направлении с запада (где пласты угля залегают ближе к поверхности земли) на восток – в сторону глубокого заложения пластов. Разработка угольных ресурсов началась с 1809 года. Зона отработки охватывает значительную территорию на западе района, где ранее функционировало в общей сложности более 60 шахт.

Закрытие шахт, как и процесс их функционирования, налагают на территорию шахтных  полей   специфические ограничения,   связанные с тектоническими нарушениями в оставшихся забалансовых пластах (разъединение, надвиг, сброс, взброс), с подтоплением территории шахтными водами. По территории шахтных полей широко распространяются площадные и точечные просадки грунтовой толщи, выходы вредоносных газовых соединений, метана, «мертвого воздуха».

Десятки лет не отпадает необходимость постоянного мониторинга.

Зона оставшихся шахтных подработок охватывает значительную территорию. На территории района в зоне балансовых месторождений находится в стадии строительства новая шахта – «Кадамовская», в стадии проектирования «Кадамовская Западная» и «Золотоносная».

Ниже приводится характеристика шахт.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Мощность, тыс.т/год | Численность рабочих мест (чел.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадамовская | 750 | 670 | Строится |
| 2 | Кадамовская Западная | 1050 | 665 | Проект. |
| 3 | Золотоносная | 750 | 600 | Проект. |
| 4 | Имени М.Чиха | 1050 | 1300 | Действует |
| 5 | Аютинская | - | - | В стадии ликвидации |
|  | Итого: | 2700 | 3235 |  |

# Другие отрасли добывающей промышленности

Запасы минерального сырья представлены песками, в том числе глауконитом, глинами, суглинками и глинистыми сланцами, опоками и опоковидными породами, камнем и известняками, и являются основой для развития в районе производства строительных материалов и стройиндустрии.

Запасы кирпичного сырья (глины, суглинки) составляют 3,8 млн. куб. метров. При этом из разведанных 12 месторождений разрабатывается только одно – заводом «КЭСМО». Еще одно месторождение известковых суглинков (опоки) начнет разрабатываться в 2009 году обществом с ограниченной ответственностью «Русский кирпич» после ввода в эксплуатацию завода по производству керамического строительного и облицовочного кирпича мощностью 30 млн. штук в год.

Запасы строительного камня (песчаники, известняки) оцениваются в 9,6 млн. куб. метров. Добыча камня ведется только на 4 из 14 месторождений. Из него изготавливают, главным образом, щебень, который используется при строительстве и  ремонте дорог, а также при возведении жилых, промышленных и социальных объектов.

Больше всего на территории района месторождений строительных песков – 35 с объемом учтенных запасов 13,1 млн. куб. метров. Из них осваиваются 10 месторождения. В промышленных масштабах добыча песка ведется только ОАО «Стройфарфор», которое использует его для производства керамической плитки и керамогранита.

Запасы других видов минерального сырья требуют доразведки и также могут быть использованы для производства строительных материалов и на другие цели.

Недра района содержат и золоторудные месторождения: Керчикское площадью 4,5 кв. км, Грушевско-Кадамовское и несколько мелких. Они относятся к группе месторождения золотополиметаллических минеральных типов руд, залегающих на средней глубине, и содержат высокопробное золото (878-905 пробы (в самородном виде. Право на разработку Керчиковского месторождения получило ООО «Нафта-Металл» (г. Москва). Остальные месторождения требуют доразведки и уточнения запасов.

Имеющиеся на территории района полезные ископаемые и сырье осваиваются пока недостаточно интенсивно и эффективно. Этот ресурсный потенциал будет учитываться при формировании в районе индустриально-строительного и топливно-энергетического кластеров.

Таким образом, на опорном плане, и дополнительно на специальных схемах, отображены границы Шахтинско-Несветайского угленосного района, границы шахтных полей и отмечены места размещения действующих, строящихся, проектируемых шахт и действующих карьеров по добыче нерудных ископаемых.

# Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность (в отличие от дисперсного разброса мест приложения труда в добывающих отраслях) обладает неотъемлемым свойством концентрации (кооперирования, сближения) элементов основного, вспомогательного и сопутствующего производства, создание крупных межотраслевых комплексов.

В условиях Октябрьского района и прилегающих городских округов к типу крупных комплексов, прежде всего, относится комплекс предприятия Особой экономической зоны, комплекс «Стройфарфор», промышленные районы г. Шахты с производственными группами металлообрабатывающей, пищевой, легкой промышленности и логистическим комплексом. На территории пгт Каменоломни размещены вагонное и локомотивное депо, узел и товарный двор железной дороги, образующие Северный промышленный район п. Каменоломни.

Промышленный комплекс Особой экономической зоны, территориально прилегающей к границам г. Шахты по установке программы реструктуризации угольной промышленности является областью приложения труда межрайонного значения. К нему по трудовому признаку будет тяготеть часть населения Октябрьского района. В настоящее время комплекс находится в стадии проектирования.

Также в поле трудового обеспечения района находятся существующие промышленные районы г. Шахты: электрометаллургический завод, авиаремонтный завод, ООО «Глория-Джинс».

Октябрьский район территориально расположенный, как и Красносулинский район, непосредственно в ядре Восточно-Донбасской агломерации, на протяжении последних 5 лет активно вовлекается в сферу промышленного производства. Учитывая крайне острый территориальный дефицит в г. Шахты на территории Октябрьского района в последнее время нашли себе функционально обоснованное место расположения новый «южный район» - (Октябрьская промышленная зона), будущий технопарк (северо-западный промышленный район г. Шахты), логистические центры, комплексы автосервиса. Наиболее крупным начинанием в этой области является создание Октябрьской промышленной зоны, объединяющей на своей территории Комбикормовый завод ООО «Евродон», шахту им.М.Чиха, предприятия строительной индустрии, завод стеновых сэндвич-панелей, завод по выпуску криогена, логистический парк «GEFCO», завод по производству автоклавных газобетонных блоков и плит, газонасосная станция «Пропан-бутан».

В стадии проектирования находится шахта «Золотоносная».

Утвержденная Собранием депутатов Октябрьского района в 2007 г. (Решение № 183) стратегия развития Октябрьского района определяет строительство промышленных предприятий на территории района и промышленной зоны как «Приоритетное направление инвестиционной деятельности».

В настоящее время (по состоянию на 2007 г.) кроме вышеозначенных объектов обрабатывающей промышленности, проектируется завод по производству кирпича мощностью 60 млн. шт. в год, который намечается ввести в действие в 2010 году. Завод будет использовать высококачественные сырьевые компоненты Владимировского карьера тугоплавких глин (ОАО «Стройфарфор»).

К заводу по производству Сэндвич-панелей намечается на ближайшую обозримую перспективу пристройка заводов по производству металлоконструкций с цехом горячей оцинковки ООО «Металл-Дон».

Наряду с объектами инвестиционной активности и недавно прошедшего времени сохраняются и продолжают действовать на современной основе созданные ранее предприятия.

К числу коренных ранее утвердившихся на территории района промышленных предприятий относится ООО «КЭСМО» - завод по выпуску кирпича в районе. Он организован на старом Ильичевском кирпичном заводе. Однако объемы производства этого предприятия не удовлетворяют ежегодно растущего спроса на эту продукцию.

В 2008 году завершено строительство расположенного в хуторе Маркин, нового ОАО «Владимировский карьер тугоплавких глин» (ОАО «ВКТГ») мощностью 60 млн. штук облицовочного и других видов кирпича в год.

Открытое акционерное общество «Персиановское ремонтно-техническое предприятие» образовано в 1930 году.

Основной производственный профиль предприятия – ремонт тракторных двигателей.

По инициативе предприятия здесь налажено производство сельскохозяйственной техники, востребованной хозяйствами района и других регионов России – тракторных сцепок, пружинных борон, глубокорыхлителей, комбинированных агрегатов для обработки почвы. Предприятие работает над расширением ассортимента и увеличением объемов производства выпускаемой продукции.

Численность работающих – 71 человек.

Новочеркасская ГРЭС мощностью 2400 МВт, расположенная анклавом г. Новочеркасска в пределах территории района, обеспечивает электроэнергией потребителей Ростовской области, юга России и ближнего зарубежья (численность работающих– 1230 человек), стала базовой основой для размещения вокруг нее сопутствующего производства, как, например, Открытое акционерное общество «Новочеркасское энергоремонтное предприятие». Оно было создано в 2003 году. Одной из целей создания предприятия – обслуживание технологических потребностей Новочеркасской ГРЭС.

Основными видами деятельности предприятия являются: ремонт энергетического оборудования, ремонт и наладка вибровращающихся механизмов, монтаж и ремонт вентиляционных систем, насосного и котельного оборудования, газопроводов, трубопроводов, в том числе подведомственных технадзору.

Объем выполняемых предприятием работ – около 160 млн. рублей в год.

Численность работающих – 500 человек.

Малый бизнес стал существенным фактором экономической и социальной жизни района, охватывает все сферы экономической деятельности, развивается с положительной динамикой, создавая новые рабочие места.

В районе 1870 субъектов малого предпринимательства, в том числе 380 малых предприятий, 680 крестьянско-фермерских хозяйств, 810 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.

Численность работающих в сфере малого предпринимательства – около 5,5 тыс. человек, или почти 22% всего занятого трудовой деятельностью населения района.

Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями и предпринимателями превышает 400 млн. рублей в год и увеличился за последние пять лет в 4,5 раза. А платежи в бюджет от них составляют около 25% от общего объема налоговых поступлений.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕК» образовано в 1999 году. Производственную деятельность начало со строительства мельницы и переработки зерновых культур. В настоящее время это комплекс с замкнутым производственным циклом – от производства зерна и других культур на выделенных ему в аренду администрацией района 800 гектарах пашни, до переработки зерновых и производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий в собственном пекарном цехе.

Предприятие производит в год свыше 1 тыс. тонн зерна, 350 тонн подсолнечника, 170 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, вырабатывает до 450 тонн муки для снабжения бюджетных учреждений района и реализации жителям района и города Шахты.

Численность работающих – 38 человек.

Общество с ограниченной ответственностью «Тест» образовано в 2003 году.

Основные виды деятельности – диагностика, ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей, в том числе иномарок и розничная торговля запасными частями к автомобилям. Объемы оказания услуг около 3 млн. рублей в год.

Предприятие оснащено современным импортным оборудованием фирмы «BOSCH» и является официальным партнером фирмы «BOSCH-Сервис». В 2005 году награждено Дипломом за третье место по соответствию имиджу и показателям качества среди аналогичных предприятий в Росси, Белоруссии и Украине.

Численность работающих – 12 человек.

# Транспорт

Октябрьский район, находясь практически в центре Ростовской области, является транспортным коридором для основных железнодорожных и автомобильных магистралей, связывающих юг страны с другими российскими регионами и зарубежьем.

По территории района проходят две автомагистрали Федерального значения - автодорога «М-19» п. Майский – Новошахтинск – граница с Украиной  и одна из главных автомобильных артерий страны - автомагистраль «М-4» «Дон» Ростов-Москва.

Автомагистраль «Дон» входит в девятый «критский коридор», соединяющий Северную Европу и Балтику с Черным и Каспийским морями, Кавказом и Ближним Востоком. Интенсивность движения на этой дороге составляет до 35 тысяч автомобилей в сутки.

Поселок Каменоломни – это крупный железнодорожный узел, в состав которого входят Опорный центр Каменоломни, локомотивное депо, вагонное ремонтное депо, Ростовское подразделение по материально-техническому обеспечению СКжд и ряд обслуживающих производств. Все железнодорожные предприятия являются структурными подразделениями Ростовского отделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».

Опорный центр Каменоломни – это крупный железнодорожный узел управления перевозками, в состав которого входят 12 станций: Каменоломни, Александровка, Новочеркасск, Хотунок, Локомотивстрой, Персиановка, Шахтная (г. Шахты), Горная, Лесостепь, Сулин (г. Красный Сулин), Кадамовка, Усть-Донецкая.

Основные направления деятельности станции – грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки, погрузка и выгрузка грузовых вагонов. В год станция отправляет до 1125 тысяч грузовых вагонов (в приведенных единицах, отгружает свыше 2,2 млн. тонн различных грузов, выгружает около 80 тысяч вагонов).

Численность работающих – 404 человек.

Локомотивное депо – одно из старейших предприятий СКжд, отметившее в 2003 году свой 140-летний юбилей. Депо является одним из наиболее крупных предприятий Ростовского отделения по своему профилю.

Основные виды деятельности – транспортировка грузовых поездов и ремонт подвижного состава (электровозов и тепловозов).

Локомотивный парк депо составляет 30 единиц, которым выполняется объем грузоперевозок до 2 млрд. ткм брутто в год. Грузовые составы локомотивными бригадами депо доставляются от г. Батайска до ст. Лихой, а также в Таганрог, Ростов-на-Дону и Усть-Донецкий, имеющие порты и выходы к Азовскому и Черному морям.

Имея современную ремонтную базу, депо производит ежемесячно текущий и средний ремонт 25 электровозов и тепловозов ОАО «РЖД».

Численность работающих – 511 человек.

Вагонное ремонтное депо Каменоломни образовано в 1935 году. Оно входит в состав Северо-Кавказской дирекции по ремонту грузовых вагонов – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов ОАО «Российские железные дороги».

Годовой объем ремонтных работ – 1,5 млн. приведенных вагонов. Обслуживается парк грузовых вагонов ОАО «РЖД», а также промышленных предприятий.

Численность работающих – 281 человек.

# Сельское хозяйство (VI слой)

Территория района находится в зоне распространения обычных и южных черноземов. Октябрьский район входит в Приазовскую скотоводческо-зерновую зону с развитым пригородным хозяйством.

Площадь земель Октябрьского района – 199397 га – (100%),

В том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 172443 га (86,48%)

В районе сложилась многоотраслевая структура сельского хозяйства, включающая растениеводство, овощеводство, садоводство и виноградарство, животноводство, представленное молочным и мясным направлениями (КРС и свиноводство).

Птицеводство – на производство пищевых яиц, мяса бройлеров (осуществляемых птицефабриками) и создание крупнейшего в стране промышленного комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки.

Рыбоводство – активно развивающаяся отрасль сельскохозяйственного производства.

Хозяйственная структура района представлена тремя различными типами производителей товарной сельскохозяйственной продукции – крупными сельскохозяйственными предприятиями (в 2007 г. их насчитывалось 42 – с учетом субъектов малого бизнеса и подсобных хозяйств несельскохозяйственных предприятий), крестьянскими фермерскими хозяйствами (в 2007 г. – 634 со средним размером земельного участка – 87,4 га) и личными подсобными хозяйствами населения (2007 – 20801 со средним размером земельного участка 0,1 га).

При производстве продукции роль и доля  участия этих видов хозяйств существенно отличается.

В 2006-2007 годах администрацией Октябрьского района совместно с Донским государственным аграрным Университетом была разработана «Программа развития агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства», рассчитанная на период с 2008 по 2020 годы.

Ниже приводится характеристика отраслей сельскохозяйственного комплекса района и основные направления их развития.

Современное состояние сельскохозяйственного производства в районе характеризуется следующими данными.

# Отрасль «Растениеводства»

Основными сельскохозяйственными культурами в районе являются зерновые и подсолнечник. Средняя урожайность зерновых за 2002-2006 гг. составило 25,6 г/га (на 2,4 ц более, чем за этот период в среднем по области), подсолнечника – 15,5 ц/га (на 4,6 ц более, чем в среднем по области).

По данным за 2008 год (очень благоприятный для сельхозпроизводства) урожайность зерновых по району составила 39,1 ц/га при средней по области 32,8 ц/га (на 6,3 ц/га), подсолнечника 17,2 ц/га при средней по области 12,1 ц/га ( 5,1 ц/га).

В 2008 г. получено общее количество зерновых по району – 268,1 тыс. т, подсолнечника – 41,3 тыс. т, овощей и картофеля – 22,3 тыс. т, доля производства зерновых в КФХ 47% от общего валового сбора в районе.

# Овощеводство, садоводство и виноградарство

Овощеводство в Октябрьском районе имеет глубокие исторические корни и развивается как в общественном производстве, так и в частном секторе. В последние годы наблюдается увеличение посевной площади овощных культур и одновременное возрастание объемов производства овощей. Бурно развивается тепличное овощеводство в личных подсобных хозяйствах. Связано это с близостью крупных городов обеспечивающих потребление всей производимой продукции.

В 2007 г. всего в районе было реализовано 1325,2 т. овощей, из них с/х организациями – 522,6 т (39,7%), КФХ – 167,9 т. (12,7%), ЛПХ – 634,7 (47,6%).

Яркий пример развития овощеводства в ЛПХ – казачья станица Кривянская, где выращивание помидоров является традиционным занятием жителей. При площади участков в станице на один жилой дом 0,2-0,25 га в летний период они целиком покрыты пленочными теплицами. За многие годы технология выращивания помидоров доведена до совершенства их качество широко признается и стало нарицательным.

В  настоящее время в районе отрасли садоводства и виноградарство развиты только в частном секторе.

Современное состояние отрасли «Животноводство» в районе характеризуется увеличением поголовья свиней и птицы, а также ростом производства (реализации) скота и птицы в живом весе, молока и яиц во всех категориях хозяйства.

В последние годы в производстве  молока доля с/х организаций заметно выросла и составила 30% против 13% за один год с 2006 года, а доля ЛПХ сократилась с 75 до 56,4%.

В 2007 г. всеми видами хозяйств было реализовано всего 9 млн.т, из них с/х организациями 2712 т. (30,1%), КФХ – 1224,3 т. (13,5%), ЛПХ – 5062,0 (56,4%).

В скотоводстве Октябрьского района в настоящее время основным источником производства говядины является молочное скотоводство, за счет откорма бычков и выбраковки коров.

Одно из хозяйств района ООО «Андреевское» в последние годы приняло решение о целесообразности разведения скота мясного направления. С этой целью хозяйством закуплено 150 телок  калмыкской породы.

Специализированное мясное производство требует меньше капитальных затрат по сравнению с молочным. Коровы калмыкской породы содержатся в помещении на беспривязном содержании с автопоилками и кормушками. Ежедневно в помещение добавляется подстилка. Уборка навоза производится один раз в год. Отелившиеся коровы кормят телят самостоятельно – телята растут на подсосе. Выгон коров на пастбище продолжается весь бесснежный период.

Конъюктура производства  мяса, в частности рынок, потребительский спрос, позволяет реализовывать говядину, получаемую от мясного скота калмыкской породы по более высоким ценам, так как она характеризуется лучшим морфологическим составом и имеет более высокие показатели пищевой и биологической ценности. С учетом этого программа развития АПК Октябрьского района в скотоводстве предусматривает производство говядины как в молочном, так и мясном скотоводстве.

# Свиноводство

Отрасль свиноводства в Октябрьском районе имеет важные преимущества перед другими районами, так как район является интенсивной зернопроизводящей зоной и по суммарному рейтингу в растениеводстве находится на 6 месте, по реализации скота и птицы в живом весе на 6, по поголовью свиней на 5. В районе имеется наличие большого количества трудовых ресурсов, достаточно высокая степень  научного обеспечения, близость рынков сбыта. Октябрьский район характеризуется развитым животноводством. На его территории находятся племенные хозяйства: ООО племзавод «Горняк», СПК племзавод «Россия», ФГУП учхоз «Донское».

В 2007 г. поголовье свиней в районе составило 32629 голов, в том числе с/х организации – 20388 голов (62,5%), КФХ – 2162 голов (6%), ЛПХ – 10070 голов (30,0%), производство мяса свинины в живом весе всего – 3141 т, из них с/х организации – 1804 т. (57,4%), КФХ – 234 т. (7,2%), ЛПХ – 1103 т. (35,4%).

Отрасль «Птицеводство» получила значительное развитие в Октябрьском районе, где в настоящее время производят продукцию две птицефабрики – «Маркинская» - яичного направления и «Ильичевская» - мясо бройлеров.

На 1.01.2008 года в Октябрьском районе поголовье птицы составляло 917,1 тыс. голов. Птица содержится в хозяйствах трех типов СХК (Сельскохозяйственные предприятия) – 74,7,6 тыс. голов или 82%. ЛПХ (личные подсобные хозяйства) 149,1 тыс. голов или 16% и КФХ – 20,4 тыс. голов или 2%.

Анализируя развитие птицеводства за последние пять лет, следует отметить положительные сдвиги, наблюдается тенденция увеличения поголовья на фермах сельскохозяйственных предприятий, повышается мясная продуктивность птицы, в связи с чем наблюдается увеличение производства мяса по сравнению с 2002 годом. Производство яиц и мяса в личных подсобных хозяйствах так же из года в год повышается.

Положительные результаты достигнуты и в яичном птицеводстве. По сравнению с 2002 годом, производство и реализация яиц в сельхозпредприятиях увеличилась в 2 раза. Увеличение производства яиц обусловлено таким фактором, как повышение яйценоскости кур. По сравнению с 2002 годом в 2007 году, она возросла на 15%, на птицефабрике «Ильичевская» на 23% повысился среднесуточный прирост бройлеров. На птицефабрике «Маркинская» за 2007 г. было произведено 56,9 млн.шт. яиц и мясопродуктов – 321,2 т.

Ильичевская племптицефабрика за 2007 год произвела на убой птицы в живом весе 2102,9 т. и 3,8 млн.шт. яиц.

В 2004 г. на территории Октябрьского района было создано ООО «Евродон» - один из самых амбициозных проектов, предусматривающий развитие крупнейшего в стране промышленного комплекса по выращиванию к переработке мяса индейки.

Проектирование и строительство объектов велось с участием иностранных специалистов, обладающих опытом работы на этом рынке. При создании производств использовались самые современные технологии и оборудование ведущих мировых производителей с полной автоматизацией управления процессами. Все объекты были построены «с нуля», с соблюдением санитарно-эпидемиологических стандартов и ветеринарных требований ЕС. На сегодняшний день это единственный в России комплекс, созданный с учетом санитарных разрывов по самым строгим мировым стандартам.

В июле 2004 года в Ростовской области начали одновременно строиться 11 объектов «ЕвроДона», а уже в сентябре 2006 г. – компания ввела в эксплуатацию первый мясоперерабатывающий завод мощностью около 11,2 тыс. тонн мяса в год.

# Отрасль «Рыбоводство»

Дон всегда был рыбным краем, а рыба – традиционным и любимым продуктом.

В Октябрьском районе располагается самое крупное в Европе прудовое хозяйство – ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат». Открытое акционерное общество «Новочеркасский рыбокомбинат» - это 42 квадратных километров водной поверхности.

Основное направление производственной деятельности – выращивание прудовой рыбы и рыбопосадочного материала, годовое производство – 6 тыс. тонн, карпа, толстолобика, рыбы ценных пород – это севрюга, шип, ленский осетр, бестер, вислонос американский, стерлядь.

За последние 2,5 года новый собственник рыбокомбината инвестировал в него более 7 млн. долларов на восстановление гидросистемы. Приведен в порядок 41 пруд, каждый от 75 до 105 гектаров. Всего реализовано рыбы за 2006 год – 537,9 тонн, в том числе товарного осетра 30 тонн, на 01.01.2008 г. – всего рыбы 1260 т, в т.ч. осетра – 80 т.

# Механизация сельскохозяйственного производства

Дефицит техники и ограниченные финансовые ресурсы АПК области уже многие годы являются существенным тормозом в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, как в коллективных, так и в фермерских хозяйствах.

В результате сельхозпредприятия недобирают 1,0-1,5 млн. т зерновых, которые могли бы существенно улучшить экономику многих коллективных и фермерских хозяйств.

В районе велика доля техники, давно выработавшей свой ресурс:

тракторов – 70%;

зерноуборочных комбайнов – 63%;

плугов, борон, культиваторов, сеялок – от 58 до 85%.

Анализ показал, что средний «возраст» тракторов и зерноуборочных комбайнов в составе машинно-тракторного парка сельхозпредприятий района составляет 10-11 лет. Известно, что с увеличением срока эксплуатации техники снижается ее сезонная выработка (производительность) и увеличиваются ежегодные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт.

К 11-му году эксплуатации сезонная выработка или средняя производительность тракторов и комбайнов уменьшается от 16 до 39%, а ежегодные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт возрастают в 3-4 раза.

Целесообразность продления сроков службы сельскохозяйственной техники за счет ее капитального ремонта во многом определяется соотношением цены новой машины и стоимости ее восстановления, а также продолжительностью гарантированного послеремонтного ресурса.

# Выводы:

В экономической структуре сферы производства района (по состоянию на 2007 год) сельское хозяйство занимает втрое после промышленности место по валовому выпуску продукции.

Из общей территории района 199,4 тыс. га на долю угодий сельского хозяйства приходится 172,4 тыс. га или 86,5%.

По признаку природно-экономических условий сельскохозяйственная территория Октябрьского района (из 6 природно-сельскохозяйственных зон Ростовской области) отличается преобладанием черноземов (обыкновенного и южного) перед каштановыми почвами. По специализации является скотоводческо-свиноводческой зоной.

На опорном плане зафиксированы места размещения основных животноводческих комплексов, их связь с дорожной сетью, местами расселения кадров.

В последнее время довольно четко проявился процесс интеграции сельского хозяйства и перерабатывающего производства путем образования холдингов.

Плодородие почв, благоприятные климатические условия позволяют поддерживать традиционные виды садоводства, виноградарства.

На опорном плане особо выделены территории садоводческих хозяйств и виноградники, участки лугов, используемые для пастбищ, выгонов и сенокосов, пахотные угодья и территории лесного и водного фонда.

# Социальная рекреация и туризм (VII слой)

На территории Октябрьского района  рекреационные ресурсы размещены крайне неравномерно.

Если сравнительно небольшие участки первичного уровня рекреационной деятельности пруды, ставы при запрудах, дубравы, небольшие участки древостоя распространены повсеместно, почти во всех поселениях, то крупные природно-ландшафтные комплексы, способные принять на себя все формы массового отдыха населения всего района и смежных территорий, сосредоточены на юге в долине реки Дон.

Система туризма находится на первоначальной стадии формирования. Межрегиональный и международный туризм пока еще обходят район стороной. Имеет место только опыт организации детских школьных экскурсионных маршрутов (тропы детского туризма).

Между тем район обладает разнообразными видами ландшафтно-природного потенциала, способного привлечь в район в будущем потоки массового туризма.

На опорном плане выделены охраняемые памятники природы: «Персиановской заповедная степь» и «Золотые горки». В составе Персиановской заповедной степи заповедник «Дубрава имени В.В.Докучаева».

Ниже приводится перечень объектов историко-культурного наследия.

Таблица № 3

| Объекты культурного наследия регионального значения Реш. малого Совета нар. деп. № 301 от 18.11.92 г. |
| --- |
| КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ |
| 1294. | Церковь Успения Богородицы | с. Алексеевка |
| 1295. | Свято-Алексеевская церковь | ст. Бессергеневская |
| 1296. | Одигитриевская церковь | ст. Заплавная |
| 1297. | Михайловская православная церковь | пос. Каменоломни |
| 1298. | Георгиевская православная церковь | х. Киреевка |
| 1299. | Тихоновская православная церковь | ст. Кривянская |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |
| Решение исполнительного комитета Ростовского областного совета депутатов трудящихся № 296 от 27.04.77 г. |
| 1300. | Памятник Ленину | пос. Каменоломни |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения | № протокола | Местонахождение |
| 1301. | Церковь Покрова Божьей Матери, 1819г., восстан. | Пр.№ 17/1 | ст. Кривянская |
| 1302. | Учебный корпус сельскохозяйственного училища, 1-го на юге России.1906-1913 (памятник истории) | Пр.№ 17/1 | Пос. Качкан Артемовского С.П. |

На территории  района  находится множество курганов: «Верблюд», «Терновый», «Острый» и другие памятники археологии.

К числу потенциально возможных для будущего рекреационно-туристического освоения ландшафтных оазисов следует отметить Бессергеневскую природно-ландшафтную зону, Аютинскую, прибрежные территории рек Дон и Аксай.

В составе экологического каркаса территории района имеется сеть прудов и запрудных ставов, на основе которых стихийно формируются местные рекреационные зоны.

Всего в районе насчитывается 35 прудов общей площадью 435 га. Дополнительно выделяется водное зеркало акваторий Бессергеневского рыбного хозяйства и Новочеркасского рыбокомбината, составляющие в общей сложности 4268 га водной поверхности. Они не могут использоваться в рекреационных целях, но тем не менее. играют определенную эстетическую, ландшафтообразующую и эколого-средовую роль.

# Система расселения (VIII слой)

На территории Октябрьского района сложившаяся картина расселения проявляет признаки некоторого обособления подсистем дезурбанизационного (сельского) и урбанизационного (городского) расселения, различающихся характером и темпами развития.

Исторически сложившаяся система сельского расселения на протяжении столетий формировалась с учетом функциональной связи с долинами рек, образуя групповые системы расселения линейно-полосового типа.

Особо выделяются крупные линейно-полосовые системы.

Линейно-полосовые группы сельских населенных мест складывались стихийно, тем не менее, в каждой из групп имеются припоселковые территории для пастбищ, сенокосов, пруды, озера с береговым озеленением, пляжами для сбора молодежи, купания, общения.

Федеральная дорога М-4 (по состоянию на 2007 г.) является планировочной границей отделяющей зону урбанизационного развития от дезурбанизационной (сельской) зоны.

В размещении и территориальном развитии городов урбанизационной зоны также заметно проявляется тенденция к линейно-осевому развитию. В качестве осей расселения выступают коммуникативные коридоры магистралей.

Планировочно выделяется меридиональная ось расселения (дорога М-4) вдоль которой разместились и территориально развивается город Шахты.

# Транспортная сеть (IX слой)

На опорном плане выявлена сеть железных и автомобильных дорог: федеральных и региональных, особенности их взаимосвязи, проблемные ситуации, связанные с подходом федеральных дорог к таможенно-пропускным пунктам в приграничной зоне.

Отмечены основные местные дороги, компоненты транспортной инфраструктуры, сеть основных магистральных линий в планировочной структуре городских поселений.

# Территории с особыми условиями использования (Х слой)

В условиях Октябрьского района к категории земель с особыми условиями использования отнесены территории природных и охотничьих заказников, памятников природы, памятников истории и культуры, зоны рыбоводства в акваториях водоемов, территории заповедных зон, приграничная зона.

## 1.6. Схема планировочных и эколого-средовых ограничений

Схема планировочных и эколого-средовых ограничений разработана на территории Октябрьского района с прилегающими участками смежных городских поселений, округов и районов.

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Планировочные ограничения  отображают состояние грунтового слоя и поверхности осваиваемой территории (включая формы растительности, застройки).

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности 1-П классов по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

В данных условиях Октябрьского района планировочные ограничения представлены горно-геологическими воздействиями в границах шахтных полей действующих, закрываемых, проектируемых шахт (тектонические сдвиги слоев, выходы экологически опасных газов и шахтных вод на поверхность), качеством и свойствами грунтового слоя (поля, участки с нарушенной структурой грунта), крутизной склонов поверхности земли (уклоны более 20%), особыми видами использования территории в охранном режиме (лесной фонд, заповедные территории, заказники, охраняемые виноградники и т.д.), регламентно-режимными ограничениями (режим приграничной зоны, зоны водоохраны, охраны памятников природы, истории и культуры).

Эколого-средовые ограничения представлены санитарно-защитными зонами I и II классов (от свалок и  производственных комплексов, полигон бытовых отходов).

Ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства,  а в части планировочных ограничений в целом -  к условиям размещения капитального строительства.

# РАЗДЕЛ 2                                                                                                                                            Проектное решение

## 2.1. Общие положения

Для достижения проектного решения, используется приспособленный к компьютерной интерпретации метод послойного анализа и синтеза аналогичный методу составления опорного плана. При этом в качестве I слоя выступает раздел «Размещение производительных сил и расселение».

Гипотеза социально-экономического развития предопределена утвержденной в 2007 году «Стратегией социально-экономического развития Ростовской области», основанной на параметрах ограниченного прироста населения и освоения ресурсов с учетом реальных потенциалов развития.

Концепция развития учитывает три фактора: первый – то, что с 1992 года по стране в целом проявился процесс «прогрессирующей депопуляции» в динамике развития демографических процессов. По состоянию на сегодняшний день мы еще не вырвались из этой ситуации, хотя наметился путь к стабилизации и надежда на нормализацию; второй фактор-это реализация программ  реструктуризации угольной промышленности.

Третий фактор-необходимость учета в решении перспективных задач пакета существующих инвестиционных проектов. Определяющих объем проектных преобразований на первоочередной этап развития.

Естественно, что в таких условиях нет оснований для каких-то кардинальных подвижек в динамике развития людских ресурсов и в размещении  новой промышленности. Концепции, как схемы территориального планирования области (НИПИ Урбанистики), так и Стратегии законодательного собрания области сводятся к единой концептуальной установке стабилизационного развития. Согласно ей в сфере сельского хозяйства преследуется, цель по возможности, сохранения (в среднем), существующего контингента населения при существенном преобразовании производственной составляющей. Сравнительно ограниченный рост численности населения в сфере промышленности и инфраструктурных отраслях реализуется, главным образом, за счет более активного привлечения миграционных притоков, величина которых предопределяется реальными инвестиционными проектами и прогнозом роста инвестиционной привлекательности территории.

В аспекте территориального планирования данная установка рассматривается как модель обоснованного выявления «точек роста» в стабилизировавшейся системе связанных между собой сферах производства и расселения.

В качестве определенных «точек роста» в региональном плане, применительно к схеме территориального планирования, выступают выявляемые территориально и планировочно зоны и узлы активного экономического развития.

В основу выявления зон активного экономического развития положен принцип учета обеспеченности территории условиями и факторами инвестиционной привлекательности: наличие железной дороги, условий водообеспечения, энергообеспеченности, удобной связи с рынком сбыта и ареалом расселения трудовых кадров - для промышленности; экологические качества, удобство трудовых связей, связь с центрами системы социального сервиса - для селитебной зоны.

Проектное решение схемы территориального планирования Октябрьского  муниципального района, как части и одного из основных структурно-планировочных компонентов схемы Восточно-Донбасской агломерации, учитывая конкретику района и более крупный масштаб топографической подосновы, в определенной мере уточняет конкретику ранее достигнутых планировочных установок в рамках Восточно-Донбасской агломерации.

## 2.2. Размещение производительных сил

### 2.2.1. Территориальное зонирование

По признаку особенностей градостроительного освоения территория Северо-Западного сектора Восточно-Донбасской агломерации подразделяется на зону урбанизационного развития и дезурбанизационного.

Общая модель размещения производительных сил в рамках схемы территориального зонирования может быть представлены в виде: 1) зона размещения преимущественно обрабатывающей промышленности (зона урбанизации), 2) зона размещения объектов сельского хозяйства и добывающей промышленности (дезурбанизационная зона). При этом, в составе дезурбанизационной зоны не исключается возможность частичного размещения обрабатывающей промышленности, которая адресуется преимущественно к центру района и поселкам городского типа.

Специфическая особенность Октябрьского района  связана с тем, что размещение добывающей промышленности осуществляется в 2-х формах отраслевой специализации: угледобывающей промышленности и других нерудных полезных ископаемых.

Подзона  размещения предприятий угледобывающей отрасли очерчивается границами угольных месторождений, участков балансовых запасов шахтных полей. Ее возможное перспективное развитие включает территории, перспективные на углеразведку с целью выявления пластов, пригодных для промышленного освоения.

До настоящего времени угли Восточного Донбасса традиционно рассматривались главным образом, только как  энергетическое топливо (в небольших объемах - для коксования).

В то же время уголь - ценнейшее технологическое сырье для получения дефицитной и конкурентоспособной продукции высокой потребительской ценности. Соответствующие технологии на основе глубокой переработки углей уже имеются. В настоящее время разрабатывается новая угольная политика страны, основы которой выражено в двух основополагающих документах: государственная программа «Приоритетное развитие предприятий и объединений по комплексной переработке угля и отходов угольного производства» и Федеральный закон «О формировании условий для приоритетного развития предприятий и объединений по комплексной переработке угля».

Угли всех марок могут быть использованы для получения из них продукции нетопливного назначения высокой потребительской ценности.

Основные направления нетрадиционного использования углей:

- получение углеграфитовых материалов;

- получение термографита;

- получение карбидов;

- получение электродных и футеровочных материалов;

- угольные сорбенты и активные угли;

- ионообменные материалы (сульфоугли);

- производство карбюризаторов и карбонизаторов;

- производство синтетического жидкого топлива.

Развитие новых направлений в будущем может существенно повлиять на эффективность использования угольного потенциала, а, следовательно, и на роль угля в экономике.

Создание технологий глубокой переработки угольного ресурса предрасполагает к активному развитию вокруг угледобывающего комплекса видов и сопутствующего производства.

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Виноградниками и отводами по их развитию (в соответствии с инвестиционным проектом);

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками лесного фонда;

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации, должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличение площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектор будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм, должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции.

Зона сельскохозяйственного освоения в силу ее многофункционального проявления представляется в 2-х формах: в форме укрупненных целостных массивов, фланкируемых линейно-полосовыми системами сельского расселения, а также в форме раздельных, пронизывающих другие функциональные зоны, территориальных образований.

### 2.2.2. Территориально-ресурсные предпосылки размещения производительных сил

В современных условиях отсутствия механизма однозначного, жесткого административного планирования проблема размещения производительных сил рассматривается как объективно обусловленная, саморазвивающаяся система научного предвидения в будущем развивающихся процессов, возможностей вложения инвестиций в развитие сферы производства, гарантирующих достаточную прибыль потенциально возможному предпринимателю, как момент фиксации той закономерной особенности, ситуации, которая способна обеспечить  необходимый экономический эффект от того или иного размещения видов, отраслей и объектов производства.

В процессе разрешения данной проблемной ситуации в качестве первоначальной опорной основы выступает система территориального зонирования, точнее наиболее вероятная целесообразность вложения инвестиций на виды производства и типы функционирования объектов размещения согласно установившимся регламентам территориального планирования. При этом предполагается, что в зонах рекомендуемого (обоснованного) размещения добывающей промышленности, обрабатывающей, сельскохозяйственного освоения, расселения и социальной рекреации легче всего получить ожидаемый бизнес-эффект за счет соответствия объекта размещения особенностям регламента данной территориальной зоны.

Также, естественно, предполагается, что выход за пределы данной территориальной зоны связан с недополучением нужного эффекта, даже убытками и, в крайнем случае, банкротством инвестиционного проекта.

В данном случае на территории Октябрьского  муниципального района сравнительно четко установились границы территориальных зон:

- Зоны преимущественного размещения добывающей промышленности

- Зоны наиболее эффективного размещения обрабатывающей промышленности

- Зоны целесообразного размещения объектов сельского хозяйства

- Зоны наиболее эффективного размещения объектов рекреации и туризма.

Также выявились планировочные узлы проявления конфликтных ситуаций, обусловленных взаимным наложением одна на другую производственных и рекреационных зон.

Конфликтные регламентные противоречия должны разрешаться путем разработки особых регламентов использования территории в конфликтных узлах на последующей стадии проектирования (в проекте правил землепользования и застройки территории, в проекте межевания или в особом проекте, регулирующим противоречия регламентов).

Если установление системы территориального зонирования рассматривать в качестве первоначального, первого шага к решению проблемы, то второй конкретизирующий шаг (сужающий пространство выбора) связан с выявлением внутри территориальных зон, участков (подзон, узлов) активного экономического освоения, т.е. наиболее вероятной, эффективной инвестиционной привлекательности.

В условиях  района с достаточной четкостью вычленяются из окружающей среды Центральная территория активного экономического освоения (с центром в г. Шахты) и рекреационно-туристическая зона (на юге района).

### 2.2.3. Размещение основных зон социальной рекреации и туризма

Учитывая природно-ландшафтные особенности района, необходимость создания рекреационных комплексов в типичной степной зоне, характеризуемой, как абиогенная по отношению к культивации и фитоценозу древостойной растительности (составляющей средовую основу создания комфортных условия для рекреационной функции) следует предусматривать формирование рекреационной зоны, только как составной части экологического (природно-ландашфтного) каркаса региона, приближая рекреационные центры и комплексы к долинам рек и береговым участкам озер, прудов, ставов.

Рекреационная функция своей познавательно-транспоративной частью связана с туризмом. В настоящее время в регионе наблюдается преобладание выездного туризма над въездным, что говорит о слабом развитии местной туриндустрии. В перспективе у региона существует возможность развития различных  видов туризма. Развитию развлекательного туризма могут способствовать высокие темпы экономического развития, наличие крупных успешно развивающихся компаний и административных структур (которые инициируют большое количество проводимых мероприятий). Для развития историко-культурного и различных видов рекреационного туризма благоприятными факторами являются природно-климатические условия, исторический и культурный потенциал территории. Туризм, как социальная функция, реализуемая на территории Восточного Донбасса, выступает как часть единой отрасли областного и международного туризма.

Турфирмами области в 2006 году было обслужено 260,0 тыс.туристов (на 9% больше, чем в 2005 году), внутреннего туризма – 230,6 тыс.чел, выездного туризма – 23,9 тыс.чел. (на 3% больше), что свидетельствует о тенденции его к дальнейшему развитию по всем типологическим разновидностям.

Учитывая природно-ландшафтную особенность Октябрьского района, связанную с сосредоточением ландшафтных оазисов в южной части его территории, система  рекреационного зонирования строится по 2-х ступенчатому принципу с выделением ступеней (уровней, стадий): первичной рекреации, выполняющей функции если не повседневной, то часто проявляющейся бытовой рекреации (купание, загорание, рыбная ловля, выход на лоно природы, рекреация выходного дня) и эпизодической (долговременный отдых в санаториях, пансионатах, профилакториях, выезды на межрегиональные состязания, участие в спортивных, игровых мероприятиях регионального уровня).

Формирование подсистемы первичной рекреации включает дальнейшее сохранение и благоустройство традиционных мест отдыха в долинах рек Аюты, Грушевки, Кадамовки, Керчика, создание новых рекреационных зон в пригородах г. Шахты и ядре агломерации, в зоне сопряжения территорий городов Шахты, Новошахтинска и Красного Сулина.

Формы, виды массовой рекреации и рекреационного туризма регионального и межрегионального уровня целесообразно развивать в границах природно-ландшафтного пояса долин рек Аксая и Дона.

Южная рекреационная зона, охватывающая территорию юго-восточных пригородов Новочеркасска, объединяющая ландшафты междуречья Дона, Аксая, Кадамовки уникальна в своей эстетической выразительности, благоприятна в эколого-средовом отношении для рекреационного использования – это Донской казачий край с богатой историей, вековыми, культурными и трудовыми традициями, уходящими корнями в ХУП век. Здесь для развития сферы туризма наиболее привлекательными направлениями могут стать изучение казачьего быта, казачьего фольклора и праздников казачьей кухни.

Особенно восхищает береговая полоса, объединяющая ландшафты «Межканалья», «Золотых горок», урочища «Жук», Калининских рощ в соединении с необозримыми просторами долины Дона.

На более отдаленную перспективу часть функций социальной рекреации может получить свое развитие в  центральном ядре агломерации, формирующемся в процессе объединения городов Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований, расположенных на территории Западного внутриобластного района, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.

## 2.3. Население. Демографическая структура. Расселение

Численность населения Октябрьского района на 1.01.2007 года составила 74,5 тыс. человек, в том  числе городских жителей – 11,2 тыс. чел. или 15%, сельских жителей – 63,5 тыс. чел. или 85% от общей численности населения района. Плотность населения 37чел. на кв.км.

Численность трудоспособного населения – 49,5 тыс. человек, что в расчете на 1000 человек населения составляет – 65%, моложе трудоспособного населения – 11,6 тыс. чел.

Экономически активное население района составило 24,5 человек и последние годы устойчиво растет. Число зарегистрированных безработных составило в 2006 году 250 человек или 1,1% к экономически активному населению и процент безработных последние три года постепенно снижается.

К категории сельского района севера прилегает зона урбанизационного развития, представленная городским округом г. Шахты.  Ниже приводится демографическая характеристика зоны урбанизированного развития и прогнозные данные по гипотезе развития, положенной в основу разработки генеральных планов городов и поселков городского типа.

Наиболее крупными населенными пунктами района являются поселки Каменоломни (11,2 тыс. чел.), Персиановский (6,6 тыс. чел.) и станица Кривянская (10,3 тыс. чел),

По признаку динамики численность населения район еще не вышел из состояния депопуляции. За период с момента переписи населения в 2002 г. численность жителей сократилась на 4,3 тыс. чел. или 5,4%. Из них 3,2 тыс. чел. за счет жителей сельской местности. В 2006 г. в сельской местности проживало 63,5 тыс. чел, или 85% от общей численности.

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность регионов, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

Демографическая ситуация, сложившаяся в районе на момент разработки Стратегии развития, характеризуется недостаточным уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, отрицательным балансом миграционного потенциала.

Численность населения района на 1.01.2007 г. составляла 74,7 тысяч человек, в том числе 38,3 тыс. человек, или свыше 51% от общей численности – мужское население, 36,4 тыс. человек – женское.

По численности населения Октябрьский район третий среди районов области (без учета населения городов Белая Калитва, Красный Сулин и Сальск в составе соответствующих районов). Доля района в общей численности населения Ростовской области – 1,7%. Плотность населения превышает 37 человек на 1 кв. километр.

# Динамика численности населения Октябрьского района

Таблица № 1

| Показатели | Численность населения (тыс. чел.) | 2007 г. к 2002 г. |
| --- | --- | --- |
|  | по переписи 1989 г. | по переписи 2002 г. | на 1 января 2007 г. | тыс. чел. | % |
| Общая численность населения | 66,7* | 79,0 | 74,7 | -4,3 | 94,6 |
| - мужского | 31,3 | 40,6 | 38,3 | -2,3 | 94,3 |
| - женского | 35,4 | 38,4 | 36,4 | -2,0 | 94,5 |
| Численность населения, проживающего: |  |  |  |  |  |
| в городской местности | 12,4 | 12,3 | 11,2 | -1,1 | 91,1 |
| в сельской местности | 54,3 | 66,7 | 63,5 | -3,2 | 95,2 |
| Возрастной состав населения: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 15,8 | 13,4 | 11,3 | -2,1 | 84,3 |
| трудоспособного | 37,1 | 50,5 | 49,9 | -1,5 | 97,0 |
| старше трудоспособного | 13,8 | 15,1 | 14,4 | -0,7 | 95,4 |
| Соотношение людей пенсионного возраста к численности молодежи, % | 87,3 | 113,2 | 127,4 |  |  |
| Средний возраст населения | 35,8 | 35,7 | 36,0 |  |  |

- По переписи 1989 года в общей численности населения не учитывался спецконтингент воинских частей

Основной причиной снижения численности населения района является естественная убыль. Смертность превышает рождаемость более чем в 1,5 раза. При этом уровень депопуляции в районе несколько ниже, чем в среднем по Ростовской области. В среднем за  2005-2006 годы в расчете на 1000 населения рождаемость в районе составляла 9,6 человека против 9,4 по области, уровень смертности, соответственно, 15 и 15,8 человека, а естественная убыль – 5,4 и 6,4 человека. Общая смертность по району имеет устойчивую тенденцию к ежегодному снижению.

Ухудшение демографической ситуации происходит также потому, что к естественной убыли добавляется миграционный отток населения. Среднегодовая (2005-2006 годы) миграционная убыль населения района составила 588 человек. Этот показатель по району значительно выше, чем в среднем по области. В расчете на 1000 человек населения за этот период выезжало из района 7,8 человека, по области – 4,6 человека, или удельный показатель миграционного оттока населения в районе в 1,7 раза больше среднеобластного.

# Показатели естественного и миграционного движения населения

Таблица № 2

| Показатели | Октябрьский район | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
|  | 2005г. | 2006 г. | % | 2005г. | 2006 г. | % |
| Число родившихся – всего (чел.) Удельный вес района, % | 745 1,9 | 699 1,7 | 93,8 89,5 | 39613 | 40876 | 103,2 |
| Число родившихся в расчете на 1000 населения (чел.) | 9,9 | 9,4 |  | 9,2 | 9,6 |  |
| Число умерших – всего (чел.) Удельный вес района, % | 1174 1,7 | 1082 1,6 | 92,2 94,1 | 68815 | 66634 | 96,8 |
| Число умерших в расчете на 1000 населения (чел.) | 15,5 | 14,5 |  | 16,0 | 15,6 |  |
| Естественный прирост, убыль (-) населения (чел.) в т.ч. в расчете на 1000 населения | -429 -5,7 | -383 -5,1 | 89,3 | -29202 -6,8 | -25758 -6,0 | 88,2 |
| Число прибывших (чел.) | 857 | 674 | 78,6 | 50180 | 48393 | 96,4 |
| Число убывших (чел.) | 1553 | 1154 | 74,3 | 52125 | 50389 | 96,7 |
| Миграционный прост, убыль (-) населения (чел.) в т.ч. в расчете на 1000 населения | -696 -9,2 | -480 -6,4 | 69,0 | -1945 -4,5 | -1994 -4,7 | 102,5 |
| Баланс естественного и миграционного движения населения (чел.) в т.ч. в расчете на 1000 населения | -1125 -14,9 | -863 -11,5 | 76,7 | -31147 -11,3 | -26952 -10,7 | 86,5 |

Улучшение демографической ситуации связано, прежде всего, с решением проблемы повышения рождаемости. Меры, принимаемые на государственном уровне, а также реализация областной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы» и районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе на 2006-2010 годы» дают основания  прогнозировать значительные рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения в районе, рождаемость должна увеличиться к среднегодовому уровню 2005-2006 годов в 2,4 раза, то есть с 722 до 1716 детей в год. В нынешних условиях это не реально, в том числе по причине масштабного спада рождаемости в 80-х-90-х годах прошлого века.

Поэтому, наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, акценты демографической политики должны быть направлены на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения преждевременной предотвратимой смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. В 2006 году из 1082 умерших 318 человек, или свыше 20%, были люди трудоспособного возраста, в том числе 255 из них – мужчины. В среднем по области количество умерших в трудоспособном возрасте было 26%.

Средняя продолжительность жизни в районе в 2006 году составляла 65 лет, по Ростовской области – 67,6 лет.

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.

Возрастная динамика населения характеризуется уменьшением численности жителей моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов и увеличением численности людей пенсионного возраста. Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует  о старении населения. Так, если на момент переписи населения в 1989 году на 1000 человек младше трудоспособного возраста приходилось 873 человека пенсионного возраста, то в 2006 году уже 1274 человека, или соотношение это возросло в пользу старших возрастов почти в 1,5 раза. А общая численность молодежи до трудоспособного возраста сократилась за этот период с 15,8 тыс.человек до 11,3 тыс.человек, или на 1/3.

Демографический фактор оказывает определяющее влияние, как на социальное положение жителей, так и на рынок труда. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.

Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. В 2006 году в районе на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 670 человек нетрудоспособных возрастов, в том числе 350 человек пенсионного возраста и 320 детей.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся сложности в демографическом развитии, район располагает достаточными трудовыми ресурсами для решения задач экономического и социального развития.

Средний возраст жителей района около 36 лет, что свидетельствует о высоких потенциальных ресурсах и возможностях для занятий активной трудовой деятельностью.

Численность трудоспособного  населения района в 2006 году составляла 49,0 тыс. человек, или 65,6% от общего числа жителей района. Аналогичный показатель по Ростовской области – 62,1%.

Трудовые ресурсы (с учетом работающих пенсионеров) – 51,6 тыс.человек, или свыше 69% от всего населения района.

Численность экономически активного населения – 32,6 тыс. человек, или 63% от трудовых ресурсов района. При этом на предприятиях и в организациях района трудилось 24,1 тыс. человек, за пределами района – 8,5 тыс. или 26% от числа работающих и ищущих работу.

Ситуация на рынке труда характеризуется стабильно низким уровнем как общей, так и регистрируемой безработицы. Уровень общей безработицы снизился с 12,3% в 2005 году до 11,2% в 2006 году, регистрируемой, соответственно, с 1,46 до 1,39% (по области показатели регистрируемой безработицы за эти годы составляли 1,8 и 1,5%). При этом отмечается ежегодный рост числа людей, обращающихся в службу занятости по вопросу трудоустройства. За рассматриваемый период (2005-2006 годы) количество ищущих работу возросло с 1989 до 2131 человека, или с 8,4 до 8,8% от численности экономически активного населения.

Безработица носит, в основном, структурный характер и объясняется недостаточным спросом на рабочую силу в сельской местности в связи с отсутствием там точек экономического роста. Это требует ускоренного процесса реструктуризации неперспективных сельскохозяйственных предприятий, развития на их основе конкурентоспособных производств, создания механизма реального стимулирования  рынка труда.

# Динамика трудовых ресурсов (тыс. чел.)

Таблица №3

| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | Темпы роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность трудоспособного населения | 50,3 | 49,0 | 97,4 |
| Численность трудовых ресурсов | 53,5 | 51,6 | 96,4 |
| Число занятых | 40,3 | 44,8 | 111,2 |
| Экономически активное население | 32,2 | 32,6 | 101,2 |
| Маятниковая трудовая миграция: Численность жителей района, выезжающих на работу за пределы района Численность работников, приезжающих на работу в район из-за пределов района | 8,6 1,4 | 8,5 3,2 | 98,8 228,6 |
| Уровень занятости населения, % | 80,1 | 91,4 |  |
| Количество обратившихся в службы занятости по вопросу трудоустройства (чел.) % от экономически активного населения | 1989 8,4 | 2131 8,8 | 107,1 |
| Количество трудоустроенных граждан (чел) % от числа обратившихся по вопросу трудоустройства | 1744 87,7 | 1785 83,8 | 102,4 |
| Уровень безработицы, %: общей регистрируемой | 12,3 1,5 | 11,2 1,4 |  |

Проблему, как увеличения численности населения района, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в  том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количество высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.

Важнейшим показателем, определяющим конкретные преимущества района, является не только достаточность трудовых ресурсов, но и их качество, а также наличие базы для подготовки и переподготовки кадров.

По данным переписи населения 2002 года в районе было 44,5 тыс.человек, или 68% населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста с высшим, средним профессиональным и общим средним образованием.

Октябрьский район выгодно отличается от других территорий области тем, что имеет достаточно мощную образовательную базу и возможности для подготовки кадров. Прежде всего, это Донской государственный аграрный университет, где обучается около 6 тысяч студентов по 20 специальностям и сельскохозяйственный лицей № 89 начального профессионального образования, готовящий свыше 400 человек по 8 специальностям. В полной мере для профессиональной подготовки жителей района используются также вузы и средние специальные учебные заведения, расположенные в граничащих с районом городах Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск, в том числе: Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) и его филиал в городе Шахты, Новочеркасская государственная гидромелиоративная академия, Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса в городе Шахты и другие, а также учебные заведения города Ростова-на-Дону, находящегося в полуторачасовой транспортной доступности от района.

При этом остается проблема повышения качества профессионального образования и его соответствия потребностям экономики и социального развития. Система профессионального образования не полностью отвечает структуре потребностей рынка труда. Проблемной пока остается и доступность получения профессионального образования для малообеспеченных слоев населения района.

Главным стратегическим направлением улучшения демографической ситуации в районе и решения проблемы полной обеспеченности трудовыми ресурсами будет повышение качества жизни населения, в том числе за счет значительных вложений в развитие человеческого капитала, создания для этого необходимых условий и стимулов.

В целях комплексного решения проблем техновооруженности агропромышленной отрасли района, обеспечения квалифицированными кадрами, организации систем маркетинга и менеджмента проектным решением предусматривается необходимость формирования в Октябрьском районе агропромышленного технопарка.

## 2.4. Жилищное строительство

Общая площадь жилого фонда в 2007 году составила 1184,0 тыс.м2, на одного человека обеспеченности жильем составила 16,1 м2/ел, в среднем по области этот показатель составил 20,2 м2.

# Население

Таблица №4

| № п/п | Наименование | На 2007 г. | На конец расчетного срока | Приращение числ. население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское | 11200 | 13300 | 1300 |
| 2 | Сельское | 63500 | 63500 | 0 |
|  | Итого: | 74700 | 75000 | 1300 |

# Жилой фонд

Таблица №5

| № п/п | Наименование | На 2007 г. тыс.м2 | На конец расчетного срока тыс.м2 | Приращение тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У городского населения | 192,0 | 345,0 | 53,0 |
| 2 | У сельского населения | 992,0 | 1905,0 | 913,0 |
|  | Итого: | 1184,0 | 2250,0 | 1066,0 |

Сопоставление данных таблиц позволяет установить особенности динамики жилого фонда и ориентировочные параметры перспективного развития строительной базы. Особенность формирования жилого фонда в данных условиях связана с применением для его строительства прочных долговечных строительных материалов, что объясняет сравнительно небольшой объем убыли фонда по износу (за более чем 20 летний период).

## 2.5. Система социального сервиса

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, округов, муниципальных районов определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

При этом система взаимосвязи социально-значимого спроса с уровнем развития сервисного центра регулируется механизмом банкротства сервисных предприятий и закономерностями развития платежеспособного спроса. Социально значимый спрос, гарантирующий возможность существования, функционирования и развития того или иного сервисного центра, зависит не только от уровня материальной обеспеченности населения, но и от условий дистанционной связи «центр-потребитель», от величины издержек на подход, поездку (доступ) к сервисному центру, от условия конкуренции однотипных и равнодоступных центров от возможностей концентрации потребительского спроса, величины, емкости тяготеющего к центру ареала расселения потребительского населения.

Так же учитывается, что социально значимый спрос при массовом его проявлении противопоставляется уровню развития натурального хозяйства (у населения), что состав, разнообразие обслуживающих отраслей, предприятий, видов товаров и услуг в центре находятся в непосредственной зависимости от уровня концентрации потребительского (интегративного) спроса, что механизм наступления банкротства регулирует состояние баланса между уровнем реального массового спроса и уровнем развития сервисного центра. Данные зависимости в системе рынка имеют свои определенные алгоритмы выражения, что позволяет на прогнозном уровне предвидеть ход развития сервисных систем.

Если принять во внимание свойство свободного переливания (перемещения) сервисного капитала из одной сервисной отрасли в другую, способность предвидения кризисных ситуаций и использования всех (даже малейших) сбытовых возможностей, то такого рода система характеризуется как естественная, способная к самонасыщению рынка товарами и услугами определенного уровня (определяемого параметрами социально-значимого спроса). Исходные данные характеризующие состояние сферы сервиса Октябрьского района, приведенные в разделе «Показатели обеспеченности населения района» приводимом в составе «Стратегии социально-экономического развития района», свидетельствуют (с одной стороны) об их соответствии сервисным особенностям рынка сбыта товаров и услуг, но  с другой стороны, о параметрах развития массового спроса, как следствия снижения покупательской способности населения, характерной для сельского уклада жизни с особо развитым уровнем натурального хозяйства.

Ниже приводится характеристика некоторых сторон сферы услуг в районе, которые свидетельствуют о, хотя медленном, но прогрессирующем росте покупательной способности населения и развитии сервисного рынка.

Прежде всего, необходимо отметить установившийся прогрессивный рост объема финансирования части социальных услуг, взятых на себя муниципальным бюджетом.

# Объемы финансирования сфер социальной направленности

Таблица № 1 (млн. руб.)

| Показатели | 2002г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования, всего | 168,8 | 213,4 | 280,9 | 325,5 | 409,8 | 506,4 |
| Образование | 65,1 | 84,9 | 130,6 | 136,2 | 209,0 | 267,3 |
| Здравоохранение | 46,3 | 60,3 | 82,3 | 91,7 | 81,6 | 110,3 |
| Культура и спорт | 17,0 | 20,2 | 19,0 | 21,8 | 30,7 | 32,3 |
| Социальная защита | 40,4 | 48,0 | 49,0 | 75,8 | 88,5 | 96,5 |

Однако уменьшается книжный фонд в библиотеках района, далеко не благополучно обстоит обеспечение поселений клубами и библиотеками.

# Качество и доступность медицины

В районе работает 54 медицинских учреждений, в том числе 4 больницы, из них центральная районная больница, узловая железнодорожная больница и две участковые, 3 врачебных амбулатории, 47 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов.

Обеспеченность коечным фондом и кадрами в здравоохранении района пока ниже, чем в других районах области. По данным показателям район отстает от среднерайонных по области в 2-4 раза. Для достижения среднеобластного уровня необходимо введение в медицинских учреждениях 135 коек, 25 врачей, 9 работников среднего медицинского персонала.

Основные показатели развития здравоохранения района

Таблица № 2

| Показатели | 2006 г. | В среднем по районам области |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность больничными койками (ед.) в т.ч. на 10 тыс. населения | 395 51,9 | 69,9 |
| Обеспеченность амбулаторно поликлиническими учреждениями на 10 тыс. населения (посещений в смену) | 82,7 | 144,7 |

В 14 малонаселенных пунктах района, в которых проживает свыше 2300 человек, медицинские учреждения отсутствуют, и население получает медицинскую помощь через территориально закрепленные за на ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощи в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений, в том числе за счет приобретения модульных ФАПов.

# Доступность образования

Образовательные услуги в районе предоставляются дошкольными, школьными учреждениями, а также учреждениями начальной и высшей профессиональной подготовки - это 29 детских садов, 27 средних образовательных школ, профессиональный сельскохозяйственный лицей № 89 и Донской государственный аграрный университет.

Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями. Вместимость детских садов составляет 1634 человека. Количество детей в дошкольных учреждениях возросло с 887 человек в 2002 году до 1638 человек в 2007 году, 38% от числа имеющихся мест в дошкольных учреждениях. Хотя с учетом общей численности детей дошкольного возраста потребность в местах в дошкольных учреждениях значительно выше.

Наиболее остро вопрос с обеспечением детей дошкольными учреждениями стоит в Алексеевском поселении, где только одно детское учреждение на 20 мест, остальных детей возят в детские сады города Новошахтинска, Большой дефицит мест дошкольных учреждений также в Кривянском поселении, Краснокутском поселении, в поселке Каменоломни и некоторых других поселениях.

Обеспеченность района детскими дошкольными учреждениями

Таблица № 3

| Наименование поселений | Кол-во детей, посещающих дошкольные учреждения | Проектное кол-во мест в дошкольных учреждениях | Очередь в детских дошкольных учреждениях |
| --- | --- | --- | --- |
| Алексеевское | 20 | 20 | 0 |
| Артемовское | 101 | 95 | 75 |
| Бессергеневское | 73 | 90 | 7 |
| Каменоломни | 374 | 301 | 42 |
| Керчикское | 75 | 75 | 28 |
| Коммунарское | 197 | 195 | 60 |
| Краснокутское | 60 | 57 | 0 |
| Краснолучское | 58 | 95 | 17 |
| Красюковское | 74 | 118 | 37 |
| Кривянское | 158 | 135 | 198 |
| Мокрологское | 77 | 76 | 18 |
| Персиановское | 371 | 377 | 90 |
| Итого по району | 1638 | 1634 | 572 |

Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе

Несмотря на снижение численности учащихся, остается острой проблема обеспеченности школьными учреждениями, условиями обучения в районе ощущается дефицит школьных мест.

Наиболее критичная ситуация с обеспеченностью школьными местами наблюдается в поселке Каменоломни, в Кривянском, Краснокутском, Артемовском и Красюковском поселениях. Дефицит школьных мест в этих поселениях к численности детей школьного возраста соразмерен целым полнокомплектным школам, а в Кривянском поселении - двум школам.

# Обеспеченность учреждениями культуры и спорта

Культурно-досуговые услуги населению оказываются 40 клубными учреждениями и 30 библиотеками. Обеспечены такими услугами далеко не все жители района.

В 23 хуторах и поселках с численностью населения менее 500 человек, или в каждом третьем населенном пункте района, отсутствуют стационарные клубные учреждения. Обслуживание населения здесь осуществляется автоклубами. В 31 населенном пункте нет стационарных библиотек, при этом в 12 из них открыты пункты выдачи книг. Отсутствуют общедоступные (публичные) библиотеки даже в таких крупных пунктах, как поселок Казачьи Лагери, где проживают свыше 3 тысяч населения, в поселке Верхнегрушевский и Кадамовский, в которых численность жителей превышает 1 тыс. человек.

Уменьшается и книжный фонд в библиотеках района. За пять лет он сократился с 365,8 тыс. экземпляров в 2002 году до 333,2 тыс. экземпляров в 2006 году, или на 9%. А в расчете на 1 пользователя – с 16,6 до 10,9 экземпляров, или в 1,5 раза, при среднеобластном показателе 16,6 экземпляров.

# Показатели обеспеченности библиотечным фондом

Таблица № 4

| Показатели | 2002г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | в среднем по обл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Книжный фонд (тыс.экз.) | 365,8 | 368,3 | 357,0 | 333,4 | 333,2 |  |
| Количество экземпляров на 1 пользователя (экз.) | 16,6 | 16,6 | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 16,6 |

Физкультурой и спортом охвачено 13,3 тыс.человек или около 18% жителей района (среднеобластной показатель – 13,4;).

Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а следовательно, и улучшаться качество жизни людей. Ограниченность доступа к учреждениям культуры и спорта является одной из косвенных причин, определяющих уровень преступности.

Недостаточно в районе и общедоступных капитальных спортивных сооружений, приспособленных для круглогодичных занятий спортом и проведения спортивных мероприятий. Практически лишь в поселке Каменоломни этим требованиям удовлетворяют спортивно-оздоровительный комплекс и новый современный водно-оздоровительный спорткомплекс. Спортивные залы имеются, главным образом, при учебных заведениях.

В тоже время в районе имеется 255 спортивных плоскостных сооружений.

Обеспеченность жильем

В целом по поселениям района на одного жителя приходится 17,6 кв.м. жилья при социальной норме 18 кв.м. и среднем показателе по области за 2006 год 20,2 кв.м.

Уровень обеспеченности жильем по поселениям колеблется от 12 кв.м, в расчете на одного жителя в Персиановском поселении до 24,3 кв.м. в Артемовском поселении.

Другой проблемой является то, что не все семьи обеспечены собственным жильем. Больше всего таких семей в Кривянском и Бессергеневском поселениях, а так же в поселке Каменоломни.

Район занимает первое место в области по объемам капитального ремонта жилого фонда. Тем не менее, в районе еще имеется ветхое жилье общей площадью свыше 8 тыс. кв.м. Это составляет 0,7% от общей площади жилья. По области этот показатель равен 2,2%.

Для того» чтобы только выйти на нынешний среднеобластной уровень по обеспеченности жильем, то есть на 20,2 кв.м. в расчете на одного жителя, в районе надо построить около 200 тыс.кв.м. жилья. Для этого необходимо ежегодно в районе строиться и вводиться до 20-25 тыс. кв.м. жилья. В прошлые годы ежегодный ввод жилья составлял около 8-10 тыс. кв.м. при этом стратегия развития области предусматривается довести обеспеченность жильем к 2020 году до 28 кв.м. на человека.

В последнее время в районе велось только индивидуальное жилищное строительство. С 2007 года началось строительство жилья и предприятиями, в том числе многоэтажного. В рамках областного пилотного проекта в поселке Красногорняцком построено 10 домов коттеджного типа, финансирование которого осуществлялось частично за счет бюджетных средств» В слободе Красюковской введено в строй 8 домов в новом жилом квартале. Началось строительство и будут сданы в 2008 году 5 многоквартирных домов в поселке Каменоломни и многоэтажный дом в поселке Персиановском, продолжится строительство одноэтажных домов в слободе Красюковская.

Наряду с точечной застройкой в населенных пунктах, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должны, строиться детские сады, школы, торгово-бытовые и культурно-досуговые объекты, создаваться вся необходимая социальная инфраструктура.

В развитии сферы услуг наметился рост розничного товарооборота, объем платных услуг, уровень обеспеченности населения автомашинами.

# Показатели обеспеченности населения района

Таблица №5

| Показатели | 2002г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | по области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли (млн. руб.) в т.ч. на душу населения (руб.) | 742,7 9427 | 940,9 11985 | 1114,6 14345 | 1362,6 17905 | 1583,4 21083 | 55808 |
| Объем платных услуг населения (млн. руб.) в т.ч. числе на душу населения (руб.) | 123,5 1567 | 149,7 1907 | 154,9 1993 | 195,7 2572 | 226,7 3018 | 14461 |
| Объем бытовых услуг населению (млн. руб.) в т.ч. на душу населения (руб.) | 32,3 410 | 36,4 463 | 39,7 511 | 46,0 604 | 51,1 680 | 2575 |
| Количество легковых автомобилей у населения (штук) в т.ч. на 1000 населения (шт.) | 9686 122,8 | 9710 124,3 | 9898 129,2 | 10964 145,2 | 11621 155,6 | 176,7 |
| Строительство индивидуального жилья (кв.метров) в т.ч. числе на 1000 населения (м2) | 7052 89,5 | 7118 90,7 | 7957 102,4 | 8181 107,5 | 9271 123,5 | 323,6* |

* Ввод всех видов жилья

Учитывая рост уровня автомобилизации населения, повышение скоростных качеств, дорожной сети, на обозримую перспективу следует ожидать более интенсивного развития межселенных социально-сервисных связей. По признакам участия сети населенных мест района в функционировании межселенной системы обслуживания территория Октябрьского района входит в поля тяготения 2-х опорных центров агломераций - Ростовской и Восточно-Донбасской.

На уровень первичных межселенных связей, в рамках критерия транспортной доступности до 0,5 часовых затрат времени на поездку к Опорному центру – г.Шахты, кроме п.Каменоломни активно тяготеют другие поселения, повышая свой уровень возможностей реализации культурно-бытовых потребностей.

## 2.6. Транспортная сеть и инфраструктура

Исторически сложившаяся сеть автодорог представлена стратегической Федеральной дорогой М-4 Дон «Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону» и сетью региональных (областных) дорог.

Через территорию Октябрьского района проходят две дороги регионального значения: «Шахты - Усть-Донецкий – Цимлянск» и «Новошахтинск – Новочеркасск» (через пгт Каменоломни).

# Автодороги местного значения (дороги  с твердым покрытием)

В районе Новочеркасска:

1) Местная дорога связывает Новочеркасск, ст. Кривянскую, Заплавскую, Бессергеневскую с автодорогой на Волгодонск через Багаевскую.

2) Автодорога «Шахты – Керчик – Синегорский».

Проходит от г. Шахты в северо-западном направлении, связывает г.Шахты с п.Синегорский Белокалитвинского района.

3) Автодорога «Шахты – Владимировская – Лиховской».

Проходит от г. Шахты в северном направлении и связывает г. Шахты с ж/д станцией «Лихая».

4) Автодорога «Шахты – Керчик-Савров».

Проходит от г. Шахты в восточном направлении до х. Керчик-Савров.

5) Автодорога «Шахты – Мокрый Керчик»

Проходит от г. Шахты в восточном направлении, далее на х. Мокрый Керчик (в настоящее время связан местными дорогами без твердого покрытия с Раздорской через х. Озерки, а так же в восточном направлении с Крымской Усть-Донецкого района).

6) Автодорога от Новошахтинска через Алексеевку, далее по территории Родионо-Несветайского района через Большой Должик до ст. Родионо-Несветайской.

Автодорожный каркас, представленный сетями Федеральных и Региональных дорог, в тех же стратегических направлениях продублирован линиями железных дорог.

Параллельно автодороге (М-4) с некоторыми отклонениями и переходом через нее у станции «Горная» проходит магистральная линия Северо-Кавказской железной дороги «Ростов-Воронеж».

Сеть местных железнодорожных подъездов представлена железнодорожной линией «Горная – Усть-Донецкий порт», «Горная – Новошахтинск», «Горная – Шахты», линия «Горная – Аютинская шахта» потеряла свою актуальность в связи с закрытием шахты.

За последнее десятилетие в связи с бурным развитием парка индивидуальных автомашин, активизацией грузоперевозок, единственностью меридианальной трассы М-4 на всем пространстве Восточного Донбасса, пропуском по (М-4) наряду с дальним транзитом также местного внутри регионального движения, возникла перегрузка участка (М-4) от Новочеркасска до Каменска-Шахтинского. Проектное решение в целях разгрузки данного участка и создания системы обходных дорог для городов Шахты и Новочеркасск предусматривает трассу Восточной дублирующей линии, параллельно трассе (М-4). С Восточной стороны дублера резервируется возможность (в перспективе) прохождения интермодального коридора для пропуска скоростной линии меридионального направления.

Трасса скоростной железной дороги рокадного типа резервируется в паре с Федеральной автодорогой (М-4) с Восточной ее стороны.

Проектным решением намечается регулирование трассы автомобильной дороги с твердым покрытием, связывающей между собой Цимлянский тракт, Усть-Донецкий порт, производственные узлы новых шахт «Кадамовская» и «Кадамовская-Западная», Северную обходную дорогу г. Красного Сулина с Приграничным таможенным пунктом (и далее с выходом на дорожную сеть Украины).

Дорога, в связи с ее прохождением по стратегически важным центрам инвестиционной привлекательности, имеет региональное (по существу  межрегиональное) значение.

Транспортная инфраструктура представлена сетью предприятий и обслуживающих центров системы коммуникативного (придорожного сервиса). Комплексы логистики, автозаправочные станции, мотели, кемпинг, пункты отстоя транзита в виде центров автосервиса намечаются к размещению при пересечениях трасс федеральных и региональных дорог.

## 2.7. Социальная рекреация и туризм

### 2.7.1. Общие положения

Система социальной рекреации, как составная часть общей системы социального сервиса, обладает многоуровневой (ступенчатой) структурой. Первичные рекреационные потребности обычно реализуются в непосредственной близости от поселений, в садах и парках, в пригородной зоне города. Эпизодически возникающие запросы – участие в массовых зрелищах и действиях, обычно адресуются к межселенной форме рекреационной деятельности и туризма, которая, как правило, рассматривается в районной планировке. В ряде ситуаций уровни периодически и эпизодически проявляющейся рекреационной деятельности объединяются единой категорией «Межселенной рекреации», к которой имеет непосредственное отношение межрайонный и международный туризм. Межселенная рекреация рассматривается как 2-х уровневая система.

Рекреационные зоны района, как и Восточного Донбасса в целом, в отношении межрегиональной и международной рекреации имеют значение буферных зон по отношению к южным Причерноморским и Приазовским рекреационным зонам. Буферные зоны должны иметь удобную надежную связь с благоустроенными дорогами, железнодорожными станциями, пристанями речного флота, обладать достаточными размерами для проведения массовых действий и размещения зрительских контингентов (эстафеты, мотокроссы, биатлон, ориентирование на местности, массовые игры, марафонские забеги и т.д.). Размещение комплексов долговременного отдыха (курорты, пансионаты, центры реабилитации), учитывая необходимость их подключения к инженерным сетям, рекомендуется осуществлять с учетом близости к городам.

Реализация рекреационных функций связана с необходимостью размещения комплексов отдыха в тесном единении с системой озеленения территории региона, обеспечения рекреационных объектов сетью транспортных подъездов, объектами автопаркинга и автосервиса, необходимыми (для определенного типа сооружений) элементами инженерной инфраструктуры и массового обслуживания. Учитывая высокую ценность, уникальность проявления  Восточно-Донбасских  ландшафтов,  памятников природы,  специфику историко-культурных ценностей, наличие судоходного Дона, формируемую систему социальной рекреации следует рассчитывать не только на местное пользование из окружающих населенных мест, но также на межселенные приливные потоки к особо выдающимся рекреационным комплексам.

Для Восточного Донбасса долговременный санаторно-курортный отдых изначально считается выездным, но реабилитационно-оздоровительная функция в основном остается на территории агломерации.

Наибольший интерес территория представляет для развития летнего туризма и отдыха, но при развитии рекреационной базы нет препятствий для функционирования бальнеологических оздоровительных учреждений круглогодично.

По территории района протекает крупная река Дон, активно развивается транспортная инфраструктура, система казачьих рынков и центров обслуживания у магистралей, поэтому развитие туризма в районе должно быть направлено на освоение новых технологий туристического бизнеса, создание и развитие его современной инфраструктуры.

### 2.7.2. Экологический каркас

Ядро экологического каркаса территории Октябрьского района формируется на основании долин рек Аксай и Дон, а также незамерзающего теплого сбросного канала Новочеркасской ГРЭС, впадающего  в реку Аксай. Гидрографическая сеть представлена также  малыми реками – имеющими  субмеридиональное направление  Аюта и Грушевка, Кадамовка, Керчик, Малый Несветай. Водные ресурсы района представлены многочисленными прудами. Всего в районе официально числится 35 прудов (без учета рыборазводных хозяйств), общей площадью 435 гектаров. Кроме этого, 2104 гектара составляет площадь расположенных на территории района прудов Новочеркасского рыбокомбината и Бессергеневского рыбхоза (при этом общая площадь прудов Новочеркасского рыбокомбината с учетом расположенных на территории Аксайского района - 4268 гектаров. Это самая большая площадь рыбных прудов в Европе).

Прибрежные территории рек Аксай и Дон являются традиционными местами летнего отдыха, любительского рыболовства и охоты для жителей района и близлежащих городов. Эти территории, а также часть прудового хозяйства Новочеркасского рыбокомбината, представляют значительный потенциал для развития в районе индустрии туризма, досуга и отдыха.

Кроме этого, поймы рек Аксая и Дона являются богатейшими естественными кормовыми угодьями, основой для развития коневодства.

Благодаря уникальному микроклимату дельты Дона в районе ст. Бессергеневская, Заплавская, в зонах отдыха Межкеналье, урочища Жук могут размещаться учреждения отдыха круглогодичного использования. В районе также есть хорошие условия для охоты и любительского рыболовства, возможна организация водных туристических маршрутов, а так же протяженных, связывающих Ростов и Цимлянское водохранилище охватывающих и близлежащих национальные парки у ст. Мелиховская и Раздорская.

Октябрьский район располагает памятниками природы регионального значения и природными заказниками.

# Заповедники и заказники района

К ценным памятникам природы отнесены заповедники и заказники района. Они представляют не только рекреационный и познавательный, но и научный интерес. Здесь растут многие виды растений, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации, сохранены массивы целинной степи, обитают разнообразные животные и дичь.

Данные об них приведены в разделе 1.3.4 настоящей записки.

### 2.7.3. Памятники истории и культуры

Южная часть Октябрьского района, непосредственно прилегающая к побережью Дона, обладает своим историко-культурным потенциалом.

Формирование историко-культурного каркаса региона происходило на протяжении длительного времени, в разные эпохи эта территория являлась контактной зоной для многих этносов, связывая окружающие ее регионы – Северное и Восточное Причерноморье, средний и верхний Дон, Поволжье, Кавказ. В XV в. на этих землях появляются первые поселения казаков. Среди большого разнообразия объектов культурного наследия местного значения могут привлекать к себе туристский интерес памятники регионального уровня.

Историческую ценность представляют памятники христианской культуры, расположенные в станицах Кривянской, Бессергеневской, Заплавской – это возведенные в 19 веке и действующие в настоящее время храмы Покрова Пресвятой Богородицы, Свято-Тихоновский, Свято-Алексеевский и Одититриевский.

Перечень объектов историко-культурного наследия приведен в разделе 1.5. настоящей записки.

### 2.7.4. Формирование рекреационно-туристических зон Октябрьского района

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена «Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года», утвержденная законодательным собранием в 2007 г.

Октябрьский район  благодаря своему географическому геополитическому положению, климату и уникальным ландшафтам располагает разнообразными и богатыми природными ресурсами, которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма.

Для Восточного Донбасса долговременный санаторно-курортный отдых изначально считается  выездным, но реабилитационно-оздоровительная функция в основном остается на территории агломерации.

Наибольший интерес территория представляет для развития летнего туризма, и отдыха. При развитии рекреационной базы нет препятствий для функционирования бальнеологических оздоровительных учреждений круглогодично.

По территории района протекает река Дон,  активно развивается транспортная инфраструктура, система казачьих рынков и центров обслуживания у магистралей, поэтому развитие туризма в районе должно быть направлено на освоение новых технологий туристического бизнеса, создание и развитие его современной инфраструктуры.

Проектное решение предусматривает формирование местных рекреационно-туристических зон.

# Бессергеневская рекреационно-туристическая зона

Формируемая на берегах р. Дон зона может включить в себя  зоны отдыха  Межканалье, урочище Жук, территории вокруг хутора Калинин, территории заказника Золотые горки.

Здесь возможно развитие круглогодичных учреждений отдыха,  водного отдыха, конного туризма,  намечается строительство пристаней и центров обслуживания туристов, путешествующих по реке Дон.

Здесь традиционно проводится Войсковой казачий парад и Войсковые скачки. В станице Кривянской расположена районная муниципальная казачья дружина, осуществляющая охрану общественного порядка, состоящая из пешего и конного взводов.

Рекреационная зона подсистемы первичной рекреации

Аютинская рекреационная зона

Популярные зоны отдыха расположенные по берегам рек Аюта, Осиповская балка, Панская балка, а так же  по берегам р. Грушевка у п Каменоломни могут быть объединены   в Аютинскую рекреационную зону.

Здесь возможно развитие кратковременного отдыха,  конного туризма, водного отдыха, познавательного туризма, особое развитие зона  может получить благодаря размещению рядом комплексов обслуживания и казачьих рынков вблизи  автодорог.

# Рекреационная зона у п. Красный Кут

В связи с размещением вблизи п. Красный Кут реабилитационно-оздоровительного комплекса, здесь могут быть размещены оздоровительные учреждения, может быть предложена закладка новых парков.

# Рекреационная зона Кадамовка

Зона отдыха Кадамовка, популярная в настоящее время, может служить для кратковременного отдыха. Здесь может развиваться пляжный, игровой отдых выходного дня.

# Рекреационная зона на реке Керчик

Зона отдыха на р. Керчик, популярная в настоящее время, может служить для кратковременного отдыха. Здесь может развиваться водный отдых.

Пешеходный туризм, конный туризм, т.к. рядом находится заповедник Золотые горки, где развивается этнографический туризм.

### 2.7.5. Формы туризма

# Этнографический туризм

Территория Октябрьского района – это Донской казачий край с богатой историей, вековыми,  культурными и трудовыми традициями, уходящими корнями в XVII век.

Для развития сферы туризма в районе наиболее привлекательными направлениями могут стать изучение казачьего быта, казачьего фольклора и праздников, казачьей кухни.
Значительная часть жителей Октябрьского района относится к донским казакам, а поселения - к казачьим станицам и хуторам. Исторически территория, занимаемая сегодня районом, входила в состав Области Войска Донского. В районе много делается для возрождения казачьих традиций и жизненного уклада. Старейшими казачьими поселениями района являются станица Бессергеневская (первое упоминание относится к 1672 году), хутор Керчик-Савров и станица Кривянская, образованные в 17-18 веках. В настоящее время казачество района объединено в Нижнедонской казачий Юрт, в состав которого входит 10 казачьих обществ станиц и хуторов района. Оплотом казачества было и остается население станиц Кривянской, Бессергеневской, Заплавской и поселка Кадамовского. Здесь созданы казачьи общества, наряду с официальной властью, действуют атаманские правления.

Поэтому вся деятельность казачества направлена на восстановление казачьих традиций и обычаев, помощи в открытии и ремонте храмов. У каждого хутора и станицы свой престольный праздник. 14 октября  - день Покрова Пресвятой Богородицы, день Всевеликого Войска Донского. В этот день казаки Войска собираются в станице  казачества Дона и России г. Новочеркасске в Войсковом Кафедральном Соборе. Затем проводятся Крестный ход вокруг Собора со всем священством епархии и казачеством.

# Познавательный,  экологический туризм

Большой интерес для познавательного и экологического туризма представляют 
отнесенные к ценным природным памятникам заповедники и заказники района. К ним относятся заповедники: «Дубрава имени В. В. Докучаева», «Золотые горки», созданные в конце 19 столетия, «Персиановская степь», а также заказники: «Аютинские склоны», «Панская балка» и «Осиповская балка». В районе также есть хорошие условия для охоты и любительского рыболовства, уникальные музеи Донского государственного аграрного университета.

Большой интерес представляют старейшие населенные пункты ст. Бессергеневская и другие станицы, развивавшиеся в донском крае с XVII в.

Октябрьский и прилегающие к нему Красносулинский и Белокалитвинский районы хранят в своей среде традиции казачества и неотъемлемого от него коневодства.

Вошли в историю конные заводы бывшего полководца Войска Донского Андрея Сулина, сподвижников атамана Платова, коневодческие хозяйства станицы Кривянской. Наличие исторических корней и возрастающего интереса к коню позволяют надеяться на успех создания в южной рекреационной зоне конных туристических троп, маршрутов, бивуаков, центра конного туризма.

## 2.8. Агропромышленный комплекс

В соответствии с «Программой развития агропромышленного комплекса Октябрьского района», разработанной в 2007 году Администрацией района совместно с Донским Государственным аграрным Университетом, развитие отрасли «растениеводство» в районе на период до 2020 года предполагается направить на стабилизацию объемов производства зерновых, технических и кормовых культур путем введения агроландшафтной системы земледелия, оптимизации соотношения сельскохозяйственных угодий и структуры посевных площадей, освоения и соблюдения севооборотов с системой обработки почвы, внесение удобрений, средств защиты растений и семеноводства.

Главная цель намечаемых мероприятий – сохранение почвенного плодородия, подвергающегося активным деградационным процессам – ветровой и водной эрозии почв, их дегумикацией, почвоутомлением, потерей агрономически ценной ее структуры.

«Программой» предусмотрено произвести эти изменения за счет внутрихозяйственных возобновляемых источников органического вещества (многолетние травы, побочная продукция сельскохозяйственных культур), противоэрозионных мероприятий  и применения прогрессивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур, предусматривающих совершенствование структуры посевных площадей, разработку и освоение севооборотов, комплекс агротехнических мер по предотвращению эрозионных процессов и других экологических осложнений, переход на соответствующие способы обработки почв, системы удобрений, защиты растений, т.е. переход на технологию возделывания  сельскохозяйственных культур, наиболее соответствующую системам земледелия нового поколения.

Развитие животноводческой отрасли и создание для нее необходимой  кормовой базы предполагает расширение необходимых площадей под кормовыми культурами, в частности, увеличение клина многолетних трав.

Значение многолетних трав в севообороте многогранно. Прежде всего, это создание кормовой базы для стабилизации и дальнейшего развития животноводства.

Но не меньшее значение многолетних трав и в повышении почвенного плодородия, в создании бездефицитного баланса органического вещества в почве, тем более другие источники его пополнения ограниченны. В структуре посевных площадей предусмотрено значительное увеличение посева многолетних трав.

Переход хозяйств на беспахотный способ обработки почвы, с образованием мульчирующего слоя (более 30% покрова из растительных остатков) предполагает использование дисковых орудий, почвоуглубителей, чизелей, плоскорезов, зерновых сеялок для беспахотной обработки и отказ от традиционных систем земледелия так как количество и интенсивность полевых работ должны быть строго ограничены.

В хозяйствах Октябрьского района осуществляется постепенный переход на рациональные системы обработки почвы. ООО «Луговое», ООО «Донская Нива», ООО «Родина», хозяйства «АгроСоюзаЮгРуси» применяют различные системы рациональной обработки почвы, позволяющие снизить затраты на обработку почвы и сохранить растительные остатки на ее поверхности.

В хозяйствах района за последнее время чаще применяют поверхностную обработку почвы, так при подготовке почвы под озимые культуры традиционная подготовка почвы (вспашка) сократилась с 18% до 8%.

«Программой» намечается дальнейшее развитие овощеводства. К 2020 году планируется довести валовой сбор овощей в ЛПХ до 7,5 тыс. тонн, что на 50% больше, чем в настоящее время. Производство овощей открытого грунта развито в ФГУСП «Кадамовское», ЗАО «Ильичевская птф», ООО «Родина», СПК «Персиановский» и КФК.

Особое направление овощеводства – это производство овощей в зимних теплицах закрытого грунта на площади 7,5 га, в ближайшие годы их производство предполагается довести до 4,0 тыс. тонн.

Наибольшую перспективу среди овощей имеет картофель, однако рентабельность его возделывания во многом определяется объемами производства и продуктивностью с единицы площади, до 2010 года площадь посадки картофеля в коллективных сельхозпредприятиях планируется увеличить.

Одно из важных направлений современной технологии связано с применением сортов и гибридов отечественной и зарубежной селекции, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям.

Большие намерения направлены на развитие садов и виноградников.

Создание новых садов возможно только при использовании современных сортов и технологий, сооружений необходимых холодильников и складов.

Плановая урожайность садов в первые 2-4 года плодоношения 20 тн/га, в последующие – 30 тн/га.

Средний срок эксплуатации садов 12-15 лет.

С учетом расходов на уход за молодым садом (около 30-50 тыс. руб. в год) затраты на закладку и уход за садом окупятся двумя, максимум тремя годами плодоношения, к тому же они компенсируются из федерального бюджета.

К 2010 году планируется закладка 150 га виноградников. Основным их типом будет интенсивный виноградник.

Плановая урожайность виноградников при вступлении их в плодоношение                        8-10 тн/га.

Средний срок эксплуатации укрывных виноградников 15-20 лет, неукрывных 20-25 лет.

# Отрасль «Животноводство»

Молочное скотоводство

В течение последних лет в Октябрьском районе производится почти 30 тыс.тонн молока, 87% которого приходится на долю ЛПХ и КФХ.

При производстве молока в ЛПХ и КФХ используются высокозатратные технологии с максимальным применением ручного труда и отсутствием возможности механизации кормопроизводства и кормоприготовления. Без комплексной механизации и внедрения компьютерных технологий не представляется возможным применение интенсивного производства.

Для обеспечения в молоке производственных и коммерческих потребностей района и близлежащих городов его валовое производство будет последовательно возрастать и к 2020 г. составит около 40 тыс. тонн в год.

Увеличение валового производства молока будет происходить в основном за счет увеличения удоя на корову в год. Причем основное увеличение следует произвести в сельхозпредприятиях. Так как у них пока удой на корову за лактацию почти в 2 раза ниже стандарта разводимых пород и в 2,5 раза ниже имеющегося генетического потенциала.

Основной перспективой дальнейшего развития скотоводства района является укрепление и совершенствование племенной базы, улучшение производственной и экономической деятельности племенных и товарных хозяйств различных категорий собственности. Учитывая то, что наивысшую продуктивность в районе имеет скот черно-пестрой породы и удельный вес этих коров составляет выше 60% от общего поголовья, а долю валового производства молока выше 70%, то необходимо вести активную работу по созданию в районе хотя бы одного племенного завода по этой породе.

Кроме того, для обеспечения ЛПХ племенным поголовьем красной степной породы необходимо восстановить работу племенных заводов «Горняк» и «Придонский», обеспечив там разведение кубанского типа этой породы. Животные этого типа, унаследовав от красно-пестрых голштинов высокую молочную продуктивность, менее требовательны к условиям содержания, хорошо используют пастбища и по генетическому потенциалу почти не уступают черно-пестрым сверстникам.

Мясное направление связано, прежде всего, с КРС калмыкской породы, то планами ООО «Андреевское» намечено за счет собственного воспроизводства довести к 2015 г. численность стада до 500 коров и стабилизироваться на этом уровне.

# Свиноводство

Стратегический курс развития свиноводства в Октябрьском районе - реконструкция существующих и создание ферм, нового типа. Необходима модернизация и реконструкция действующих предприятий, внедрение новых энергосберегающих технологий, полноценное сбалансированное кормление, формирование маточного стада на базе лучших мировых и отечественных достижений, применение промежуточных гибридов.

В планах развития отрасли намечается увеличение доли сельхозпредприятия и КФХ до 75%.

Птицеводство

На птицефабрике яичного направления «Маркинская» для производства яиц используются куры кросса «Хайсекс коричневый». Суточный гибридный молодняк этого кросса покупают на птицефабрике «Белокалитвинская» Ростовской области, выращивают до 17-недельного возраста в цехе выращивания и комплектуют промышленное стадо несушек.

На период 2008-2020 годы планируется постепенное увеличение производства яйца с 56,9 млн.шт. в 2007 г. до 82 млн.шт., мяса с 321,2 т. до 450 тонн.

Птицефабрика «Ильическая» является бройлерной птицефабрикой с частичной функцией племрепродуктора. В настоящее время на птицефабрике используется кросс «Конкурент-2». Родительское стадо комплектуется 2 раза в год. С этой целью в ГППЗ «Конкурсный» (Московская область) закупают племенные яйца исходных форм гибридов, инкубируют в цехе инкубации птицефабрики, комплектуют цех выращивания ремонтного молодняка и затем родительское стадо бройлеров.

В 2007 году птицефабрика стала участвовать в Приоритетном национальном проекте «Развитие АПК», в банке был взят кредит на строительство по содержанию маточного поголовья на 15 тыс.кур несушек, и нового убойного цеха с производственной мощностью 10 тыс.голов в смену.

Птицефабрика имеет 3014 га пашни, что частично решает проблему обеспечения птицепоголовья кормами.

Острой необходимостью для птицефабрики является строительство нового кормоцеха, имеющего дозаторы, смесители корма для приготовления полноценных кормосмесей.

В течение периода 2008-2020 годы на птицефабрике намечается стабилизация производства яиц на уровне 3,8 млн. шт., мяса с 2,1 до 2,5 тыс.т.

В 2004 году компания «Евродон» приступила к созданию крупнейшего в стране промышленного комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки.

Сегодня в состав птицекомплекса, общей площадью 102 га, входят 11 отдельно расположенных объектов, в том числе: инкубатор на 112 тыс. яиц единовременной закладки, три десятка птичников, мясоперерабатывающий завод, ветеринарная лаборатория,  разветвленная дорожная сеть и собственные линии внешнего электро -, газо - и водоснабжения.

Все звенья производственных цепочек Инкубирование – выращивание – убой и переработка – предпродажная подготовка – реализация вышли на проектную мощность. Оборудование цеха глубокой переработки способно выпускать 5,5 тонн продукции (колбасы, сосисок, копченостей) в смену. Проектная мощность мясоперерабатывающего завода составляет 50 тонн в сутки.

Сейчас «Евродон» предлагает полный ассортимент мяса индейки и более 15 наименований продукции глубокой переработки (рулеты, ветчины, полукопченые и вареные колбасы (ТМ «Индолина»)). В перспективе же «Евродон» планирует перерабатывать около 30% всего объема продукции и постоянно увеличивать долю готовой продукции и полуфабрикатов до 80% от общего объема производства.

В 2007 году фирма «Евродон» совместно с французской компанией Grelier (лидером в сфере промышленного производства яиц) впервые в отечественной истории подписала контракт на создание в России родительского стада индейки (на сегодняшний день 100% инкубационных яиц этой птицы в РФ импортируется).

Строительство «родительского» комплекса мощностью более 21 млн. инкубационных яиц в год позволит «Евродону» сократить транспортные расходы, нивелировать экономические риски и обеспечить стабильные поставки яйца, независимо от эпидемиологической и политической ситуации в странах-импортерах.

Корпуса родительского стада размещаются в соседнем Усть-Донецком районе.

Уже к 2009 году «Евродон» планирует увеличить ежегодные объемы производства мяса индейки до 100 тыс. тонн, а к 2012 году до 210 тыс. тонн и войти в число европейских лидеров на этом рынке. К этому времени компанией будет построен новый мясоперерабатывающий завод мощностью 210 тыс. тонн в год, комбикормовый завод (мощностью около 700 тыс. тонн в год), завод по производству премиксов (10 тонн в смену) и завод по переработке отходов (100 тыс. тонн в год).

Перспективы развития компании «Евродон» рассчитаны до 2014 года.

За это время необходимо построить 32 производственные зоны по 16 птичников в каждой зоне.

Еженедельно намечается перерабатывать 350-370 тыс. голов птицы и производить 3500-3700 тонн мяса и мясопродуктов.

Рыбоводство

По мировой статистике рыбоводство – одна из самых рентабельных отраслей сельского хозяйства. Однако рентабельность во многом зависит от налаженного производства, при широком спектре ассортимента, при отремонтированных дорогах, работающей технике, очищенном зеркале прудов.

Инвестиционный план ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат» состоит из двух этапов:

( первый этап (2007-2008 гг.) развитие производственной мощности осетровых до уровня в 900 тонн, карповых до уровня 4300 тонн и растительноядной рыбы до 1300 тонн одновременного содержания рыбы при условии организации собственного инкубационного производства молодняка рыбы при наличии собственного маточного поголовья;

( второй этап (2008-2015 гг.) развитие производственной мощности осетровых до уровня в 2000 тонн, карповых до уровня 4500 тонн и растительноядной рыбы до 1500 тонн одновременного содержания рыбы при условии организации собственного инкубационного производства молодняка рыбы при наличии собственного маточного поголовья.

Механизация сельскохозяйственного производства

Механизация сельскохозяйственного производства является одним из ключевых факторов, обеспечивающих возможность его развития.

Недостаток в составе парка базовых средств механизации и высокая степень износа наличной техники приводит к ряду негативных последствий, основными из которых являются нарушение агросроков и снижение качества выполняемых механизированных работ, а также высокие текущие затраты на поддержание изношенной техники в работоспособном состоянии.

Эффективность восстановления изношенной сельскохозяйственной техники в условиях дефицита финансовых ресурсов большинства сельхозтоваропроизводителей обусловлена тем, что за одну и ту же сумму денежных средств можно восстановить большее количество машин по сравнению с приобретением новых.

Для ускорения темпов пополнения и обновления машинно-тракторного парка необходимо переходить на современные ресурсосберегающие технологии, использующие комплексы многооперационных машин и орудий.

Если восстановление и обновление технической базы проводить на новой технической и технологической основе, то потребность в капиталовложениях может быть уменьшена. Так,  при  переходе на ресурсосберегающие  технологии  послойной   безотвальной обработки почвы уменьшается количество выполняемых механизированных работ, а также машин и орудий для их выполнения.

Для реализации этих технологий во ВНИПТИМЭСХ разработан комплекс машин и орудий, включающий комбинированные многооперационные агрегаты КАО, КУМ. УНС, ВКШ и др. Перечисленные технические средства выпускаются заводами Ставропольского края и Ростовской области (Каменский Машиностроительный завод).  В настоящее время они прошли широкую производственную проверку во многих хозяйствах юга России и показали высокую эффективность в технологиях послойной безотвальной обработки почвы.

В Октябрьском районе предусматривается создание агротехнопарка, способного оказывать разностороннюю техническую помощь в части:

- приобретения с/х техники;

- производства на хозрасчетной основе с/х работ с применением специальной техники;

-сдачи с/х техники в аренду;

- организации ремонта с/х техники;

- обучение кадров механизаторов;

- повышение квалификации специалистов с/х;

- приобретения материалов и оборудования, удобрений и средств защиты растений;

- в сбыте продукции, произведенной с/х предприятиями и КФХ и ЛПХ и т.д.

# Мероприятия по реализации Программы

«Развитие агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и

создания новых отраслей производства»

Реализация мероприятий по развитию села осуществляется в рамках федеральной целевой Программы «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.

Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов осуществляется на основании «Правил предоставления за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых смей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 года № 250 и Постановлением Администрации Ростовской области № 466 от 28.11.2006 года.

Мероприятий по поддержанию почвенного плодородия реализуются в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99, учитывая при этом предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно.

Мероприятия по техническому и технологическому обновлению парка сельскохозяйственной техники реализуются в рамках Распоряжения Администрации Ростовской области № 75 от 9.04.2007 года «О предоставлении бюджетных кредитов сельсхозтоваропроизводителями области на цели приобретения сельскохозяйственной техники».

Мероприятия по развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства реализуются в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

# 2.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Анализ уровня развития инженерного обеспечения поселений показывает, что инженерные системы (прежде всего небольших поселений) нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

Задача усугубляется тем, что при значительном физическом (зачастую и моральном) износе отдельных элементов инженерных систем, недостаточном уровне технической оснащенности, коммунальные предприятия испытывают финансовые затруднения при реализации планов модернизации и развития систем инженерного оборудования.

При формировании инженерной инфраструктуры в поселениях зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами.

Неполная проработка инженерных вопросов приводит к ошибочной оценке развития населенного пункта, а в дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания.

В современных условиях каждое поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

Долгосрочными стратегическими целями совершенствования инженерных систем являются:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем инженерного обеспечения (как централизованных, так и автономных);

- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения.

Проектные предложения выполнены на основе анализа фактического состояния систем инженерного оборудования населенных мест, данных Администрации Октябрьского района, полученных в результате анкетирования специалистами ОАО «НИИПГрадостроительства», научных и проектных работ, разработанных по отдельным отраслям; официальных статистических, постановляющих документов Администрации Ростовской области.

При разработке раздела проанализированы и учтены материалы Администрации Ростовской области, Администрации Октябрьского района, материалы областных целевых программ «Обеспечение населения Ростовской области питьевой водой», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2006-2010 годы», «Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020г.».

Также были учтены следующие работы:

1. «Оценка обеспеченности населения РФ ресурсами подземных вод» (отчет Ю.Д. Шабельского, 1999г.);

2. Отчеты по результатам первичного энергоаудита и составления Сводного водного баланса ОАО «Региональный водоканал» Дон ВК Юг; ЗАО ПФ компании «СКАФ», г. Москва, 2007г. (по г. Новошахтинску, по г.Шахты, по г. Гуково, по г. Зверево, по Гуково-Гундоровскому водоводу, по Шахтинско-Донскому водоводу);

3. Проект «Шахтинско-Донской водопровод. Реконструкция», ОАО «Ростовский Водоканалпроект», г. Ростов-на-Дону, 2006г;

4. Проект «Схема водоснабжения и гидравлический расчет магистральных водопроводных сетей г. Шахты Ростовской области», ФГУП СК «Гипрокоммунводоканал», г. Ростов-на-Дону, 2003г;

5. «Инвентаризация существующих систем и сооружений сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Ростовской области», ООО ПП «Каскад», г. Ростов-на-Дону;

6. «Схема развития Региональной Сетевой Компании ОАО «Ростовэнерго» на период до 2010 г. с перспективой до 2020 г.», ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект», Ростов-на-Дону, 2008г;

7. Программа первоочередных мер по строительству и реконструкции электроэнергетических мощностей на период 2006-2012 гг. для недопущения дефицита мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы;

8. Программа первоочередных мер ОАО «Ростовэнерго» (в части электросетевых объектов 110 кВ и ниже);

9. Программа первоочередных мер ОАО «ЮГК ТГК-8» по строительству и реконструкции генерирующих мощностей в Ростовской области на период до 2012 года;

10. Схема газоснабжения Ростовской области, ОАО «ПРОМГАЗ», г. Москва;

11. Корректировка схемы газоснабжения Ростовской области, «Гипрониигаз», г. Саратов, 2003г;

12. Энергетическая стратегия Ростовской области на период до 2010г и основные положения энергетической стратегии на перспективу до 2020 г. Северо-Кавказский научный центр, 2002г;

13. Схема территориального планирования Ростовской области, НИПИ «Урбанистики», г. Санкт-Петербург, 2006г.

## 2.9.1. Водоснабжение

# Существующее положение

Водные ресурсы Октябрьского района представлены малыми реками – Грушевка, Кадамовка, Аюта, Керчик, Малый Несветай и некоторыми другими, практически не имеющими хозяйственного значения. По границе района протекают крупные реки – Дон и Аксай.

Октябрьский район относится к зоне, недостаточно обеспеченной подземными водами (в соответствии с классификацией, приведенной в Схеме территориального планирования Ростовской области, г. Санкт-Петербург, 2006г). По данным ООО «Южгеосервис» (исх. № 117/08 от 22.09.2008 г) в Октябрьском районе были проведены детальные поиски подземных вод для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Новочеркасска (1989г). Более в районе никаких работ не проводилось.

Водоснабжение района базируется на использовании различных источников, в том числе предусматривается водопотребление из системы Шахтинско-Донского группового водопровода (ШДВ).

Из ШДВ снабжаются водой п. Каменоломни, а также сельские поселения – Краснолучское (х. Красный Луч – 76,8 м3/сут, х. Ягодинка - 8,1 м3/сут, х. Первомайский – 74,8м3/сут, п. Нижнедонской – 171,3 м3/сут).

Водоканал г.Шахты, осуществляющий подачу питьевой воды, не может предоставить населению необходимый объем из-за значительного износа водопроводных сетей, в 2009 году планируется капитальный ремонт водопроводных сетей.

# Городское поселение Каменоломни

Насосной станцией III подъема в г. Шахты вода по водоводу диаметром 219 мм, проложенному по ул.Восточной, и по водоводу диаметром 250 мм, проложенному по ул. Комсомольской, подается на площадки водопроводных сооружений (насосные станции IV подъема), расположенных в г.п. Каменоломни на ул. Восточной (ВНС-1), на ул. Чкалова (ВНС-2).

На площадках водопроводных насосных станций размещаются сооружения: четыре накопительных резервуара (объемом 1000 м3 каждый), хлораторная.

От насосных станций вода подается в разводящую водопроводную сеть поселения.

Дополнительно осуществляется водоснабжение поселка от водоводов МУП «г.Шахты» «Водоканал», вода в распределительную сеть п.Каменоломни подается самотеком (место подключения – ул. Батайская, Переулок №6 – ул. Железнодорожная, ул.Комсомольская, ул. Мокроусова – Переулок №6).

Фактический средний объем водопотребления поселка составляет 2021 м3/сут и включает объем на хозяйственно-питьевые нужды населения - 1518 м3/сут; объем на нужды животноводства - 2,6 м3/сут; производственные нужды 500 м3/сут.

Максимальный расход воды достигает 2200 м3/сут. Количество жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением, равно 95%, остальная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок.

# Сельские поселения

Показатели водоснабжение района приведены в табл. № 1, № 2.

Водоснабжение пос. Персиановский и пос. Кадамовский, по данным обслуживающей организации ООО «Вода и стоки», осуществляется от ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов».

Водоснабжение ст. Кривянская, Заплавская, Бессергеневская осуществляется из поверхностного источника – Аксая.

В ст. Красюковской имеется централизованная система водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок, фактическое удельное водопотребление составляет 40 л/сут. на 1 чел.

На территории Артемовского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в п. Новокадамово (100%), п. Равнинный (100%), п. Атюхта (90%), протяженность водопроводных сетей в поселении порядка 12 км. Объем подачи воды не более 300м3/сут., потребность населения в воде не менее 400 м3/сут.

На территории Алексеевского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в п. Ильичевка (100%).

В населенных пунктах (п. Качкан, х. Киреевка, х. Н.Бахмутовка, х. В.Кадамовка х. Алексеевка и х.Шевченко) централизованное водоснабжение отсутствует, для водоснабжения водой питьевого качества имеются скважины и шахтные колодцы, установленные в пределах частных домовладений.

Водоснабжение южной части Октябрьского района осуществляется от системы водопровода Новочеркасской ГРЭС.

Остальные сельские населенные пункты пользуются отдельно расположенными скважинами и шахтными колодцами, базирующимися на неутвержденных запасах подземных вод.

Скважины расположены на территории сел, в основном не имеют зон санохраны и эксплуатируются, начиная с 1966г.

Одним из факторов экологической опасности в районе остается качество питьевой воды и ее дефицит. Практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.

Разводящие сети водопроводов находятся в неудовлетворительном состоянии. Удельный вес изношенных сетей составляет от 60 до 100%. Несвоевременная ликвидация аварийных ситуаций из-за огромного их количества приводит к вторичному загрязнению питьевой воды, что подтверждается анализами лабораторного контроля: 7,8 % проб в Октябрьском районе не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Показатели водоснабжения ряда сельских поселений Октябрьского района

Таблица № 1

| № | Наименование населенного пункта, поселения | Водопотребители | Фактический объем водопотребления, м³/сут | Протяженность водопроводных сетей, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. чел. | Коммунальный сектор | Животноводство | Производственный сектор |  |  |
|  |  | Всего | В т.ч обеспеченные водопроводом | Из них |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вводы из дома | Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Артемовское поселение |
| 1 | х. Атюхта | 294 | 205 | 205 | 89 | 18,87 | - | 0,3 | 5,2 |  |
| 2 | х.Верхняя Кадамовка | 279 | 195 | 195 | 84 | 30,57 | 0,7 | 6,7 | 2,6 |  |
| 3 | п.Новокадамово | 755 | 483 | 483 | 272 | 70,8 | 3,9 | 2,2 | 14,8 |  |
|  | Итого | 1328 | 883 | 883 | 445 | 120,24 | 4,6 | 9,2 | 22,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 134,04 |  |  |  |  |
| Алексеевское поселение |
| 1 | х.Ильичевка | 531 | 506 | 506 | 25 | 157,7 |  | 0,3 | 7,4 |  |
|  | Итого | 531 | 506 | 506 | 25 | 157,7 |  | 0,3 | 7,4 |  |
| Бессергеневское поселение |
| 1 | ст. Заплавская | 1248 | 1238 | 1238 | 10 | 115,4 | 0,59 | 0,7 | 32,2 |  |
| 2 | ст. Бесергеневская | 915 | 592 | 592 | 323 | 31,6 | 1,91 | 1,6 | 12,5 |  |
|  | Итого | 2163 | 1830 | 1830 | 333 | 147 | 2,5 | 2,3 | 44,7 |  |
| Краснолучское поселение |
| 1 | х. Красный Луч | 484 | 467 | 467 | 17 | 76,5 | 0,34 | 20,6 | 7,0 |  |
| 2 | х.Ягодинка | 623 | 612 | 612 | 11 | 81,1 | 0,2 | 1,4 | 5,0 |  |
| 3 | п. Нижнедонской | 1037 | 974 | 974 | 63 | 171,1 | 0,2 | 17,1 | 18,0 |  |
| 4 | п.Первомайский | 339 | 339 | 339 | 0 | 73,8 | 1 | 0,2 | 5,0 |  |
|  | Итого | 2483 | 2392 | 2392 | 91 | 402,5 | 1,74 | 39,3 | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 443,54 |  |  |
| Красюковское поселение |
| 1 | с. Красюковская | 857 | 857 | - | 857 | 38 |  | 12 |  |  |
|  | Итого | 857 | 857 | - | 857 | 38 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| Коммунарское поселение |
| 1 | п.Красногорняцкий | 2002 | 1906 | 1906 | 96 | 180,07 | 0,8 | 12,7 | 24,0 |  |
| 2 | х.Заречный | 396 | 206 | 206 | 190 | 12,5 | - | - | 3,0 |  |
| 3 | п.Верхнегрушевский | 1224 | 864 | 864 | 360 | 141,17 | 0,2 | 17,6 | 14,0 |  |
| 4 | х.Коммуна | 350 | 335 | 335 | 15 | 35,21 | 0,2 | 3,1 | 3,0 |  |
| 5 | п.Новосветловский | 787 | 506 | 506 | 281 | 40,69 | 0,2 | 2 | 5,5 |  |
|  | Итого | 4759 | 3817 | 3817 | 942 | 409,64 | 1,4 | 35,4 | 49,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 446,44 |  |  |
| Краснокутское поселение |
| 1 | х.Веселый | 81 | 59 | 59 | 22 | 13 | 4,0 | 0,1 | 6,6 |  |
| 2 | п. Интернациональный | 870 | 790 | 790 | 80 | 101,63 | 3,0 | 2,4 | 25,0 |  |
| 3 | х. Красный Кут | 849 | 743 | 743 | 106 | 98,14 | 4,4 | 9,2 | 14,0 |  |
| 4 | х.Марьевка | 158 | 122 | 122 | 36 | 13,23 | 4,0 | 0,2 | 3,0 |  |
| 5 | п.Новогригорьевка | 732 | 672 | 672 | 60 | 77,7 | 3,6 |  | 8,0 |  |
|  | Итого | 2690 | 2386 | 2386 | 304 | 303,7 | 15,4 | 11,9 | 56,6 |  |
| Керчикское поселение |
| 1 | п.Залужный | 325 | 310 | 310 | 15 | 11,6 | 4,9 | 0,3 | 9,6 |  |
| 2 | х.Керчик-Савров | 566 | 463 | 463 | 103 | 24,11 | 1,1 | 1,6 | 7,4 |  |
| 3 | п. Атлантово | 46 | 39 | 39 | 7 | 10,11 | 0,3 |  | 1,2 |  |
|  | Итого | 937 | 812 | 812 | 125 | 45,82 | 6,3 | 1,9 | 18,2 |  |
| Мокрологское поселение |
| 1 | х. Костиков | 393 | 387 | 387 | 6 | 10,45 | 0,6 |  | 1,8 |  |
| 2 | х. Маркин | 1312 | 1300 | 1300 | 12 | 52,35 | 0,8 | 2,4 | 37,8 |  |
| 3 | п. Новозарянский | 1356 | 1255 | 1255 | 101 | 45,46 | 0,9 | 1,1 | 52,4 |  |
| 4 | х. Новощербаков | 98 | 96 | 96 | 2 | 1,14 |  |  | 8,0 |  |
|  | Итого | 3159 | 3038 | 3038 | 121 | 109,4 | 2,3 | 3,5 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 115,2 |  |  |  |  |
| Персиановское поселение |
| 1 | п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 537 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 134,04 |  |  |  |  |

# Показатели водопотребления сельских населенных пунктов Октябрьского района

(по данным ООО «Каскад», г. Ростов-на-Дону)

Таблица  № 2

| Население, т.чел. | Фактическое водопотребление, м3/сут | Протяженность сетей, км | Процент охвата водопр. системы | Объем воды, соотв. СанПиНу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В т.ч. обеспечен. водопр. | Децентр. водосн. | Всего | В т.ч. из водопровода | Децентр. водосн | Коммун. сектор | Общ. животн. | Произв. сектор |  |  |  |
| 58,956 | 34,572 | 23,384 | 8883,2 | 7397,55 | 1485,65 | 8052,1 | 790,9 | 40,3 | 401,6 | 57,4 | 7,9 |

# Проектные предложения

Анализ современного положения с обеспечением населения питьевой водой позволяет констатировать, что в Октябрьском районе сформировалась проблема, которая должна рассматриваться приоритетной, наряду с такими, не менее важными, как социальная, экологическая и экономическая.

Проблема обеспечения населения питьевой водой обусловлена рядом причин, среди которых: низкое природное качество воды поверхностных источников водоснабжения; вторичное микробное загрязнение воды в водопроводной сети; значительное антропогенное загрязнение водных объектов; неадекватность существующих технологий подготовки питьевой воды качеству воды в источнике; недостаточность или отсутствие станций водоочистных сооружений; недостаточный уровень развития централизованного водоснабжения в городских и сельских поселениях; отсутствие централизованных систем водоснабжения и недостаточное удельное водопотребление в ряде сельских поселений; низкий уровень санитарно-технического состояния современных систем водоснабжения; изношенность водоводов и водопроводных сооружений; недостаточность финансовых и материальных ресурсов для восстановления и охраны водных объектов, внедрения новых усовершенствованных технологий.

Основным направлением использования водных ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды надлежащего качества в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для всех типов поселений.

Мероприятия, обеспечивающие комплексность решения проблемы за счет долгосрочных капитальных вложений с внедрением достижений научно-технического прогресса (как в области производства, так и охраны окружающей среды), включают:

- развитие систем централизованного хозпитьевого водоснабжения до необходимой потребности в городских поселениях;

- развитие систем хозпитьевого водоснабжения сельских населенных пунктов;

- защита от загрязнения, охрана и восстановление водных объектов-источников хозпитьевого водоснабжения.

Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции водосберегающей политики при централизованном водоснабжении. Экономия воды, сокращение ее потерь являются кардинальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения.

Реализация концепции водоснабжения осуществляется через водосберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социального отношения к воде. Полное устранение потерь не может быть достигнуто немедленно, а требует определенного времени. Конкретные мероприятия, направленные на сокращение потерь воды, позволяют задавать реальные темпы и сроки полной реализации мероприятий, последовательно приближаясь от фактического расхода к установленному нормативу. Водосберегающие мероприятия носят как технический, так и организационно-финансовый и социальный характер. Технические мероприятия должны воздействовать на параметры водопотребления, определяющие потери воды: утечки, нерациональные расходы, сливы; должны уменьшать избыточное давление, количество неисправных смесителей, поплавковых клапанов и др.

# Городское поселение Каменоломни

В качестве источника водоснабжения поселка на 1 очередь и расчетный срок сохраняется Шахтинско-Донской водопровод. (В соответствии с решением ОАО «Региональный водоканал «Дон ВК ЮГ» принято решение о строительстве новых водозаборных сооружений в 6 км от ст.Мелиховская, так как существующие водозаборные сооружения, расположенные на оползневом склоне, не защищены от разрушений).

Предусматривается увеличение производительности станции водоподготовки г.Шахты до 225 тыс.м3/сут. на 2010 г. и до 268 тыс.м /сут. на 2015 г. От насосной станции Ш подъема г.Шахты насосами Ш группы осуществляется подача воды в п.Каменоломни.

Водоснабжение селитебной и производственной зоны предусматривается от существующих водопроводных сооружений насосных станций № 1 и № 2 (намечается их реконструкция на I очередь – замена насосных агрегатов с установкой частотно регулируемых приводов, диспетчеризация насосных станций, замена трубопроводов и арматура в насосных станциях). Водоснабжение нового южного планировочного района намечается от магистрального водовода.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие:

- Реконструкция ВСН-1 (ул. Восточная);

- Реконструкция ВНС-2 (ул. Чкалова);

- Реконструкция подающих водоводов на ВНС.

- Реконструкция разводящих водопроводных сетей.

- Проектирование и строительство водопроводных сетей на территории застройки.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды поселка составит на I очередь – 6100м3/сут, на расчетный срок – 7800 м3/сут.

# Сельские поселения

Решение проблемы обеспечения сельского населения качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

- организация системы водоснабжения в ряде поселений, где отсутствует централизованное водоснабжение;

- совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

- реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

- охрана источников питьевого водоснабжения.

Создание ферм и комплексов общественного животноводства, создание предприятий переработки сельхозпродукции и обеспечения деятельности сельскохозяйственного производства ведет к увеличению потребления воды. Это не может быть обеспечено за счет привоза воды или использования воды из местных источников.

Развитие сельскохозяйственного производства требует строительства объектов централизованного водоснабжения, надежной подачи качественной питьевой воды от источника водоснабжения, имеющего достаточный для данных условий запас воды, к потребителю.

Наличие систем водоснабжения одновременно с развитием инфраструктуры сельских населенных пунктов приведет к развитию социально значимых структур.

В сельских поселениях, не имеющих централизованного водоснабжения, следует предусматривать водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

Перспективная потребность в питьевой воде сельских населенных пунктов рассчитана исходя из численности населения и укрупненных норм на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, принимаемые в соответствии со СНиП 2.04.02 – 85 (табл.1), а также с учетом фактически сложившегося уровня благоустройства сельских поселений и предложений администраций муниципальных районов.

Для сельских населенных пунктов с численностью более 0,5 тыс. чел. предлагается организовать схему централизованного водоснабжения с вводом водопровода в дома; удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя.

Жителей поселений с численностью до 0,5 тыс. человек предлагается обеспечить автономными системами водоснабжения с нормами хозяйственно-питьевого водоснабжения 125 л/сутки на одного человека – на I очередь, на перспективу предусматривается полное благоустройство поселений.

Автономные системы могут включать: водозаборные скважины или шахтные колодцы с механизированным подъемом воды, очистные установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

Автономными системами водоснабжения намечается обеспечить детские и медицинские учреждения в отдельных поселениях, а также животноводческие фермы и другие объекты сельхозпроизводства.

Повышение уровня благоустройства и возникновение новых инвестиционных площадок требует увеличения объемов воды питьевого качества.

По данным ООО «Южгеосервис» в Октябрьском районе были проведены детальные поиски подземных вод для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Новочеркасска. Запасы подсчитаны (тыс.м3/сут): Калининский участок, категория С1-135 тыс.м3/сут, Белянинский участок С2-60,0 тыс.м3/сут (протокол НТС ПГО «Южгеология» 01.12.1989 г).

На I очередь предусматривается подключение к сетям ШДВ с. Новоперсиановка, Сусол, Аюта, Миллерово, Марьевка – от водовода, подходящего к насосной станции п.Майский; подключение к насосной станции № 4 «142» г. Новошахтинска поселений -Калиновка, Алексеевка, Шевченко.

Предусматривается подача воды в ст. Кривянскую от НЗСП и закольцовка водоводов от ГРЭС и ШДВ для повышения надежности снабжения поселений Кривянская, Кадамовский, Персиановский, Казачьи Лагери, Красюковская и др.

Ориентировочные расходы воды поселений и объектов Октябрьского района приведены в табл. № 3.

# Ориентировочные расходы воды хозяйственно - питьевого качества

Октябрьского района

Таблица № 3

| № п/п | Потребители | Расчетный расход, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население района | 5,2 | 6,0 |
| 2 | Население п. Каменоломни | 6,1 | 7,8 |
| 3 | Новые крупные инвестиционные площадки (ООО «Металл-Дон» завод по производству сэндвич-панелей; ООО «Донсталь» завод по производству стальных труб; ООО «Криоген-Дон» завод по выпуску криогенной продукции; «Юни-Тайл» завод по производству керамического гранита, кирпича, фритты) | 2,5 | 3,0 |
| 4 | Сельскохозяйственные предприятия, рекреационные зоны | 2,8 | 3,5 |
|  | Итого | 16,6 | 22,3 |
| 5 | Неучтенные расходы (≈15%) | 2,4 | 3,3 |
|  | Всего по району | 19,0 | 25,6 |

Для гарантированного водоснабжения потребителей в районах Восточно-Донбасской агломерации предусматривается на перспективу (конец расчетного срока) использовать преимущественно подземные воды. Источником подземных вод принимаются ресурсы (разведанные, утвержденные и подготовленные к промышленному использованию).

Стратегический водовод, транспортирующий подземные воды из Верхнедонского района (надежно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут в соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Ростовской области) в г.Ростов-на-Дону, проходит по территории Октябрьского района. Подключение Северного водовода к объектам водоснабжения района рационально предусмотреть через насосную станцию в п. Майском.

Возможные источники покрытия дефицита воды Октябрьского района представлены в табл. № 4.

# Источники покрытия дефицита воды Октябрьского района

Таблица № 4

| № п/п | Муниципальный район | Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поверхностные воды | Собственные подземные источники, т. м3/сут | Подземные источники других районов области |
|  |  |  | На утвержденных эксплуатационных запасах | Прогнозные эксплуатационные ресурсы, т.м3/сут |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. до 1,5 г/дм3 |  |
| 1 | Октябрьский район I оч. -19 т.м3/сут Расч.ср. -25,6т.м3/сут | Шахтинско-Донской групповой водопровод, система водопровода Новочеркасской ГРЭС I оч.-10 т.м3/сут Расч.ср.-10т.м3/сут | 195,0 (только для г. Новочеркасска) | - | 5,8 | Расч. ср. до 10т.м3/сут Подача воды из транзитного Северного водопровода |

## 2.9.2. Канализация

# Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации имеется в п. Каменоломни, п. Казачьи Лагери, п. Нижнедонском, п. Персиановском, ст. Бессергеневской, ст. Кривянской.

# Городское поселение Каменоломни

В п.Каменоломни имеется централизованная система канализации, охватывающая значительную часть селитебной и производственной территории. Система водоотведения включает самотечные и напорные канализационные сети диаметром от 200 до 400 мм, три канализационные насосные станции (KHC).

Канализование поселка осуществляется четырьмя основными коллекторами. В КНС № 2 (ул. Пролетарская) поступают стоки от застройки, прилегающей к ул. Энгельса, Пролетарской, Мира и от п.Красногорняцкий. Стоки по напорному коллектору подаются к колодцу - гасителю напора на ул.Садовой. Сюда же поступают под напором стоки от КНС больничного комплекса. Далее сточные воды самотеком транспортируются в КНС № 1 (ул.Мокроусова). Застройка северной части поселка канализуется по самотечным сетям, стоки направляются также в КНС № 1, являющейся главной.

ГКНС собирает стоки селитебной и производственной зоны и по напорным коллекторам диаметром 200 мм, длиной 2500 м перекачивает их на очистные сооружения канализации г.Шахты (КОС). Выпуск стоков после очистных сооружений осуществляется в р.Грушевку ниже п.Каменоломни.

# Сельские поселения

Среднесуточный объем отведенных сточных вод сельских поселений составляет 3441м3 /сут, из этого объема обрабатывается на очистных сооружениях канализации 922 м3 /сут.

Очистные сооружения канализации предусмотрены в п. Казачьи Лагери, Персиановском, также имеются на ООО «Птицефабрика Маркинская».

п. Казачьи Лагери

Сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорному коллектору диаметром 200мм попадают на существующие очистные сооружения канализации. Оборудование КНС находится в удовлетворительном состоянии, но является устаревшим с точки зрения энергоемкости и технологичности, управление насосными агрегатами и запорной арматурой осуществляется в ручном режиме, что провоцирует возникновение гидравлических ударов и рост аварийности. Основные характеристики насосной станции приведены в таблице № 1, характеристика ОСК в таблице № 2. ОСК были введены в эксплуатацию в 1997г.

В связи с изношенностью основных уличных смотровых колодцев, наблюдается частые засоры, что ведет к созданию аварийных ситуаций на канализационных сетях.

# Характеристика КНС, п. Казачьи Лагери

Таблица № 1

| № п/п | Год ввода в экспл. | Адрес | Сущ. производительность, м3/сут. | Проектная производительность, м3/сут. | Техническое состояние | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС, 1983 | п.Казачьи Лагери, Октябрьского района | 2700 | 3200 | Удовлетворительное, ручной режим управления | 45% |

# Характеристика ОСК, п. Казачьи Лагери

Таблица № 2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество очистных сооружений, год ввода в экспл. | ед. | 1, введены в эксплуатацию в 1983 г. |
| 2 | Состав очистных сооружений Вид очистки | ед. | Приемная камера, песколовки, аэротенки, биореактор, сооружения по обработке осадка. Механическая, биологическая |
| 3 | Производственная мощность очистных сооружений: - установленная - фактическая | тыс. м3/сут. | 4,0 2,7 |
| 4 | Эффективность очистки |  |  |
| 5 | -по взвешенным веществам | Вход | мг/дм3 | 25,3 |
|  |  | Выход | мг/дм3 | 24,2 |
|  |  | % |  | 5 |
|  |  | Причины неэффективной работы |  | Износ сооружений 95% |
| 6 | - по БПК | Вход | мг/дм3 | 4,8 |
|  |  | Выход | мг/дм3 | 4,72 |
|  |  | % |  | 2 |
|  |  | Причины неэффективной работы |  | Износ сооружений 95% |

В настоящее время выполняется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ОСК (генеральный подрядчик – ООО НПЛ «Экология», г. Ростов-на-Дону).

п. Нижнедонской

Сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорному коллектору диаметром 150 мм подаются на поля фильтрации. Оборудование КНС находится в неудовлетворительном состоянии. Управление насосным агрегатом и запорной арматурой осуществляется в ручном режиме. Основные характеристики насосной станции приведены в таблице № 3.

Очистные сооружения канализации отсутствуют.

# Характеристика КНС, п. Нижнедонской

Таблица № 3

| № п/п | Год ввода в экспл. | Адрес | Существующая производительность, м3/сут. | Необходимая производительность, м3/сут. | Техническое состояние | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС, 1970 | п. Нижнедонской, Октябрьского района | 300 | 350 | Неудовлетворительное, ручной режим управления | 95% |

п. Персиановский

Сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорным коллекторам попадают на ГКНС очистных сооружений канализации поселка Персиановский. Оборудование КНС находится в удовлетворительном состоянии, но является устаревшим с точки зрения22 энергоемкости и технологичности, управление насосными агрегатами и запорной арматурой осуществляется в ручном режиме. Основные характеристики насосных станций приведены в табл. № 4, характеристика ОСК приведена в табл.№ 5. ОСК эксплуатируются с1973г.

# Характеристика КНС, п. Персиановский

Таблица № 4

| № п/п | Название год ввода в экспл. | Адрес | Существующая производительность, м3/сут | Необходимая производительность, мЗ/сут | Техническое состояние | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1, 1978 | ул. Мичурина п. Персиановский, Октябрьского района | 600 | 800 | Удовлетворительное, ручной режим управления | 65% |
| 2 | КНС №2, 1980 | ул. Зеленая, п. Персиановский, Октябрьского района | 580 | 800 | Удовлетворительное, ручной режим управления | 60% |
| 3 | КНС №3, 1985 | ул. Мира, п.Персиановский, Октябрьского района | 570 | 700 | Удовлетворительное, автоматический режим управления | 40% |
| 4 | КНС №4, 2000 | РТП п. Персиановский, Октябрьского района | 620 | 750 | Удовлетворительное, автоматический режим управления | 20% |
| 5 | ГКНС, 1972 | ОСК п.Персиановский, Октябрьского района | 1300 | 1500 | Удовлетворительное, автоматический режим управления | 10% |

# Характеристика ОСК, п. Персиановский

Таблица № 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество очистных сооружений, год ввода в эксплуатацию | ед. | 1, введены в эксплуатацию в 1972 г. |
| 1 | Состав очистных сооружений | ед. | Приемная камера, горизонтальные песколовки, аэротенки, биореактор, сооружения по обработке осадка. |
| 2 | Вид очистки (механическая, биологическая) | ед. | Механическая, биологическая |
| 3 | Производственная мощность очистных сооружений: -производственная -установленная -резервная -фактическая | тыс. м3/сут. | 1,123 1,500 0,52 1,112 |
| 4 | Эффективность очистки |  |  |
| 5 | - по взвешенным веществам | Вход | мг/дм3 | 25,4 |
|  |  | Выход | мг/дм3 | 15,6 |
|  |  | % |  | 62 |
|  |  | Причины неэффективной работы |  | После реконструкции в 2008 г, на стадии пусконаладочных работ |
| 6 | - по БПК | Вход | мг/дм3 | 7 |
|  |  | Выход | мг/дм3 | 4,2 |
|  |  | % |  | 60 |
|  |  | Причины неэффективной работы |  | После реконструкции в 2008 г, на стадии пусконаладочных работ |

# Ст. Бессергеневская, ст. Кривянская

В станицах имеются сети коллекторов и КНС. Стоки под напором транспортируются на Новочеркасские очистные сооружения (п. Донской).

- Очистные сооружения ООО «Птицефабрика Маркинская»

Для очистки сточных вод предприятия предусмотрены очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 274.6 тыс. м3/год, 752.3 м3/сутки.

В состав сооружений входят 4 первичных двухъярусных отстойника, 2 биофильтра с щебеночной загрузкой и естественной аэрацией, 2 вторичных радиальных отстойника, насосная станция перекачки сточных вод на ОС и насосная станция подачи очищенных сточных вод на орошение сельскохозяйственных  полей.

В настоящее время очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии, здания и сооружения разрушены, оборудование демонтировано, инженерные сети и электроснабжение отсутствуют.

Производственные сточные воды ООО «Птицефабрика Маркинская» проходят очистку в двух последовательно расположенных биологических прудах объемом V1=15 тыс. м3, V2=15 тыс. м3   (Sобщ= 3.0 га, h=1.0м).

Очистка сточных вод в биопрудах происходит на основе процессов самоочищения водоемов путем контакта с мелкими плавающими растениями (ряска) и высшими водными растениями (озерной камыш).

Эффективность очистки в биопрудах составляет:

- по взвешенным веществам – 75%;

- по БПК5 – 80%;

- азоту аммонийному – 50%

Сточные  воды предприятия, пройдя очистку в биопрудах с естественной аэрацией, сбрасываются по земляной канавке протяженностью 300 м в реку Кадамовка в 60 км от устья, в черте населенного пункта х. Маркин.

Выпуск ООО «Птицефабрика Маркинская» поверхностный сосредоточенный.

Контрольно-измерительная аппаратура на сбросе отсутствует. Учет количества сточных вод, сбрасываемых в р. Кадамовка по выпуску №1 не осуществляется.

На предприятии разработан план поэтапного достижения нормативов ПДС загрязняющих веществ, поступающих в реку Кадамовка.

Основным мероприятием плана является ликвидация сброса сточных в р. Кадамовка путем устройства четырех гидроизолированных выгребов для хозбытовых сточных вод, с последующим их вывозом на очистные сооружения г. Шахты.

Лабораторный контроль за качественным составом сточных вод, сбрасываемых в р. Кадамовка по выпуску № 1 осуществляет Шахтинский отдел анализа и мониторинга ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО».

# Проектные предложения

Основные направления развития канализации населенных пунктов сводятся к следующим положениям.

Для городских поселений:

- совершенствование методов очистки сточных вод;

- реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) до необходимой мощности;

- строительство КОС полной биологической очистки;

- развитие сети канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей;

- организация системы дождевой канализации с очисткой поверхностного стока.

Для сельских населенных пунктов:

- организация систем канализации, включая сооружения полной биологической очистки и строительство канализационных сетей.

В городских поселениях с ростом уровня благоустройства жилого фонда увеличится объем сброса сточных вод. Объем водоотведения принят идентичным объему водопотребления.

# Городское поселение Каменоломни

Основная застройка в пределах существующей черты поселения имеет три бассейна канализования (справа от железной дороги). Стоки северо-восточной части застройки (прилегающей к пер.Шоссейный, пер.Виноградный, пер.Почтовый, ул.Комиссаровская) системой самотечных сетей направляются в существующие коллекторы по ул.Комсомольская, пер.Советский. Застройка, прилегающая к пер.Луганскому канализуется в  коллектор пер.Садовый (также возможно канализование части застройки северной зоны в КНС больничного комплекса, имеющей запас мощности).

Сточные воды юго-восточной застройки (в том числе ул.Московская, ул.Дружбы, ул.Победы) канализуются в существующую КНС № 2.

Стоки юго-западной части застройки  (ограниченной пер.Садовый с севера, ул. Энгельса с востока, ул. Комсомольская с запада) собираются по рельефу и отводятся (через КНС в самой низкой точке) в существующий коллектор диаметром 400 мм, транспортирующий стоки на ГКНС-1.

Проектируемая застройка южного планировочного района имеет два бассейна канализования, выраженных весьма четко (верхний бассейн, тяготеющий к б.Максимовской и нижний бассейн, имеющий уклон к б.Панской). Застройка нижнего бассейна канализуется самотечными сетями в КНС, размещенную в самой низкой точке рельефа. Затем стоки транспортируются по напорному коллектору до водораздела, где устанавливается колодец - гаситель напора и далее сточные воды самотечными сетями трассируемыми по улицам верхнего бассейна канализования и собирающими сточные воды с прилегающей территории по уклону направляются (переходя дюкером р.Максимовский) на новую улицу (южнее ул.Шинкаренко). Далее, объединяясь со сточными водами юго-западной части застройки (в границах существующей поселковой черты), по общему коллектору подходят к существующему коллектору пер.Садовый. Существующий коллектор от пер.Садовый до ГКНС-1 должен быть реконструирован - необходимо увеличение диаметра.

Для канализования застройки, расположенной слева от железной дороги (ул. Железнодорожная, ул. Мокроусова, п. Новосветловский), предусматривается устройство КНС в нижней точке рельефа, и подача стоков напорной сетью до отметки, от которой стоки могут направляться к ГКНС-1 самотеком, по пути канализуя прилегающие здания.

Требуется увеличение мощности ГКНС-1, чтобы обеспечить возможность принятия сточных вод со всей территории поселка. Необходимо строительство второго напорного коллектора от КНС № 2 до пер. Садовый.

Суммарный расход стоков, поступающих на очистные сооружения, на I очередь составит 2300 м3 /сут, на расчетный срок – 6500 м3 /сут.

Для п.Каменоломни требуется мощность КОС до 6500 м3 /сут. на перспективу, куда также поступают канализационные стоки п. Красногорняцкий. В настоящее время стоки п. Каменоломни поступают на КОС г. Шахты и сбрасываются в реку Грушевка ниже п.Каменоломни, но выше п. Новосветловский и х. Коммуны. Предлагается отвести выпуск стоков в реку ниже перечисленных поселений.

# Сельские поселения

Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются в крупных сельских населенных пунктах.

Централизованные системы канализации проектируются, как правило, объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение производственных сточных ввод с бытовыми должно производиться с учетом требований «Правил приема сточных вод от промышленных предприятий в систему городской канализации», с учетом п.3.18 СНиП 2.04.03.-85*.

Производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть.

Для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации следует применять сооружения искусственной биологической очистки.

В населенных пунктах, в которых эксплуатируется система канализации с биологической очисткой сточных вод, намечается расширение очистных сооружений, их модернизация, с учетом современных способов утилизации осадка. Выпуски очищенных стоков должны быть распложены в соответствии с нормативами СНиП 2.04.03-85, п.п.4.42, 4.43.

Очищенная вода должна подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание целесообразно проводить на установках УФ-дезинфекции или на электролизных установках. В последнем варианте предпочтительно использовать гипохлорид натрия, промышленный способ получения которого основывается на электролизе водного раствора поваренной соли.

Возможно применение установки НПФ «Юпитер» (Санкт-Петербург), позволяющей получить электролитический гипохлорид натрия непосредственно на станции, при этом   электролиз осуществляется в проточном режиме при самотечной подаче приготовленного солевого раствора через электролизер, который рассчитан  на эксплуатацию в непрерывном круглосуточном режиме. Для получения реагента, эквивалентного 1 кг активного хлора, требуется не более 5 – 6 кг поваренной соли (NaCl).

В сельских населенных пунктах развитие канализации значительно отстает от развития водоснабжения, которое также находится на недостаточном уровне.

В сельских населенных пунктах, не имеющих канализации, допускается канализование отдельных (или нескольких) зданий со строительством локальных очистных сооружений (автономные системы), т.е. применяется децентрализованная схема.

Локальные очистные сооружения полной биологической очистки должны очищать стоки до требований водоемов рыбохозяйственного значения.

Централизованная и децентрализованная системы канализации (на I очередь) намечаются в тех же населенных пунктах, где будет иметь место централизованное и децентрализованное водоснабжение.

Канализование сельских населенных пунктов предусматривается по неполной раздельной схеме. Централизованные схемы канализации проектируются объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозосодержащие стоки. Объединение производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом п. 3.18 СНиП 2.04.03-85*.

Децентрализованные схемы канализации предусматриваются (на I очередь):

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в населенном пункте для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административных зданий, отдельных жилых домов и т.д.);

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

На расчетный срок предусматривается, что все сточные воды будут проходить через КОС. Для очистки небольших объемов стоков (до 50 м3/сут.) целесообразно применение установок заводского изготовления.

Для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации следует применять сооружения полной биологической очистки.

Для очистки стоков можно использовать компактную установку заводского изготовления типа КУ. Установка рассчитана на полное окисление органических веществ и аэробную стабилизацию избыточного активного ила. Также могут быть применены другие установки, как отечественные, так и зарубежные («Бриз»и др.)

Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых стоков до 1 м3/сутки на I очередь предлагается устройство люфт-клозетов.

К системам канализации небольших поселений предъявляется ряд особых требований: технологические схемы должны быть надежными, обеспечивающими водоотведение и стабильное высокое качество очищенного стока в условиях резких колебаний расхода и концентрации; степень очистки должна быть высокой, так как очищенные стоки часто отводятся в небольшие водоемы, реки; сооружения должны быть просты в эксплуатации.

В настоящее время широко распространен подход к очистке сточных вод с позиций наилучших имеющихся технологий - BAT (Best available technology), а нормативные требования предъявляются по принципу «end of pipe», т.е. к сточным водам на «конце трубы».

В основу определения прогнозных расходов сточных вод в системах хозяйственно-бытовой канализации приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.03-85, табл.

Следует предусматривать организацию системы дождевой канализации. Для сбора и отведения поверхностного стока на территории застройки (в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*) может предусматриваться система открытых и закрытых водостоков с транспортированием поверхностных стоков на очистные сооружения дождевой канализации.

В малоэтажной застройке лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоев грунта. Выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Укрепленные одеждами откосы снабжают дренажными отверстиями для приема подземных вод.

Для районов  застройки, характеризующихся повышенными эстетическими требованиями, можно рекомендовать применение новейших прогрессивных систем поверхностного водоотвода, например, систему линейного водоотвода европейского стандарта «ACO Drain». Элементы этой системы выполнены из полимербетона, высокопрочного соединения с минеральными наполнителями из гранита и кварца на эпоксидной основе. Преимущества полимербетона заключаются в том, что он в два раза прочнее и легче традиционного бетона, не пропускает влагу, не дает трещин, обладает высокой морозостойкостью, устойчив к агрессивным средам, средний срок службы его составляет 30 лет. Система соответствует возросшим требованиям к дизайну и техническому качеству водоотвода. Большой ассортимент дождеприемных металлических решеток, имеющих различный рисунок, позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для данных условий. Решетки могут быть выполнены из чугуна, оцинкованной и нержавеющей стали.

На расчетный срок предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических нужд является и экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды. Однако, в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока, необходима аккумулирующая емкость, что требует отведения специальной площади.

В соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к охране и использованию водных ресурсов, предусматривается очистка дождевого стока перед выпуском в водоприемник. Степень очистки дождевого стока определяется требованиями к качеству используемой воды и назначается на основе нормативных документов с учетом требований природоохранных органов и санэпидемслужбы. По согласованию с этими организациями разрешается сбрасывать поверхностный сток в водные объекты без очистки только с небольших застроенных территорий и с городских лесопарков.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки предлагается безотлагательно построить в следующих поселениях:

п. Нижнедонской (Краснолучское с/п), производительность 350 м3/сут;

ст. Кривянская, производительность 2500 м3/сут;

ст. Бессергеневская, производительность 500 м3/сут;

ст. Заплавская (Бессергеневское с/п), производительность 600 м3/сут.

На перспективу следует рассматривать возможность строительства самостоятельных КОС в г.п. Каменоломни.

# Реконструкция КОС необходима:

- п. Казачьи Лагери;

- ООО «Птицефабрика Маркинская».

Ориентировочные расходы канализационных стоков Октябрьского района приведены в табл. № 6.

# Ориентировочные показатели канализации Октябрьского района

Таблица № 6

| № п/п | Населенные пункты | Расход стоков, тыс.м3/сут. | Производительность КОС, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение | I оч. | Расч. срок | Сущ. положение | I оч. | Перспектива |
| 1 | р.п. Каменоломни (совместно с п. Красногорняцким) | 1,1 | 2,3 | 6,5 | Отведение стоков на КОС п.Каменоломни |
| 2 | Сельские поселения | 5,0 | 5,2 | 6,0 | 4,5 | 5,2 | 6,0 |
| 3 | Новые крупные инвестиционные площадки Октябрьской промышленной зоны (ООО «Металл-Дон» завод по производству сэндвич-панелей; ООО «Донсталь» завод по производству стальных труб; ООО «Криоген-Дон» завод по выпуску криогенной продукции; «Юни-Тайл» завод по производству керамического гранита, кирпича, фритты) | - | 0,63 | 1,0 | - | 0,65 | 1,0 |
| 4 | Существующие сельскохозяйственные рекреационные зоны | 0,75 | 2,8 | 3,5 | 0,75 | 2,8 | 3,5 |
|  | Итого | 6,85 | 10,9 | 17 | 5,25 | 8,65 | 10,5 |
|  | Неучтенные расходы (10%) |  | 1,1 | 2 |  | 0,9 | 1,1 |
|  | Всего | 6,85 | 12 | 19 | 5,25 | 9,55 | 11,6 |

## 2.9.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение потребителей Октябрьского района осуществляется, в основном, от котельных ЖКХ, котельных производственных предприятий и других собственников, которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и население.

В п. Персиановский эксплуатируется газовая котельная мощностью 10 Гкал/час, которая отапливает 39 объектов ДонГАУ, 16 многоквартирных жилых домов и 6 муниципальных учреждений.

В п. Казачьи Лагери имеется газовая котельная мощностью 14 Гкал/час; котельная отапливает 14 многоквартирных жилых домов, 4 муниципальных учреждения и воинские части.

В п. Нижнедонском построены три газовые котельные для обслуживания школы, детского сада, Дворца культуры (в поселке ликвидирована морально устаревшая котельная).

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и могут рассматриваться как отдельные системы.

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую технологическую нагрузку, обеспечиваются, как правило, от собственных котельных.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

В сельских поселениях централизованное теплоснабжение незначительно.

Характеристика теплоснабжения поселений Октябрьского района представлена в таблице № 1.

# Характеристика теплоснабжения

Таблица № 1

| № п/п | Наименование городского округа, района | Число теплоисточников, всего | Из них мощностью до 3х*, Гкал/час | Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час | Отпущено тепловой энергии, тыс.Гкал. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. требующих замены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Октябрьский | 42 | 40 | 49,0 | 96,0 | 32,9 | 20,1 |

# Поселок Каменоломни

В поселке в настоящее время эксплуатируется десять газовых котельных (МП РСУ – 5 котельных; МП ЖКХ – 3 котельных, Вагонное депо – 1 котельная, Локомотивное депо – 1 котельная).

В поселке также имеется несколько ведомственных котельных.

На территории больницы расположена котельная, мощностью 5 МВт, котельная снабжает теплом здание больницы, реабилитационный центр, спортивный комплекс, а также 6 жилых зданий (этажностью 2-3 этажа).

Котельные Вагонного депо и Локомотивного депо снабжают только производственную зону.

Топливом для котельных является природный газ. Стальные трубопроводы тепловой сети проложены в основном в непроходных каналах, имеются участки трубопроводов, проложенных надземно.

В качестве материала для теплоизоляционной конструкции трубопроводов тепловой сети применена минеральная вата (марки 150), покровный слой – рубероид.

Централизованным горячим водоснабжением обеспечен один 70-квартирный жилой дом, в остальном жилом фонде установлены местные водонагреватели.

Диаметр тепловых сетей от 50 до 200 мм. Единой схемы тепловых сетей в поселке не имеется. Каждая котельная имеет свою зону обслуживания, средний радиус обслуживания – 200 м, максимальная длина от котельной до объекта составляет 580 м.

В зданиях многоэтажной застройки предусматривается централизованное отопление, горячее водоснабжение  жилых и общественных зданий намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Покрытие тепловых нагрузок зданий в существующей  черте поселка  обеспечивается за счет резерва и модернизации существующих котельных. В реконструируемой (зона выборочной реконструкции) зоне общественные здания и жилые секционные здания получают тепло от модернизируемых котельных, тепловые сети имеют небольшую протяженность. Резерв мощности имеют котельные: на ул.40 лет Октября, на ул.Комсомольской.

На 1 очередь строительства намечается ввод в эксплуатацию новой блочной котельной по адресу: пер.Шоссейный, 23. Мощность котельной 2,5 МВт. Котельная предусматривается для покрытия тепловых нагрузок жилых зданий, в настоящее время обслуживаемых котельной ОАО «Стройфарфор». Котельная ОАО «Стройфарфор» будет обслуживать только производственные мощности.

На 1 очередь строительства предусматривается реконструкция двух котельных:

а) строительство котельной по адресу – пер.Северный (мощностью 3,2 Гкал/час), новая котельная в 2008 г. будет смонтирована рядом со зданием существующей котельной (последняя будет оставлена как резервная), намечена также реконструкция тепловых сетей;

б) котельная по адресу – пер.Садовый, в 2007 г. заказан проект котельной с реконструкцией тепловых сетей. Модернизированная котельная мощностью 3,2 Гкал/час располагается в существующем здании.

Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

В существующей застройке поселка предлагается покрытие тепловых потребностей по отоплению и вентиляции для секционных зданий (вновь строящихся и сохраняемых), расположенных или прилегающих к зоне существующей застройки, осуществлять от имеющихся котельных; теплоснабжение индивидуальных зданий сохраняемых и новых – по сложившейся схеме, преимущественно от местных отопительных систем.

В перспективе при необходимости строительства новых многоэтажных зданий (за пределами 1 очереди строительства), размещаемых вне зон влияния существующих котельных, или располагаемых на периферии поселка, возможно устройство автоматизированных блочных индивидуальных котельных.

Покрытие тепловых нагрузок секционной застройки, проектируемой на новой территории (в южном районе), обеспечивается от новой котельной, размещаемой в центре тепловых нагрузок.

В качестве автономных  генераторов теплоты для малоэтажной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газообразном топливе.

Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, поставляющих современное оборудование.

С целью энергосбережения необходимо оборудовать все жилые и общественные здания счетчиками расхода горячей воды.

Для защиты воздушного бассейна от вредных выбросов с уходящими дымовыми газами от источников тепла и для обеспечения допустимого уровня концентрации вредных выбросов в атмосферу рекомендуется модернизация действующего или установка более совершенного оборудования системы теплоснабжения. При этом рекомендуется устройство солнечно-топливных котельных, которые дают возможность использования солнечной энергии для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в межотопительный период.

Для зданий индивидуальной застройки наряду с автономных теплоснабжением от источников, работающих на газовом топливе, рекомендуется использование солнечной энергии, для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в межотопительный период, что создает экологически чистую среду проживания.

# Сельские поселения

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

В централизованном теплоснабжении отмечается ряд недостатков. Для исключения причин недостаточно качественного обеспечения населения теплом предусматривается:

- внедрение в перспективе возобновляемых и нетрадиционных источников теплоснабжения населенных пунктов;

- строительство новых и модернизация существующих котельных в поселениях (замена котлов, установка систем химводоподготовки, установки КИП и автоматики и пр.);

- использование перспективных схем и технологий. Применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.);

- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения);

- строительство когенерационных источников (одновременная выработка тепловой и электрической энергии).

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился до 10 — 15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - до 3 - 6 лет. Зачастую устройство автономной системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. А при отсутствии централизованного источника тепловой энергии или при недостаточной мощности районной или ведомственной котельной, устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

В зданиях индивидуальной усадебной или коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газовом топливе. В качестве альтернативы предлагается использование солнечно-топливных установок.

Использование солнечной энергии позволяет сэкономить большое количество органического топлива, улучшить экологическую ситуацию.

Предлагается установка для горячего водоснабжения, работающая в межотопительный период с апреля по октябрь. Установка одноконтурная (вода, нагретая в солнечном коллекторе, поступает непосредственно к потребителю через бак-аккумулятор), с естественной циркуляцией теплоносителя, без дублирующего источника энергии.

Ориентировочные расчеты, выполненные в ОАО «НИИПГрадостроительства» (архив института), показали, что за счет использования солнечного водонагревателя (индивидуальный жилой дом на 4 человека, расчетный месяц - июль) можно обеспечить не менее 35,6 % необходимого количества тепла для целей горячего водоснабжения.

Ориентировочная тепловая нагрузка Октябрьского района представлена в табл. № 2.

# Тепловая нагрузка ЖКС Октябрьского района

Таблица № 2

| № п/п | Наименование района | Максимальный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На I очередь | На расчетный срок |
| 1 | Октябрьский | 244 | 247 |

## 2.9.4. Газоснабжение

# Существующее положение

Уровень газификации Октябрьского района на 2008г составил 62,5%.

Общая протяженность газопроводов по району составляет 439,3 км, в том числе:

высокого давления – 116,4 км,

среднего давления – 28,2 км,

низкого давления – 294,7 км.

Количество ГРП и ГРПШ по району составляет 116 единиц.

Уровень газификации сжиженным газом на 01.01.07г. составил 34,18%.

В настоящее время ведется строительство межпоселкового газопровода высокого давления на хутора Киреевка, Новая Бахмутовка, Верхняя Кадамовка.

В ближайший период планируется газификация поселений: Керчик-Савров, Атлантово, Равнинный, Веселая Бахмутовка.

# Проектные предложения

Настоящий раздел выполнен на основании следующих материалов:

- Корректировка схемы газоснабжения Ростовской области, Гипрониигаз, г.Саратов, 2003г.

- Схема газоснабжения Ростовской области, ОАО «Промгаз», г. Москва, 2006г.

- Схема территориального планирования Ростовской области, ОАО «НИПИУрбанистика», г. Санкт-Петербург, 2007г.

- Информация Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства, Администрации Октябрьского района, Министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности, ОАО «Гипрониигаз» Ростовский филиал, ООО «Газпром Трансгаз Кубань» Ростовское ЛПУМГ, ООО «Ростовоблгаз».

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной Гипрониигаз (г. Саратов) с учетом предложений в Схеме газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г.Москва), а также поправок, внесенных ОАО «Шахтымежрайгаз».

В работе ОАО «Промгаз» определены на ближайшие десять лет объемы роста газопотребления для покрытия потребности в природном газе на нужды селитебной зоны. При расчете предусматривалась вовлечение природного газа в топливно-энергетический баланс, с учетом замены на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с низким КПД использования угля и котельных, работающих на мазуте, использования природного газа при модернизации источников теплоснабжения в связи с высокой величиной удельного расхода топлива на выработку энергии.

Расчеты выполнены с учетом производственных нужд сельского хозяйства с учетом перевода на природный газ стационарного топливопотребляющего оборудования, а также с учетом использования газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

Природный газ подается в населенные пункты:

- на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию жилых,  общественных и производственных зданий (на источники теплоснабжения);

- на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды;

- на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива как для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания пищеприготовление предусматривается электрическое. Распределение газа проектируется по следующим ступеням давления.

От магистральных газопроводов имеется (проектируется) отвод к газораспределительной станции (ГРС).

От ГРС предусматриваются распределительные газопроводы высокого или среднего давления до газорегуляторных пунктов (ГРП), расположенных на территории селитебной застройки, у котельных, возле промышленных предприятий.

В населенных пунктах, где предусматривается газификация зданий, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

# Поселок Каменоломни

Источником газоснабжения является магистральный газопровод, подходящий к газораспределительной станции (ГРС-2 расположена возле с.Родина). ГРС-2 (в связи с близостью территориальных границ п.Каменоломни и г.Шахты) закольцована с ГРС-1 и ГРС-3, снабжающими газом г.Шахты.

Уровень газификации поселка в 2008 г. составил 88%.

Схема системы газоснабжения поселка по давлению трехступенчатая. Для стабильного и бесперебойного газоснабжения газопроводы закольцованы по низкому давлению.

Общая протяженность газопроводов поселка составляет 70,1 км, в том числе:

высокого давления – 7,5 км,

среднего давления – 10,4 км,

низкого давления – 52,2 км.

Связь между газопроводами высокого давления осуществляется через 28 ГРП, из них три ГРП работает с входным давлением 0,6 МПа.

Материал трубопроводов – сталь, полиэтилен.

Развитие сети газопроводов с охватом территории нового строительства в южном планировочном районе потребует прокладки (отвода) газопровода высокого давления по вновь проектируемым улицам, а также строительства новых ГРП.

Связь между газопроводами разных ступеней давления осуществляется через ГРП. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия 0,8-1,0 км. ГРП размещены на свободных территориях внутри кварталов, также могут быть и в шкафном исполнении (последние наиболее уместны для районов индивидуальной застройки). Для надежной работы системы газоснабжения предусматривается закольцовка всех коммунальных ГРП по низкому давлению.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная. Газопроводы прокладываются вдоль улиц с тупиковыми ответвлениями к зданиям.

Трубы для сетей газоснабжения принимаются групп «В» и «Г» из спокойной малоуглеродистой стали. Наряду со стальными трубами к применению рекомендуются полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89.

Для возможности отключения отдельных участков газопроводных сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям устанавливается запорная арматура.

Выбор оборудования производится по пропускной способности регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

# Сельские поселения

При разработке схемы газоснабжения сельских поселений учитывались следующие факторы:

- удаленность объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численность населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков,
железных и автомобильных дорог и т. д.).

Ориентировочные расходы газа селитебной застройки и суммарный прогнозируемый расход приведены в табл. № 1, № 2.

Ориентировочные объемы газопотребления муниципальных районов

Октябрьского района

Таблица № 1

| № п/п | Населенные пункты | Ориентировочный перспективный годовой расход газа, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Котельные | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Октябрьский район |
| I Городские поселения |
|  | г.п. Каменоломни | 11068 | 3492 | 14560 |
| II Сельские поселения |
| 1 | Алексеевское | 3888,7 | 1933,4 | 5822,1 |
| 2 | Артемовское | 5035,9 | 33,5 | 5069,4 |
| 3 | Бессергеневское | 6673,3 | 368,4 | 7041,7 |
| 4 | Керчикское | 1832,1 | 322,1 | 2154,2 |
| 5 | Коммунарское | 7047,3 | 2321,6 | 9368,9 |
| 6 | Краснокутское | 5924,1 | 3050,9 | 8975 |
| 7 | Краснолучское | 3444,1 | 1245,9 | 4690 |
| 8 | Красюковское | 8700 | 916,7 | 9616,7 |
| 9 | Кривянское | 9849,7 | 705,3 | 10555,1 |
| 10 | Мокрологское | 3538,7 | 313,2 | 3851,9 |
| 11 | Персиановское | 5362,3 | 6894,5 | 12256,8 |
|  | Итого: | 61296,2 | 18105,5 | 79401,8 |
|  | Всего: | 72364,2 | 21597,5 | 93961,8 |

Суммарный прогнозируемый расход газа по Октябрьскому району

Таблица № 2

| № п/п | Населенные пункты | Ориентировочный перспективный годовой расход газа, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расход на индивидуальные и комм-быт. нужды | Производственные и сельскохозяйств. нужды | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Октябрьский район |
| I | Городские поселения |  |  |  |
| 1 | г.п. Каменоломни | 14560 | 9 000 | 23560,0 |
| II | Сельские поселения | 79401,8 | 25000 | 104401,8 |
| III | Предприятия Октябрьской промышленной зоны |  | 70 000 | 70000 |
|  | Итого: | 93961,8 | 104000 | 197961,8 |

В соответствии с /2/ число газифицируемых населенных пунктов составит 33 шт., таблица № 3.

### Газифицируемые населенные пункты

Таблица № 3

| Газораспределительные станции | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
| ГРС п.Таловый | Новопавловка, Калиновка |
| ГРС Красюковская | Яново-Грушевский |
| ГРС Новочеркасск-2 | Калинин, Бессергеневская |
| ГРС Придонский | Заозерье, Новощербаков, Первомайский, Атлантово, Равнинный, Залужный, Керчик-Савров, Веселая Бахмутовка, Озерки, Ягодинка, Заречный |
| ГРС Садки | Новая Бахмутовка |
| ГРС Шахты-2 | Малая Сопка, Веселый, Красногорняцкий, Миллерово, Аюта, Марьевка |
| ГРС Шахты-3 | Атюхта, Киреевка, Верхняя Кадамовка |
| ГРС Заря | Сусол, Большой Должик |

Общее количество газифицированных населенных пунктов в районе составит 61; общий годовой объем потребления селитебной территории Октябрьского района составит на I очередь 1839,1 млн.м³ в год.

На территории Октябрьской промышленной зоны предусматривается размещение предприятий: ООО «Металл-Дон» (завод по производству сэндвич-панелей); ООО «Донсталь» (завод по производству стальных труб); ООО «Криоген-Дон» (завод по выпуску криогенной продукции); Юни-Тайл (завод по производству керамического гранита), Юни-Тайл (завод по производству кирпича); Юни-Тайл (завод по производству фритты).

## 2.9.5. Электроснабжение

# Существующее положение

Электроснабжение потребителей Октябрьского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

На территории района расположена Новочеркасская ГРЭС, Шахтинская газотурбинная электростанция (ШГТЭС) установленной мощностью 31,6 МВт. Основным топливом для Новочеркасской ГРЭС является уголь, для ШГТЭС – природный газ.

# Новочеркасская ГРЭС

Суммарная установленная электрическая мощность – 2112,0 мВт, тепловая – 75,0Гкал/ч.

На Новочеркасской ГРЭС установлено 8 конденсационных блоков, практически все турбоагрегаты выработали свой ресурс. Ввод блоков в эксплуатацию осуществлялся в 1965-1972 гг. выдача мощности осуществляется на напряжении 220кВ, 330кВ.

# Шахтинская газотурбинная электростанция (ШГТЭС)

На ШГТЭС установлены две газотурбинные установки с котлом – утилизатором установленной мощностью по 15,8 мВт, которые введены в эксплуатацию в 1999г и в 2001г.

По территории района проходят электрические сети напряжением 500, 330, 220, 110, 35 кВ. Электрическая связь с энергосистемой Украины осуществляется по ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Южная и ВЛ – 500 кВ «Шахты-Победа».

С 2005г электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Основными потребителями района в свое время являлись угледобывающие  предприятия (шахты, обогатительные фабрики и др.). В связи с проводимой в предыдущие 10-15 лет реструктуризацией угледобывающей отрасли большинство шахт было закрыто, что привело к существенному снижению электропотребления в Западных электрических сетях.

Центрами питания сети 110 кВ Октябрьского района являются Экспериментальная ТЭС, ПС 500/220/110кВ Ш-30, ПС 220/110кВ Ш-50. Установленная мощность автотрансформаторов 220/110 кВ на ЭТЭС 2х 250 МВА, на ПС Ш-30 – 2х125 МВА, на подстанции Ш-50 установлен один АТ 125 МВА.

Подстанция Ш-30 по ВЛ-500кВ связывает Волгодонскую АЭС и энергосистему Украины (подстанция Победа).

На напряжении 220кВ подстанция Ш-30 связана шестью высоковольтными линиями с энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-50, Цимлянской ГЭС, подстанцией Б-10, Экспериментальной ТЭС.

От подстанции Ш-30 на напряжении 110кВ осуществляется снабжение потребителей «ПО ЗЭС Ростовэнерго».

Максимальная нагрузка автотрансформаторов на ЭТЭС и подстанциях 220кВ Шахты Ш-30 и Ш-50 в последние годы не превышала 50% их номинальной мощности. Максимальная загрузка АТ 500/220 кВ на ПС Ш-30 в последние годы достигала 602 МВА.

В 2005г. в ЗЭС введена новая ПС 110/10-10 кВ Ш-28 с двумя трансформаторами мощностью по 25 МВА для электроснабжения нагрузок ОАО «Стройфарфор». В конце 2007г введены ПС 220 и 110кВ «Печная» и «Заводская» с питающими ВЛ для электроснабжения Ростовского электрометаллургического завода.

На подстанциях 110 кВ, которые эксплуатируются 30-50 лет, в 2008-2015 гг. требуется проведение реконструкции и техперевооружения с заменой оборудования (трансформаторов, выключателей, разъединителей и др.), выработавшего эксплуатационный ресурс. В ряде случаев требуется изменение главной схемы подстанций.

Расход электроэнергии потребителями Октябрьского района (в соответствии с данными Ростовстата) составил:

всего – 62180,6 тыс.кВт.ч

в том числе населению – 34782,1 тыс.кВт.ч.

# Проектные предложения

# В настоящей работе учтены инвестиционные предложения, полученные в Министерстве территориального развития, архитектуры и градостроительства и в Администрации Октябрьского района.

# Многообразие факторов, условий по планировочной организации территории на перспективу (20 и более лет) позволяет выполнить только укрупненную оценку возможного роста энергоресурсов.

При разработке раздела «Электроснабжение» использованы следующие работы специализированных организаций:

1.	«Схема развития Региональной Сетевой Компании ОАО «Ростовэнерго» на период до 2010г с перспективой до 2020 г.», ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект», Ростов-на-Дону, 2008г;

2.	Программа первоочередных мер на строительству и реконструкции электроэнергетических мощностей на период 2006-2012 гг. для недопущения дефицита мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы;

3.	Программа первоочередных мер ОАО «Ростовэнерго» (в части электросетевых объектов 110 кВ и ниже);

4.	Программа первоочередных мер ОАО «ЮГК ТГК-8» по строительству и реконструкции генерирующих мощностей в Ростовской области на период до 2012 года;

Приоритетными направлениями развития экономики Октябрьского района будут являться промышленность, транспорт, инфраструктура поселений.

Основная масса планируемых к вводу новых промышленных объектов концентрируется в зонах наибольшего экономического роста: район г.Шахты, Октябрьская промышленная зона.

В планы территории Октябрьского района входит развитие собственной базы по переработке углеводородов (Новошахтинский завод нефтепродуктов) и сооружение ряда предприятий; рост производства с более высоким, чем существующие, уровнем технологий является фактором улучшения инвестиционного климата на территории Октябрьского района.

В 2007 году введен ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ) в г.Шахты с максимальной нагрузкой 81,7 МВт и электропотреблением до 450-480 млн.кВт.ч. В период до 2015 года ООО «РЭМЗ» планирует строительство Южно-Российского электрометаллургического завода с максимальной нагрузкой 250 МВТ и электропотреблением 1,2-1,3 млрд.кВт.ч.

ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» ведет строительство нефтеперерабатывающего завода в 2 км северо-западнее г.Новошахтинска с максимальной нагрузкой 35 МВт и электропотреблением до 250 млн. кВт.ч. Ввод предприятия предполагается в 2009г.

В ближайшее время предполагается реконструкция предприятий цветной металлургии (АО «Новочеркасский электродный завод») с привлечением иностранных инвестиций.

ООО «Евродон» намерено построить вторую очередь комплекса по выращиванию индюков в Октябрьском районе с увеличением мощности комплекса до 210 тыс. тонн индюшатины в 2011 году. Для строительства комплекса компания намерена построить 3 собственных завода по выпуску стройматериалов.

На территории Октябрьского района планируется интенсивное развитие жилищного строительства, что потребует увеличения электрической нагрузки.

Реализация намерений Администрации Ростовской области по развитию территории Октябрьского района невозможна без развития электроэнергетики.

На первую очередь строительства намечается увеличение мощности Новочеркасской ГРЭС и установка нового энергоблока №9 мощностью 330 МВт, использующего современную технологию циркулирующего кипящего слоя.

На расчетный срок мощность НчГРЭС согласно генеральному плану г.Новочеркасска составит 2550мВт.

Предусматривается связь с проектируемой Новоростовской ГРЭС (в Усть-Донецком районе).

На западе от Новоростовской ГРЭС, на расстоянии 40 км, размещается подстанция Ш-30 (500/220/110кВ). Подстанция Ш-30 по ВЛ – 500кВ связана с Волгодонской АЭС.

Присоединение Новоростовской ГРЭС к энергосистеме осуществляется следующими трассами.

Трасса ВЛ – 500кВ подстанция Ш-30 - Новоростовская ГРЭС (в общем коридоре с существующей трассой ВЛ 500кВ Ш-30 - Волгодонская АЭС), проходит по территории Октябрьского района.

# Электросетевые объекты

Развитие электрических сетей на территории Октябрьского района предусматривает строительство следующих высоковольтных линий, в соответствии с Программой Первоочередных мер по строительству и реконструкции электрических мощностей для недопущения дефицита мощности и повышения электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы.

# Напряжение 500 кВ

# Повышение пропускной способности основных питающих линий электропередачи предусматривается путем сооружения новой линии электропередачи 500кВ.

Трасса ВЛ 500кВ, от подстанции «Фроловская» до подстанции «Ростовская», через Ш-30 для усиления межсистемной связи Центр-Северный Кавказ будет построена в 2010г / 1 /.

Трасса ВЛ-500кВ подстанция Ш-30 (г.Шахты) – подстанция «Ростовская» предполагается к вводу в эксплуатацию в 2011г/ 1 /.

Предусматривается реконструкция подстанции 500кВ в г.Шахты.

# Напряжение 330 кВ

Трасса ВЛ 330 кВ, Новочеркасская ГРЭС – подстанция «Южная» (Украина) в 2016 – 2020 гг. намечена к реконструкции для повышения пропускной способности.

# Напряжение 220кВ

Намечаются к реконструкции сети 220 кВ: ВЛ 220кВ подстанция Ш-30 - Экспериментальная ТЭС.

Кроме того, (как указано выше), намечается строительство высоковольтных линий напряжением 500, 220 кВ для присоединения проектируемой Новоростовской ГРЭС к Ростовской Энергосистеме.

# Напряжение 110 кВ, «ПО ЗЭС Ростовэнерго»

Намечаются к реконструкции сети 110 кВ:

- от ШГТЭС до подстанции «Лесостепь», введена в эксплуатацию в 1963г.;

- от подстанции Ш-30 до подстанции Ш-6, 2 цепи, в работе с 1974г.;

- ЭТЭС – подстанция Н-16, Ш-38 в эксплуатации с 1949г.;

- подстанция Н-4 – подстанция Н-13 – подстанция Н-9.

Потребителями электроэнергии  Октябрьского района являются:

- промышленные предприятия;

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с гипотезой промышленного развития, намечаемым ростом отраслей народного хозяйства, а также изменением численности населения и благоустройства жилого фонда с учетом норм удельного коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию электрических сетей РД № 34.20.185-94» и с учетом электропотребления в настоящее время. Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей приняты на основании данных статистической отчетности с учетом развития отраслей, предложенных в данном проекте.

Электрические нагрузки существующих предприятий приняты по фактическим данным с учетом увеличения нагрузок на 1 % в год.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от инвестиционных проектов, поступающих в Октябрьский район.

Приоритетным направлением следует считать использование собственных энергетических ресурсов области для повышения надежности электроснабжения.

Электрические нагрузки потребителей Октябрьского района приведены в табл. № 1.

# Электрические нагрузки потребителей Октябрьского района

Таблица № 1

| № п/п | Потребители | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 29,9 | 30 |
| 2 | Октябрьская промышленная зона | 51,5 | 60 |
| 3 | Сельское хозяйство, рекреация и др. | 10 | 14 |
|  | Итого | 91,4 | 104 |

Для покрытия возрастающих электрических нагрузок промышленности  и населения, для повышения надежности электроснабжения предусматривается:

- Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

- Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 35, 110кВ.

- Переход к энергосберегающим технологиям.

## 2.9.6. Системы связи

Раздел выполнен с учетом Областной программы «Развитие телерадиовещания в Ростовской области на 2006 – 2008 годы», Стратегии развития Октябрьского района Ростовской области, данных Администрации Октябрьского района.

В современных условиях связь является перспективной базовой инфраструктурной отраслью, обладающей потенциалом экономического роста. Октябрьский район имеет разветвленную сеть электросвязи и почтовой сети.

В настоящее время населению и предприятиям, входящим в Октябрьский район, предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная) (все населенные пункты телефонизированы);

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основным поставщиком услуг является ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Основные показатели телефонной связи в Октябрьском районе приведены в таблице № 2 (на основании данных Ростовстата).

# Основные показатели телефонной связи в Октябрьском районе

Таблица № 2

| № п/п | Показатели | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход (ед.) | 5184 | 5392 | 7101 | 6815 | 6792 |
| 2 | Наличие квартирных телефонов сети общего пользования или имеющих на нее выход (шт.) | 4201 | 4377 | 6023 | 5706 | 5652 |

Протяженность районных телефонных линий превышает 1470 километров. В районе действует 25 АТС, имеющих 492 канала, в том числе 396 цифровых. Номерная емкость АТС телефонной сети общего пользования в 2007 г составляет 7430 номеров. В 2006 году в районе было около 6,8 тысяч телефонных абонентов, из них 5,7 тысяч - квартирных.

Показатели развития телефонной связи неуклонно растут, В 2002 году на 100 семей приходилось 17,4 квартирных телефонов, то в 2006 году эта цифра выросла до 21,7.

Однако, уровень обеспеченности квартирными телефонами в районе ниже, чем в среднем по области. В расчете на 100 семей в 2006 году в районе было менее 22 телефонов, в то время как по области этот показатель превышал 45 телефонов. То есть, чтобы выйти только на среднеобластную обеспеченность, в районе необходимо минимум вдвое увеличить количество квартирных телефонов.

Развивается в районе и таксофонная связь. Таксофоны установлены в 58 из 62 населенных пунктов.

В то же время не везде пока обеспечено необходимое качество телефонной связи.

В последние годы высокими темпами в районе развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» («Теле-2»). Уровень проникновения сотовой связи в районе - свыше 90%.

Охват населения телевизионным и радиовещанием в Октябрьском районе составляет порядка 90%. Количество трансляционных радиоточек неуклонно сокращается.

Количество основных трансляционных радиоточек в Октябрьском районе приведено в таблице №  3 (на основании данных Ростовстата).

# Количество основных трансляционных радиоточек

Таблица № 3

| № п/п | Показатели | Годы | В расчете на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2006 |
| 1 | Количество трансляционных радиоточек | 3250 | 2945 | 2637 | 2099 | 1592 | 4,7 | 2,1 |

Число абонентов проводной радиотрансляционной сети снижается в основном по экономическим причинам, сельская радиоаудитория не охвачена государственными и коммерческими организациями телерадиовещания, однако в потребность в радио, особенно местного информационного, на селе гораздо больше, чем в городе, не говоря о вопросах экстренного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях.

Важное значение имеет информационное сопровождение, как бизнеса, так и деятельности органов власти. В районе с 1992 года действует первая, созданная среди районов области телекомпания «Видеотон», информационные программы которой принимаются как на территории района, так и в городах Шахты, Новочеркасск и в Усть-Донецком районе. Аудитория телекомпании составляет свыше 500 тысяч человек. Информационные материалы размещаются «Видеотоном» и на своем интернет-сайте. Официальные сайты в Интернете имеют также администрация района, ООО «Евродон», Донской государственный аграрный университет, некоторые другие учреждения. Данные ресурсы используются в информационных целях, для позиционирования района и привлечения инвесторов, продвижения бизнеса, связи с жителями района.

В Ростовской области действует областная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Ростовской области на 2006-2008 годы» (утверждена Областным законом от 28.12.05 № 431-ЗС, в редакции областных законов от 27.11.06 № 583-ЗС, от 30.03.07 № 682-ЗС, от 20.11.07 №813-ЗС, от 26.12.07 № 841-ЗС). Благодаря вводу в строй нескольких мощных ретрансляторов программы «Россия», реализации программы создания сети маломощных спутниковых телевизионных ретрансляторов для небольших сельских поселений, а также созданию спутникового сегмента для трансляции областной спутниковой телевизионной программы «Южный Регион Плюс» и установке среднемощных ретрансляторов в ряде городов Ростовской области, охват населения телевидением весьма высок (достигает 96%).

В соответствии с областной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Ростовской области на 2006-2008 годы» предусмотрено:

- доминирующее наращивание телевизионной вещательной сети на базе маломощных ретрансляторов и организация вещания областных телевизионных программ;

- обеспечение жителей качественным многопрограммным телевизионным вещанием

за счет областной спутниковой телепрограммы «Южный Регион Плюс», «Спорт», «Культура», со вставками программ «Дон-ТР» и других;

- охват населения сетью FM-радиовещания программы «Маяк-Южный Регион», а также   сопутствующими   информационно-развлекательными услугами (сеть «электронных кинотеатров», телеобучение, телеконференции);

- создание базы для последующего быстрого и широкого внедрения перспективных цифровых технологий вещания;

- развитие областного спутникового телерадиовещания с использованием спутника «Ямал-200»;

- обеспечение малоимущих жителей радиоприемниками вещания FM-диапазона.

# Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Восточно-Донбасской агломерации является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. Услуги почтовой связи в районе предоставляются Каменоломненским почтамтом. В его состав входят 57 отделений, из них 31 отделение расположено на территории района, остальные почтовые подразделения в городе Шахты. Почтамт обеспечивает все виды почтовой связи, в том числе международной. В 2008 году почтой было отправлено свыше 1675,3 тысяч единиц письменной корреспонденции, 20,8 тыс.посылок и бандеролей, 478 тысяч денежных переводов, распространено более 6500 тысяч газет и журналов.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений: писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских районах агломерации. В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

# Основные направления развития систем связи

1. В соответствии со Стратегией развития Октябрьского района для обеспечения конкурентоспособности экономики Октябрьского района, совершенствования управления, повышения уровня жизни и развития человеческого капитала необходимо обеспечить широкое применение информационно-коммуникационных технологий. В частности, в образовании - это доступ к мировым образовательным ресурсам, в медицине - развитие телемедицинских услуг, обеспечивающих возможность удаленной диагностики и консультирования, в культуре - это доступ к электронным библиотекам и развитие информационного сервиса, в области регионального развития - обеспечение доступности базовых услуг связи и телекоммуникаций для всех населенных пунктов и жителей района, в области управления - обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов власти. Поэтому одним из приоритетным направлений развития района должно стать создание в районе современного телекоммуникационного комплекса.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Мультисервисная сеть позволяет предоставить населению и организациям пакет услуг телефонной связи, высокоскоростного доступа к сети Интернет, услуг кабельного телевидения. Телефонизация вновь строящихся домов должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных видеоинформации.

В ближайшей перспективе первоочередное внимание должно быть уделено увеличению темпов установки фиксированных телефонных аппаратов, особенно в отдаленных поселках и хуторах района.

Ориентировочные значения стационарной телефонной сети приведены в табл. № 4.

# Показатели стационарной телефонной сети

Таблица № 4

| Показатель | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Емкость стационарной телефонной сети (тыс.номеров) | 18500 | 22730 |
| Телефонная плотность стационарной телефонной сети (кол-во телефонов на 100 чел.) | 25 | 30 |

2. Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для успешного развития деловых и общественных связей, повышению уровня комфорта населения.

3. Система проводного радиовещания может быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения о ЧС и подачи сигналов ГО.

В поселке Каменоломни и других поселениях на территории  существующей  малоэтажной индивидуальной застройки возможен поэтапный перевод сети проводного вещания на эфирное радиотрансляционное  радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников  УКВ ЧМ  вещания с фиксированной частотой вещания.  В районах новой секционной  и  индивидуальной застройки намечается  эфирное радиовещание.

4. Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход  к 2015 г.  на  цифровое телевизионное вещание,  с внедрением  которого резко возрастет качество вещания и увеличится  число  каналов  вещания;

- расширение мультимедийных   услуг  населению  по кабельным сетям телевидения и подача программ ТВ вещания по городским телекоммуникационным сетям.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

5. Развитие почтовой связи должно идти путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

6. В Октябрьском районе предусматривается развитие телекоммуникационных услуг (цифровая передача данных, коммутируемый и выделенный доступ к сети Интернет, аренда каналов связи, организация корпоративных сетей, услуг широкополосного радиодоступа, услуги IP- телефонии).

Быстрый рост количества пользователей сети Интернет, в том числе в связи с внедрением предприятиями и организациями систем электронного документооборота, электронных закупок товаров и услуг, использования электронных ресурсов в образовательных, медицинских и других целях, электронной почтовой связи выдвигает в качестве первоочередных задач повышение технической оснащенности района для быстрого и беспрепятственного доступа к ресурсам Всемирной сети. Данная задача должна решаться, прежде всего, за счет развития возможностей доступа в Интернет по коммутируемым каналам, путем прокладки новых волоконно-оптических линий передач. Количество портов выделенных каналов необходимо увеличить не менее чем в 4 раза, а протяженность волоконно-оптических линий с 19 до 250 километров. Наиболее же перспективным является развитие в районе системы широкополосного, в том числе беспроводного доступа к интернет-ресурсам, а также технологий высокоскоростного Интернета и интернет-ТВ. Данные технологии в районе пока практически не применяются.

Для обеспечения возможности свободного использования информационных ресурсов необходимо создать в районе сеть пунктов коллективного доступа к Интернету, в том числе на базе муниципальных модульных библиотек. Услуги качественной связи и Интернета в перспективе должны стать доступными всем предприятиям и организациям, а также практически каждому жителю района. Это является и одним из показателей, характеризующих качество жизни населения.

7. В удаленных сельских поселениях на сегодняшний день недостаточно развита возможность предоставления публичных информационно-развлекательных услуг. Для решения этой проблемы предполагается развертывание на базе домов культуры и клубов сети «электронных кинотеатров» для демонстрации кинофильмов, еженедельных информационных журналов, проведения телеконференций и телеобучения.

# 2.10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 2.10.1.Экологическое состояние территории Октябрьского района и предложения по охране окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей (человека) среды.

В схеме территориального планирования Октябрьского района представлены комплексные природоохранные мероприятия, обеспечивающие максимально возможное качество окружающей среды при реальных технических возможностях.

На экологическое состояние Октябрьского района огромное влияние оказывают урбанизированные территории городских округов (Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск).

При разработке раздела учтены материалы Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, данные предоставленные Администрацией района.

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшение влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий.

### 2.10.1.1. Атмосферный воздух

Климат Восточного Донбасса умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением. На территории преобладают ветры восточных румбов. Несмотря на то, что среднегодовая скорость ветра  (4,5 м/сек.) не выходит за пределы гигиенического комфорта для человека, в течение года бывают периоды с дискомфортными значениями аэрации территории. Интенсивная ветровая нагрузка также способствует переносу и распространению загрязняющих веществ на значительные расстояния. В соответствии с СаНПиН 2.1.6.575-96 , по средним значениям метеопараметров территория Восточно-Донбасской агломерации характеризуется повышенным ПЗА. Среднегодовые климатические параметры представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) | Приземные инверсии | Повторяемость, % | Высота слоя перемещения, км | Продолжительность тумана, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость, % | Мощность, км | Интенсивность, 0С | Скорость ветра -1 м/с | В т.ч. непрерывно подряд дней застоя воздуха |  |  |
| Повышенный | 31 | 0,3-0,6 | 2-6 | 20-40 | 8 | 0,7-1,0 | 79 |

Город Новочеркасск

Состояние окружающей среды в г. Новочеркасске определяется рядом специфических факторов, таких как высокая концентрация промышленных предприятий в одном районе города; насыщенность движения автотранспорта на отдельных магистралях; недостаточное количество зеленых насаждений; высокая степень подтопления в основном промышленного района города грунтовыми водами.

Основными загрязнителями окружающей среды в городе являются промышленные предприятия следующих отраслей: теплоэнергетики, цветной металлургии, нефтехимии, машиностроения, производства стройматериалов, пищевых продуктов, а именно филиал ОАО «ОГК-6» Нч ГРЭС, ОАО «НЭЗ», ОАО «НЗСП», ООО «ПК «НЭВЗ».

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы в 2006 г. вносил диоксид серы – уровень загрязнения им определяется, в основном, влиянием выбросов крупнейшего источника загрязнения области - филиала ОАО «ОГК-6» НчГРЭС.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2006 году составил 837,321 тыс.тн (в 2005 г. – 719,862 тыс.тн), в том числе от стационарных источников 808,070 тыс.тн (в 2005 г. – 691,956 тыс.тн) (диаграмма № 1).

Диаграмма № 1

В 2006г. по сравнению с 2005 г. количество автотранспорта по данным отдела ГИБДД УВД г. Новочеркасска  возросло, соответственно выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта также увеличились на 2,043 тыс. т и составили 29,649 тыс. т (22,33% от общего объема выбросов по городу) (диаграмма № 2). Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта представлена в таблице №2.

Таблица № 2

| год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем выбросов (тыс.тонн) | 26,014 | 26,392 | 27,212 | 27,906 | 29,251 | 16,833 |

Диаграмма № 2

Всего учтенных промпредприятий по г. Новочеркасску, имеющих выбросы в атмосферный воздух - 205 единиц.

Валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения в 2006г. составил 103, 13 тыс. т (в 2005 г. – 82,213 тыс. т), в т. ч.:

твердые вещества	21,125 тыс.т

диоксид серы	50,372 тыс.т

оксид углерода	9,393 тыс.т

оксиды азота	21,976 тыс.т

углеводороды	0,065 тыс.т

ЛОС	0,169 тыс.т

прочие	0,029 тыс.т

В полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу города, входят все приоритетные вещества по классификации ВОЗ – всего 146 ингредиентов различных классов опасности, из которых 46 относятся к 1 и 2 классам опасности.

Максимальные валовые выбросы приходятся на диоксид серы (48,85% от общей массы выбросов предприятий), оксиды азота (21,31%), твердые вещества (20,48%), высок уровень выбросов аммиака, фенола, формальдегида, метанола.

Динамика результатов исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон и в селитебных зонах города, проведенных филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в Аксайском районе», приведена в таблице № 3.

Динамика результатов исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон и в селитебных зонах города

Таблица № 3

|  | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проб | 2163 | 2191 | 2392 | 2484 | 2375 | 2425 | 2441 | 2731 | 2262 |
| из них выше ПДК | 174 | 174 | 140 | 79 | 263 | 134 | 116 | 103 | 57 |
| Процент проб с превышением ПДК | 8,04 | 7,94 | 5,85 | 3,18 | 11,07 | 5,5 | 4,7 | 3,77 | 2,52 |

Перечень основных предприятий – загрязнителей атмосферного воздуха в г. Новочеркасске

Таблица № 4

| Предприятие | Валовый выброс загрязняющих веществ, т/год |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ОАО”НчГРЭС” | 108095,9 | 86123,0 | 70336,1 | 53599,1 | 75477,9 | 96746,09 |
| ОАО”НЭЗ” | 5679,8 | 4759,3 | 5661,6 | 6454,2 | 4766,0 | 4445,34 |
| ОАО ”НЗСП” | 610,9 | 789,4 | 621,9 | 575,0 | 595,1 | 418,98 |
| ООО ”ПК”НЭВЗ” | 451,4 | 402,4 | 528,8 | 261,0 | 294,1 | 342,35 |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по г. Новочеркасску за 2006 г.,

их очистка и утилизация, тыс. т/год

Таблица № 5

| Загрязняющие вещества | Отходящие | Уловлено, обезврежено | Общее количество | Изменение количества выбросов (снижение-, увеличение +) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Утилизировано | Выброшено в атмосферу | % уловл. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по городу | 800,240 | 712,886 | 23,81 | 87,354 | 89,1 | +108,2 |
| В т.ч. твердые | 717,287 | 696,712 | 21,702 | 20,575 | 97,1 | +98,2 |
| Газообразные и жидкие | 41,476 | 8,087 | 8,087 | 33,389 | 19,5 | -31,4 |
| Из них: Диоксид серы | 26,181 | 5,799 | 5,799 | 20,382 | 22,1 | -15,2 |
| Оксид углерода | 1,710 | 0,355 | 0,355 | 1,355 | 20,8 | -5,2 |
| Оксиды азота | 12,821 | 1,226 | - | 11,595 | 9,6 | -10,1 |
| Углеводороды | 0,76 | 0,703 | 0,703 | 0,057 | 92,5 | -0,23 |
| Летучие органические соединения | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 80,0 | -0,59 |
| Прочие | 0,0004 | 0,0003 | - | 0,0001 | 0 | -0,05 |

ОАО «Новочеркасская ГРЭС»

ОАО «Новочеркасская ГРЭС» является крупнейшим загрязнителем атмосферного воздуха на территории области. На ее долю приходится 55,7 % от общего количества выбросов стационарными источниками.

Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется в соответствии с «Правилами организации контроля выбросов в атмосферу на тепловых электростанциях и котельных» РД 153-34.0-02.303-98, «Методическое пособие по расчету нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», введенного в действие письмом Управления государственного экологического контроля Ростехнадзора № 14-01-333 от 24.12.2004г. организован контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны филиала ОАО «ОГК-6» «Новочеркасская ГРЭС», который включает в себя шесть контрольных точек. По результатам контроля в 2006 году превышений ПДВ не обнаружено.

В целях определения доли влияния выбросов Новочеркасская ГРЭС на загрязнение атмосферного воздуха г. Новочеркасска за счет средств предприятия организовано проведение мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в районе влияния НчГРЭС за пределами санитарно-защитной зоны.

Для решения задачи по проведению комплексной системы наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды проводились еженедельные наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе таких примесей как: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода.

Выбранный пункт имеет привязку к координатной сетке наблюдений за атмосферным воздухом, и данные передаются в Ростовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды для архивирования и помещения в банк данных России. По результатам количественных химических анализов атмосферного воздуха за 2006 год (таблица № 6) превышений ПДВ не выявлено.

# Показатели выбросов от филиала ОАО «ОГК-6» №Новочеркасская ГРЭС»

за 2004-2006 годы.

Таблица № 6

|  | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии, млн. кВт/ч | 7 300,323 | 7 691,772 | 9 116,416 |
| Выбросы вредных веществ, всего тонн | 53 599,095 | 75 477,910 | 96 746,092 |
| в т.ч. твердые вещества, тонн | 12 900,201 | 15 783,474 | 20 585,093 |
| Диоксид серы, тонн | 31 033,950 | 36 890,839 | 50 149,130 |
| Оксид углерода, тонн | 1 247,181 | 1 493,610 | 1 366,999 |
| Оксиды азота, тонн | 8 417,763 | 21 309,987 | 21 644,870 |

Увеличение выбросов как твердых, так и газообразных веществ вызвано увеличением выработки электроэнергии по сравнению с 2004 годом на 391,449 млн.кВт в 2005 году и на 1816,093 млн.кВт в 2006 году. На рост выбросов загрязняющих веществ повлияла и топливная составляющая. В 2004 году было сожжено угля 1 867 703 тонн, газа – 1 038 889 н.м3, мазута – 332 тонны. В 2005 году, в сравнении с 2004 г., увеличилось количество сожженного угля на 391 449 тонн, мазута – на 4 151 тонн, в 2006 году, в сравнении с 2004 г., увеличение составило соответственно – 920 397 тонн угля и 17 736 тонн мазута. На увеличение выбросов повлияло снижение количества сожженного природного газа, вызванное холодной зимой 2005-2006 гг. и снижением расхода газа на 87 % от договорного значения. В 2004 г. расход газа составил 1 038 889 н.м3, в 2005 г. снижено на 24 307 н.м3 газа, в 2006 г. – 57 684 н.м3.

Вывод: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха города Новочеркасска обусловлен деятельностью ОАО «Новочеркасская ГРЭС», валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от которой ежегодно увеличивается.

# Город Новошахтинск

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта составили 12,891тыс.тн, в т.ч.: твердых веществ - 0,649тыс.тн, диоксида серы - 0,556тыс.тн, оксида углерода - 9,386тыс.тн, углеводородов -1,103тыс.тн. Основной вклад в суммарный выброс от стационарных источников вносят предприятия ОАО «Ростовуголь» - 4,688тыс.тн. По сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных источников уменьшились на 0,696тыс.тн из-за закрытия угольных шахт. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников представлена в таблице №7 и на диаграмме № 3.

Таблица № 7

| год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| объем выбросов (тыс.тонн) | 2,48 | 1,316 | 1,781 | 1,675 |

Диаграмма № 3

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в 2006 году ( в сравнении с 2003 годом) уменьшился на 0,805 тыс. тонн.

Вклад автотранспорта в суммарный выброс по городу составляет 83,7%, в т.ч. оксида углерода - 91,0%, оксидов азота - 91,2%, углеводородов - 99,8%.

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществлялось методом экспедиционного обследования с мая по сентябрь в 4-х точках, расположенных по адресам: № 1- ул.Ленина, 52 (район Дворца культуры шахты им. В. И. Ленина), № 2- ул. Вокзальная (район газонаполнительной станции), №3 -- ул. К. Маркса, 38 (пос. Западный), №4- ул. Харьковская, 117 (район ОАО ПТФ «Глория Джинс»). Контроль проводился за 7-ю вредными примесями, входящими в приоритетный список вредных веществ для города: взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, сероводородом и аммиаком (Таблица №2-32). По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха повышенный (ИЗА5=5,97) и определяется вкладом таких примесей как взвешенные вещества, оксид углерода, окислы азота и диоксид серы.

# Уровень (Qср мг/мЗ) загрязнения воздуха

Таблица № 8

| Загрязняющее вещество | Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, мг/м3 | Величина ПДК (мг/м3) | ИЗА по отдельным загрязняющим веществам |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qcp. | Q макс. | средне- суточная | максимальная разовая |  |
| Взвешенные вещества | 0,4 | 2,6 | 0,15 | 0,5 | 2,67 |
| Серы диоксид | 0,020 | 0,202 | 0,05 | 0,5 | 0,4 |
| Углерода оксид | 5 | 27 | 3 | 5 | 1,54 |
| Азота оксид | 0,04 | 0,20 | 0,06 | 0,4 | 0,67 |
| Азота диоксид | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,2 | 0,69 |
| Аммиак | 0,01 | 0,15 | 0,04 | 0,2 | 0,31 |

Вывод: Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Новошахтинска диоксидом серы, оксидом азота, диоксидом азота, аммиаком отвечает требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Содержание взвешенных веществ и оксида углерода  не отвечает требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

# Город Шахты

В 2007 году в атмосферу города Шахты фактически было выброшено 34.50 тыс. тонн загрязняющих веществ (в 2006 году - 37,389 тыс.т), в том числе:

-выбросы от стационарных источников загрязнения составили – 3,453 тыс.т.

-от передвижных источников – 31,077 тыс.т., что составляет около 90% от общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По данным РЭГ ГАИ УВД г.Шахты, на 01.08.2007г. в городе зарегистрировано 46014 единиц автотранспортных средств, из них: легковых – 34411 ед.; грузовых – 5666 ед.; грузовых малотоннажных – 404 ед.; автобусов – 1334 ед.; микроавтобусов – 85 ед.; мотоциклов – 3750 ед.; мотороллеров – 351 ед.; трициклов – 1 ед.

Вещества, выделяющиеся в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками загрязнения, в зависимости от их физического состояния имеются суммарные выбросы:

- твердые вещества – 0,863 тыс.т/год;

- газообразные и жидкие – 33,667 тыс.т/год.

Стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха в городе формируются, в основном, за счет выбросов промышленных предприятий (таблица № 9 и диаграмма № 4), объектов тепло- и горячего водоснабжения, породных отвалов (террикоников) угольной отрасли.

# Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

от стационарных источников

Таблица № 9

| Объем выбросов, тыс.тонн |
| --- |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 3,813 | 3,913 | 2,886 | 2,900 | 3,388 | 3,367 |

Диаграмма № 4

# Перечень основных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха

Таблица № 10

| Предприятия | Объем выбросов, т |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 |
| ООО «Региональные коммунальные системы» | 1568,737 | 1375,715 |
| ОАО «Стройфарфор» | 736,508 | 940,977 |
| ООО «Шахтинская ГТЭС» | 124,716 | 227,828 |
| ООО «КомСтрой» | 120,396 | 120,396 |
| ООО «СиБойл» | 111,337 | 111,337 |
| ЗАО «Шахтинский авиаремзавод РОСТО» | 91,196 | 91,195 |
| ООО «Монолит-Юг» | 44,833 | 44,833 |
| ООО «Дон ВК Шахты» | 44,478 | 44,478 |

Имеет место снижение количества выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения на 0,7977 тыс. т, из них: за счет перевода объектов коммунального теплоснабжения (котельных) с твердого угольного топлива на газообразное, газификация жилых объектов (в т.ч. бытовые печи индивидуальных домовладений) и их подключения к централизованному газо- и теплоснабжению – 0,7477 тыс.т, за счет тушения и рекультивации породных отвалов – 0,05 тыс.т.

Так, ООО «Региональные коммунальные системы» за счет средств федерального бюджета (ГУ «ГУРШ») осуществлен перевод угольных котельных в бывших шахтных поселках города:

- ул. Ленина, 22 (п.Таловый) – эффективность – 435,34 т/год, затраты – 11000 тыс.;

- Нагорный, 3-в (п.20 лет РККА) – эффективность – 57,85 т/год, затраты – 1141,19 тыс. руб.;

- ул. Луначарского, 9 (п. Наклонная) – эффективность – 181,88 т/год, затраты – 9073,7 тыс.руб.;

- ул. Полюсная, 10 (п. Мирный) – эффективность 72,65 т/год, затраты – 2100,0 тыс. руб.

В 2007 году в результате реконструкции (замены, модернизации, развития) тепловых источников, сетей газоснабжения на объектах социнфраструктуры проложено 66 км газовых сетей. Таким образом общая протяженность сетей газоснабжения по городу составила 1402 км, газифицированы 2382 квартиры, в т.ч. в частном секторе – 1333.

В целях уменьшения запыленности воздуха в городе по инициативе Администрации города произведен ремонт (таблица № 11), восстановление и замена покрытия дорог:

Таблица № 11

| Наименование | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- |
| дороги с асфальтобетонным покрытием | 146198 м2 | 216131 м2 |
| тротуары | 51350 м2 | 59434 м2 |
| грунтовые дороги | 19950 м2 | 11360 м2 |

Количество выбросов в год на одного жителя (численность зарегистрированных граждан – 245,9 тыс. чел.) от всех источников при общем объеме выбросов за 2007 год составило 140,4 кг на 1 человека (в 2006 г. при 250 тыс.чел. – 150 кг на 1 человека). (Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2007 году», Ростов-на-Дону, 2008)

В 2006 году наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на одной станции ГУ «Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями», расположенной в центре жилого района вблизи автомагистрали и работающей по безлабораторному типу (Таблица № 12).

# Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха

Таблица № 12

| Примеси | Номер поста | Характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | qср., мг/м3 | (, мг/м3 | qм мг/м3 | g, % | g1,% | n |
| Взвешенные вещества (пыль) | 1 | 0,224 | 0,201 | 1,800 | 5,4 | 0 | 828 |
| В целом по городу |  | 0,224 | 0,201 | 1,800 | 5,4 | 0 |  |
| в ПДК |  | 1,5 |  | 3,6 | 5,4 | 0 |  |
| Диоксид серы | 1 | 0,003 | 0,005 | 0,058 | 0 | 0 | 828 |
| В целом по городу |  | 0,003 | 0,005 | 0,058 | 0 | 0 |  |
| в ПДК |  | 0,1 |  | 0,1 | 0 | 0 |  |
| Оксид углерода | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 822 |
| В целом по городу |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |
| в ПДК |  | 0,3 |  | 0,6 | 0 | 0 |  |
| Диоксид азота | 1 | 0,041 | 0,028 | 0,220 | 0,1 | 0 | 826 |
| В целом по городу |  | 0,041 | 0,028 | 0,220 | 0,1 | 0 |  |
| в ПДК |  | 1,0 |  | 1,1 | 0,1 | 0 |  |
| Оксид азота | 1 | 0,052 | 0,053 | 0,960 | 0,2 | 0 | 827 |
| В целом по городу |  | 0,052 | 0,053 | 0,960 | 0,2 | 0 |  |
| в ПДК |  | 0,9 |  | 2,4 | 0,2 | 0 |  |
| Сероводород | 1 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0 | 0 | 828 |
| В целом по городу |  | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0 | 0 |  |
| в ПДК |  | - |  | 0,5 | 0 | 0 |  |
| Бенз(а)пирен (*/), х10-6 | 1 | 2,1 |  | 3,2 |  |  | 12 |
| В целом по городу |  | 2,1 |  | 3,2 |  |  |  |
| в ПДК |  | 2,1 |  | 3,2 |  |  |  |
| В целом по городу СИ НП ИЗА |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |
|  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |

По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха повышенный (ИЗА5=6,9) и определяется, в основном, такими вредными примесями, как бенз(а)пирен, взвешенные вещества, окислы азота и оксид углерода.

# Горящие породные отвалы

Постоянными экологически опасными объектами комплексного (системного) загрязнения окружающей среды являются расположенные на территории города породные отвалы (терриконы) угольных шахт. Не горящие породные отвалы выделяют пылевые твердые частицы (зола). Горящие отвалы, кроме твердых частиц, выбрасывают: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, сероводород и другие вредные загрязнители.

На территории города учтено 46 породных отвалов. Из них 19 породных отвалов, эксплуатация которых прекращена позднее 1994 г., внесены в план работ по направлению «Ликвидация последствий вредного влияния от ведения горных работ на ликвидируемых шахтах», предусматривающем их тушение или техническую и биологическую рекультивацию.

Из восьми горящих отвалов четыре (ШУ «Мирное» и ш. «Южная») расположены вблизи жилой застройки г. Шахты, что требует принятия незамедлительных мер по тушению и рекультивации. Общая площадь возгорания – 10,82 тыс.м2.

Руководством ГУ «ГУРШ» принимается целый ряд мер по организации и осуществлению мониторинга, направленных на устранение негативных последствий закрытия шахт. В 2007 году за счет средств федерального бюджета выполнены работы:

- по завершению тушения и технической рекультивации породного отвала шахты «Глубокая» в балке Футбольная, по которому освоено 26868,0 тыс. руб.;

- (1 этап) по тушению породного отвала на центральной промплощадке шахты «Южная», по которому освоено 5000,0 тыс.руб.

На 2008 г. предусмотрено финансирование работ по 2-му этапу в размере 20000,0тыс.руб.

Данные мероприятия позволили уменьшить ежегодные выбросы в атмосферу на 50,06 тонн и, тем самым, обеспечили улучшение состояния окружающей среды.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на атмосферный воздух Октябрьского района Ростовской области.

Таблица № 13

| Природоохранные требования | Мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Снижение выбросов от предприятий | Перепрофилирование, снижение вредности производства; Организация СЗЗ; Озеленение СЗЗ; Ликвидация котельных работающих на твердом топливе; Перевод котельных на газ. | ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.); ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. от 05.02.2007 г.); Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ » (ред. от 30.12. 2006 г.); ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов». |
| Снижение загрязнения атмосферы горящими породными отвалами | Проведение регулярной температурной съемки на породных отвалах; Тушение горящих породных отвалов; Озеленение породных отвалов. |  |
| Мониторинг выхода опасных газов на дневную поверхность | Проведение технических мероприятий по предотвращению проникновения «мертвого воздуха» в подвальные помещения домовладений. |  |
| Снижение выбросов от автотранспорта | Организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; создание экономических условий использования более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III); Улучшение состояния дорожного полотна; Совершенствование транспортных схем и организация дорожного движения; Полив поверхности дорог в летнее время; Увеличение объема посадок зеленых насаждений вдоль дорог. |  |

### 2.10.1.2. Водные ресурсы

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Формирование химического состава поверхностных вод происходит под влиянием климатических условий, за счет функционирования всей водосборной площади реки, питания подземных вод и техногенной нагрузки. Последняя формируется за счет разнообразной деятельности на территории всего речного бассейна, а также за счет притока загрязняющих вод с выше расположенных территорий и определяется поступлением загрязняющих веществ с организованными и неорганизованными стоками с территории, определённое влияние оказывает затопление шахт.

Основными водными объектами на территории Октябрьского района являются – реки Кадамовка, Аюта, Атюхта, Грушевка.

В Ростовской области (Ростовским ЦГМС-Р) выполняется комплекс работ по определению гидрохимических показателей поверхностных вод малых рек. В реках отмечено превышение ПДК загрязняющих веществ.

Река Кадамовка – содержание сульфатов возросло до 16,2ПДК, величина минерализации также увеличилась и составила 3,0ПДК, содержание железа общего снизилось и составило 3,4ПДК, концентрация нефтепродуктов составила 1,5 ПДК. что свидетельствует о негативном влиянии шахтных вод на водоток.

Величина УКИЗВ, по сравнению с прошлым годом, увеличилась с 5,28 до 6,19, что является показателем увеличения загрязнения водотока. Вода, как и в 2006 г., относится к 4 «Б» классу, оценка качества  «грязная».

Кроме того, в отчете ЦСЭМ ВД за 2007 год представлена информация о подтоплении и загрязнении поверхностных вод реки Кадамовка на территории площадью до 940 м2 техногенными водами из-под породного отвала шахты №26 ШУ «Мирное». Загрязнение реки проявляется в увеличении минерализации воды на 4-5%, содержания железа в 14,3 раза и увеличении жесткости на 6-9%. Для устранения негативного влияния породного отвала на экологическую среду ЦСЭМ ВД предлагается локализация высокоминерализованных вод посредством дренажной траншеи, с последующим сбросом их по канализационной скважине в горные выработки шахты «им.Артема».

На территории горного отвода шахты «Глубокая» дренирующими водами из засыпанного породной массой в 60-70 годы бывшего глиняного карьера, выходящими непосредственно в речное русло реки Кадамовка, происходит загрязнение водного объекта. Объем техногенных вод, поступающих в водный объект, составляет около 20дм3/час, минерализация – до 49,5 г/дм3, содержание железа – до 2000 мг/дм3. В настоящий момент река Кадамовка в пределах поселка Сидорово-Кадамовский утратила свою значимость, как зона отдыха населения и источник воды для полива сельхозугодий.

Река Аюта – вода по качеству относится классу 4 «Б» и оценивается как «грязная» и по классу 4 «В» - как «очень грязная» (в месте сброса шахты им. Кирова).

Река Атюхта – отмечается очень высокое содержание сульфатов, марганца и железа общего. Вода по качеству относится к классу 4 «Б» - «грязная», 4 «В» - «очень грязная» (в районе п.Каменоломни, причем качество воды ухудшилось, т.к. в 2006 г оценка соответствовала 4 «Б»).

Река Грушевка – по сравнению по сравнению с 2006 г., загрязнение водотока возросло, о чем свидетельствует резко возросшая величина УКИЗВ с 5,59 (в 2006 г.) до 6,78 (в 2007 г.). Вода относится к 4 «В» классу – «очень грязная», в 2006 г. – фиксировалась как «грязная».

Качество воды поверхностных водоемов Октябрьского района (по данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов) приведено в табл. № 1.

# Качество воды поверхностных водоемов 1-й категории по санитарно-химическим и микробиологическим показателям

Таблица № 1

| п/п | Территория | % проб, не отвечающих гигиеническим нормативам |
| --- | --- | --- |
|  |  | по санитарно-химическим показателям | по микробиологическим показателям |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Октябрьский район | 2,5 | 5,4 | 4,2 | 2,7 | 8,3 | 7,8 |

# Городской округ Шахты

Отмечается значительное превышение ПДК.

По содержанию марганца 7-8 ПДК в бассейне р. Аюхты и 235 ПДК в бассейне р.Кадамовки, в обеих реках отмечено превышение содержания алюминия в 92 раза. Содержание нефтепродуктов в сухой период в реках Грушевка и Кадамовка превышало ПДК в 2-6 раз. Во всех водных объектах города обнаружены фенолы, а в бассейне р. Грушевки (район ТЭЦ) в 540-970 раз.

В донных отложениях рек Грушевка и Атюхта отмечены превышения ПДК по хрому, ванадию и цинку. Содержание ртути в отдельных случаях в 10 раз превышает фоновое, особенно в илах реки Атюхта. В р.Кадамовке отмечено высокое содержание тяжелых металлов, которые поступают с недостаточно очищенными шахтными водами.

Результаты мониторинга за состоянием поверхностных вод, осуществляемые ФГУ «Центр эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты показывают, что санитарное состояние водных объектов 1 и 2 категории водопользования оставалось неудовлетворительным. Центр проводит наблюдения за качеством воды в р.Дон -источнике хозпитьевого водоснабжения города, в распределительной сети города и в местах водной рекреации.

По данным санитарно-микробиологических исследований качество воды источника централизованного водоснабжения - р.Дон не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по ОКБ (общие колиформные бактерии) и ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии).

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» проведенные исследования качества воды р.Грушевки в зонах рекреации, а также выше и ниже сброса сточных вод из общегородских очистных сооружений показали, что наблюдается превышение санитарно-гигиенических нормативов по ТКБ ОКБ, присутствие в пробах патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы (таблица № 2) и превышение физико-химических показателей (сухой остаток, сульфаты, БПК5).

# Динамика изменения качества воды в р.Грушевке ниже и выше сброса сточных вод

Таблица № 2

| Годы | Выше створа сброса | Ниже створа сброса |
| --- | --- | --- |
|  | Общее количество проб | Из них не соответствует по ОКБ | Из них не соответствует по ТКБ | Патогенные микроорганизмы | Общее количество проб | Из них не соответствует по ОКБ | Из них не соответствует по ТКБ | Патогенные микроорганизмы |
| 2003 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 9 | 11 | - |
| 2004 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 2005 | 11 | 10 | 11 | - | 11 | 10 | 11 | - |
| 2006 | 15 | 14 | 14 | 2 | 15 | 14 | 15 | 1 |
| Итого | 50 | 48 | 49 | 8 | 50 | 43 | 47 | 6 |

Таким образом, в зонах рекреации, ниже и выше сброса сточных вод с общегородских очистных сооружений качество воды в р.Грушевке не соответствует санитарно-микробиологическим и физико-химическим показателям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно-бытового водопользования».

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» проведены исследования качества воды в 7 прудах

- Пруд пос.ТЭЦ. Вода характеризуется повышенным водородным показателем, высоким сухим остатком (2006 г. - 2640 мг/дм3), который имеет тенденцию к увеличению по сравнению с 2003 г., повышенным содержанием сульфатов (930-1372 мг/дм3), высоким  показателем БПК5. Другие санитарно-химические показатели не превышают допустимые нормативы СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03.

- Пруд пос.Сидоровка (ШМЗ). Вода характеризуется высокими параметрами сухого остатка, сульфатов, БПК5. Другие санитарно-химические показатели не превышают допустимые нормативы СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03.

- Пруд пос.Южный. Вода характеризуется высоким сухим остатком, повышенным БПК.5. Другие санитарно-химические показатели не превышают допустимые нормативы СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03.

- Пруд пос.Майский. Вода характеризуется повышенным водородным показателем, высоким сухим остатком, повышенным содержанием сульфатов и БПК5. Другие санитарно-химические показатели не превышают допустимые нормативы СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03/

- Пруд 20 лет РККА. Вода характеризуется несколько повышенным сухим остатком, за счет содержания повышенного количества сульфатов и повышенным БПК5. Концентрации других химических веществ не превышала нормируемые величины.

- Пруд пос.ХБК. Вода характеризуется высокими показателями сухого остатка, сульфатов, повышенным рН и БПК5, которые в последние годы имеют тенденцию к снижению. Концентрации других химических веществ не превышали нормируемые величины.

- Пруд пос. Кирпичный. Вода характеризуется повышенным водородным показателем (рН - -8,9), сухим остатком (1020-1022 мг/дм3), БПК5 (4,7-5,7 мг/дм3 в

летний период). Концентрации других химических веществ не превышали

нормируемые величины.

На территории г.Шахты особенно загрязнены водоемы, используемые для рекреационных целей. В р.Грушевке и в прудах в 2004 и 2005 г.г. не отвечали гигиеническим требованиям пробы воды по санитарно-химическим (сухой остаток и сульфаты) и микробиологическим показателям. На протяжении ряда лет зоны рекреации не приводятся в надлежащее санитарное состояние. Пляжи не благоустраиваются, не проводятся инженерно-мелиоративные мероприятия по очистке дна и берегов прудов.

Таким образом:

- население г.Шахты испытывает дефицит доброкачественной питьевой воды;

- большими потерями воды питьевого качества из-за неудовлетворительного технического состояния водопроводных сетей;

- основными источниками загрязнения поверхностных вод являются недостаточно очищенные воды шахтного водоотлива, хозяйственно-бытовые сточные воды и неочищенные ливнево- дождевые стоки;

- санитарное состояние водных объектов 1  и 2 категории водопользования неудовлетворительное;

- система водоподготовки не обеспечивает доведение качества питьевой воды до требуемых нормативов;

- в разводящей сети обнаружено превышение гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;

- в местах водной рекреации (р.Грушевке и в прудах) пробы воды не отвечали гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. На протяжении ряда лет зоны рекреации не приводятся в надлежащее санитарное состояние.

Результаты исследования качества воды р. Дон – ШДВ (Шахтинско-Донской водопровод) в 2006 г. показали превышение допустимых величин по цветности, БПК5, ХПК. В остальных пробах концентрации химических веществ не превышали нормируемые величины, предусмотренные СанПиН 2.1.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

# Качество исходной речной воды р. Дон и питьевой воды

# после очистных сооружений

Таблица № 3

| №№ пп | Наименование показателей | Един. изм. | Показатели качества воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | р.Дон | После ОСВ | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  |  | Максимальное значение | Минималь-ное значение |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/л | 370 | 3,0 | - | - |
| 2 | Водородный показатель (рН) | ед.рН | 8,4 | 7,8 | 7,52 | 6-9 |
| 3 | Общая жесткость | мг.экв/л | 8,4 | 5,2 | 5,66 | 7 |
| 4 | Мутность | мг/л | 300,0 | 2,91 | 1,0 | 1,5 |
| 5 | Цветность | град | 30 | 12 | 7 | 20 |
| 6 | Хлориды, СГ | мг/л | 132,0 | 79,17 | 91,8 | 350 |
| 7 | Азот аммонийный (NH4)+ | «-« | 0,45 | 0,06 | (0,05 | - |
| 8 | Азот нитритов (N02)- | «-« | 0,34 | (0,003 | (0,003 | - |
| 9 | Азот нитратов (N03)- | «-« | 11,7 | 0,07 | 2,41 | 45 |
| 10 | Щелочность, НСО3 | мг экв/л | 4,7 | 3,5 | 3,35 | 7 |
| 11 | Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 4,60 | 2,04 | 3,41 | 5,0 |
| 12 | Железо общ. Fe | Мг/л | 0,39 | 01 | 0,088 | 0,3 |
| 13 | Сульфаты, S042- | «-« | 225,5 | 141,70 | 145,28 | 500 |
| 14 | Кальций, Са2+ | «-« | 101,2 | 60,7 | - | - |
| 15 | Магний, Мg2+ | «-« | 40,95 | 24,30 | - | - |
| 16 | Общая минерализация (сухой остаток) | «-« | 769,25 | 526,0 | 522,25 | 1000 |
| 17 | Алюминий, АI3+ | «-« | 0,11 | 0,02 | 0,17 | 0,5 |
| 18 | Фториды, F- | «-« | 0,6 | 0,18 | 0,57 | 1,5 |
| 19 | Медь, Сu2+ | «-« | 0,13 | 0,02 | 0,037 | 1,0 |
| 20 | Цинк, Zn2+ | «-« | 0,005 | 0,005 | (0,005 | 5 |
| 21 | Натрий + калий | «-« | 140,0 | 80,0 | - | - |
| 22 | Марганец | «-« | 0,12 | 0,05 | (0,05 | 0,1 |
| 23 | Кислород, О2 | «-« | 11,8 | 6,45 | - | - |
| 24 | БПК5 | мг О2/л | 3,6 | 0,8 | - | - |
| 25 | Фосфаты, РО43- | мг/л | 1,0 | 0,2 | 0,14 | 3,5 |
| 26 | СПАВ, анионакт. | «-« | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 27 | Кадмий, Сd2+ | «-« | 0,001 | 0,001 | (0,001 | 0,001 |
| 28 | Нефтепродукты | «-« | 0,3 | 0,00 | 0,0 | 0,1 |
| 29 | Запах | Бал | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Остаточный хлор | мг/л | О | О | 1,7 | 0,3-0,5 |
| 31 | Термотолерантные колифортные бактерии | в 100 мл | 90 | 40 | отсутствуют | отсутствуют |
| 32 | Общие колифортные бактерии | «-« | 150 | 65 | отсутствуют | отсутствуют |
| 33 | Общее микробное число | мл | - | - | отсутствуют | не более 50 |

# Мероприятия по охране водных ресурсов

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 10.01.2002 г № 7 – ФЗ и Водный кодекс РФ, принятый 12.04.2006г  №  74 - ФЗ.

Мероприятия по охране водной среды условно можно подразделить на два направления: благоустройство городских территорий и непосредственно охрана водных объектов.

# Инженерное благоустройство территорий

а) Организация дождевой канализации.

В настоящее время дождевая канализация в поселениях отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реку и пониженные места. Поверхностный сток с территории, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение.

Наиболее заметное ухудшение качества воды в водоемах наблюдается во время выпадения интенсивных дождей. Донные отложения, формирующиеся в водоемах в дождливую погоду, нарушают жизнедеятельность микроорганизмов, что отрицательно сказывается на биоценозе и процессах самоочищения. Окисление органических примесей донных отложений приводит к ухудшению кислородного режима водоема в течение длительного времени после выпадения дождей. Поэтому строительство дождевой канализации следует рассматривать как первоочередное мероприятие по улучшению водной экологии.

Качественные показатели дождевого стока после очистки на очистных сооружениях дождевой канализации будут удовлетворять требованиям охраны водной среды.

Предлагается создание в поселениях системы водоотвода поверхностных вод путем строительства закрытых и открытых водостоков. При организации системы дождевой канализации:

- исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных коммуникаций и дорожных покрытий;

- снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как автопредприятия;

- снижается количество загрязнений, попадающих в реки.

По данным зарубежных исследований, количество бактерий кишечной группы в водоемах при выпадении дождей увеличивается в 10 раз и более. Повышенная зараженность сохраняется в течение 2-3 дней после выпадения осадков, что объясняется наличием большого числа микробов в оседающей части примесей, поступающих с поверхностным стоком.

Сооружения очистки поверхностных вод с территории поселений (по предлагаемым технологиям) будут являться целиком природоохранным мероприятием, исключающим вредное воздействие на окружающую среду.

б) Благоустройство территории.

Намечаются следующие мероприятия по благоустройству и регулированию русла рек и благоустройству прилегающей территории:

- организация поверхностного стока в приречной зоне;

- укрепление береговых участков;

- озеленение склонов и территорий вблизи акваторий;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе;

- очистка русла рек  от антропогенных отложений, дноуглубление;

- обустройство прибрежных водозащитных полос.

На территории района имеется много балок, оврагов.

Для освоения территории, рельеф которой пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству городской территории.

На территориях новой застройки овраги целесообразно использовать для создания зеленых зон отдыха, также для прокладки инженерных коммуникаций, можно использовать для размещения гаражей. Для размещения зданий засыпанные овраги не используются, т.к. даже при наличии оптимального гранулометрического состава засыпки, здание приходится возводить на свайных фундаментах и нельзя полностью исключить возможность обрушения склонов, особенно сложенных лессовыми и глинистыми грунтами.

Гаражи и автостоянки можно предусматривать в верховьях неглубоких оврагах, также по дну неглубоких оврагов прокладывают инженерные коммуникации (при оптимальной разнице отметок прилегающей территории и дна оврага для присоединении разводящей сети к магистральным коллекторам).

Полная засыпка оврагов возможна (при необходимости градостроительного освоения) в верховой части, где малая ширина по верху и крутые склоны. При этом расстояние от засыпанного оврага (или бровки уположенного до устойчивого состояния откоса) до здания должно быть не менее 20 метров. На засыпанных участках оврага предварительно укладываются дождевой, а при необходимости дренажный коллектор.

В пределах оврага необходима стабилизация склонов и дна. Предусматривается организация поверхностного стока на прилегающей территории (исключающая неорганизованный сброс поверхностных вод в овраг). Поскольку овраги в естественном состоянии являются естественными тальвегами для стоков поверхностных вод, направление стока этих вод целесообразно сохранить в вертикальной планировке территории.

Склоны оврагов планируют, делая их более пологими (оптимальное соотношение 1:1,5 или 1:2), при высоте откоса боле 5-6 метров предусматриваются бермы шириной не менее 2 метров. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами – посадкой трав, древеснокустарниковой растительности.

При откосах, имеющих крутизну более 25-35 градусов, предусматривается террасирование.

На всем протяжении берегов устанавливаются линии регулирования береговой полосы (представляющее собой линии пересечения меженного горизонта воды с береговым откосом) с укреплением откосов и обеспечением их устойчивости.

Для исключения изменения внешней формы и высоты склона (и соответственно перераспределения сдвигающих и удерживающих сил на нем) необходимы специальные меры. При этом возможны различные варианты берегоукрепительных мероприятий, в зависимости от условий использования береговой территории, архитектурных требований и др.

Наиболее экономичным способом является создание естественного растительного дернового слоя на склонах и откосах. Влияние растительного покрова достаточно разнообразно. Культуры с мочковатой корневой системой повышают агрегированность почвы и, как следствие, ее противоэрозийную стойкость. В этом отношении особенно эффективны многолетние травы, которые увеличивают противоэрозийную стойкость почв в несколько раз. Корни, особенно мелкие, также увеличивают противоэрозийную стойкость почв. Они связывают отдельные частицы грунта между собой и уменьшают скорость потока у поверхности почвы. Кроме того, корни и растительные остатки, поступая в почву, обогащают ее органическими веществами, что способствует повышению противоэрозийной стойкости почвы.

Большой почвозащитный эффект оказывают наземные части растений. Они рассеивают кинетическую энергию дождевых капель, предотвращая разрушение структуры поверхностного слоя почвы и образование слабоводонепроницаемой корки. Растительность, рассеивая кинетическую энергию капель, на порядок снижает транспортирующую способность пластовых потоков.

Однако создание устойчивого растительного покрова при высоких техногенных нагрузках может быть условиях затруднительно, так как ограничено коротким вегетационным периодом и характеризуется неравномерным выпадением осадков. Поэтому простой посев трав не достаточен для обеспечения противоэрозионных мероприятий.

Возможно использование различных способов берегоукрепления:

- закрепление поверхности с помощью металлических сеток,

- устройство защитных комбинированных конструкций из крупнообломочных материалов и металлической сетки по типу матрасы-рено,

- укладка сотовых георешеток из пластмассы или геотекстиля,

- укладка противоэрозионных пространственных матов и др.

Применение габионных конструкций при берегоукрепительных работах является высокоэкологичным мероприятием. Экологичность определяется высокой водопроницаемостью конструкции и способностью аккумулировать грунтовые частицы. Благодаря тому, что габионы не препятствуют росту растительности и сливаются с окружающей средой, они представляют собой естественные строительные блоки, взаимодействующие с ландшафтом.

в) Охрана водных объектов

На территории района имеются гидротехнические сооружения, табл. № 4.

# Основные сведения

по  инвентаризации ГТС водохозяйственных объектов Октябрьского района

Таблица № 4

| Наименование района | Количество ГТС в/х объектов |
| --- | --- |
|  | общее кол-во | объем аккумулируемой воды | Уровень безопасности эксплуатационного состояния | Потенциальная опасность при разрушении ГТС |
|  |  | <1 млн. м3 | 0,1-0,5 млн. м3 | 0,5 -1,0 млн. м3 | >1 млн. м3 | нормальный | пониженный | неудовлетворите-льный | опасный | проран в теле плотины (не опасен) | потенциально опасен | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположен-ное водохранилище (пруд) | потенциально не опасен |
| Октябрьский район | 64 | 31 | 22 | 6 | 5 | 2 | 8 | 17 | 30 | 7 | 23 | 28 | 13 |

Примечание: в аварийном состоянии находятся – 2 ГТС (из них 1 не имеющее собственника);

в предаварийном – 7 ГТС не имеющих собственника;

не имеющих собственника всего по району – 26ГТС.

В рамках реализации мероприятий по расчистке рек, предусмотренных областной целевой программой в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 г.г. за счет средств областной администрации в 2007 году выполнены работы по расчистке реки Грушевка в х. Яново-Грушевский.

# Безопасность гидротехнических сооружений

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.98г. №1303 утверждено «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Согласно Положению МПР России организует проведение декларирования безопасности гидротехнических сооружений поднадзорных объектов, аварии на которых могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Государственный надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией ГТС поднадзорных МПР России осуществляет Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области, поднадзорных другим министерствам - Управление по технологическому и экологическому надзору по Ростовской области.

Ведение мониторинга за ГТС возложено на водопользователей и на эксплуатирующие организации, в состав наблюдений входят предпаводковые обследования, а также обследования специально созданными комиссиями по надзору за безопасной эксплуатацией.

Предусматривается капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности. Перечень объектов формируется ежегодно по мере необходимости проведения капитального ремонта ГТС.

На 2008 год запланирован ремонт ГТС водохранилища Терновый Яр Коммунарского сельского поселения, разработка ПСД по капитальному ремонту ГТС водохранилища на р. Мокрая Кадамовка у х.Киреевка Артемовского сельского поселения.

Проблему защиты водных ресурсов намечается осуществить за счет следующих мероприятий:

1. Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, рассчитанных на проектные расходы сточных вод.

2. Организация централизованной системы канализации в индивидуальной застройке.

3. Организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. Поверхностный сток очищается на очистных сооружениях дождевой канализации.

4. Очистка производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях.

5. Благоустройство территории, прилегающей к рекам и регулирование русла рек.

Подробно вопрос о мероприятиях по системе канализации поселений района освещен в специальном разделе «Канализация».

Водоохранные мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки должны быть направлены на:

- совершенствование технологических процессов и оборудования, характеризующихся значительным сокращением потребления, внедрение замкнутых водооборотных систем на предприятиях;

- строительство и реконструкцию локальных очистных сооружений на предприятиях;

- строительство сетей дождевых стоков и их очистка;

- исключение попадания производственных неочищенных стоков в хозяйственно-бытовую канализацию;

- снижение удельного потребления чистой воды на предприятии «Водоканал» за счет повышения технического уровня, реновации системы водоснабжения, оснащения средствами учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-бытовых предприятиях;

- реализацию проектов хозяйственно-бытовой канализации (в том числе в индивидуальной застройке);

- реконструкцию существующих и строительство новых  ОСК полной биологической очистки на необходимую производительность и снижение содержания загрязняющих веществ в очищенных стоках в результате повышения степени очистки этих стоков на ОСК.

Качество очищенных вод должно соответствовать требованиям, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного значения (БПКполн. – 3/мг/л). Предусматривается переход на новые технологии обеззараживания стоков.

Для исключения дефицита питьевой воды настоящим проектом предусматривается ряд мероприятий, рассмотренных в специальном разделе «Водоснабжение».

### 2.10.1.3. Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

Места складирования промышленных и бытовых отходов являются наиболее интенсивным источником загрязнения почв, но их воздействие носит локальный характер, аэротехногенное загрязнение отличается меньшей интенсивностью воздействия на почвы, но при этом охватывает значительные площади.

На санитарное состояние почвы оказывают влияние нарушение правил содержания домашних животных, отсутствие специальных площадок для выгула собак, неудовлетворительная санитарная очистка территории жилых районов.

# Городской округ Шахты

Твердые бытовые отходы размещаются на городском полигоне ТБО, свалках поселков Ново-Азовка, Аютинский, Майский, Дуваново, Сидорово-Кадамовский, при этом последняя находится в водоохраной зоне р. Кадамовка. Все места складирования перегружены по массе отходов.

Городской полигон ТБО площадью 20 га расположен на правом берегу балки

Максимовская, которая входит в гидросистему реки Грушевка. Проектный срок эксплуатации этого объекта истек в 1998 году. В результате нарушения технологии процесса складирования ТБО, отсутствия гидроизоляции поверхности откоса со стороны балки Максимовская, несоблюдения угла падения наружного откоса складированные отходы являются причиной загрязнения грунтовых и подземных вод и появления очагов самовозгорания.

Продукты горения пагубно сказываются не только на здоровье жителей г.Шахты, но и населения пос. Каменоломни, зеленых насаждений (в основном хвойных пород деревьев) лесхоза, находящихся на границе с санитарно-защитной зоной полигона.

Вывоз жидких бытовых отходов с территорий домовладений осуществляется по заявке домовладельцев и жилищно-эксплуатационных предприятий спецавтотранспортом. Из спецавтотранспорта сброс жидких отходов осуществляется в приемный колодец, откуда стоки поступают на очистные сооружения. Очистка выгребов дворовых уборных, сливных (выгребных) ям в неканализованных домовладениях осуществляется несвоевременно.

Специальных полигонов для захоронения промышленных, токсичных отходов в городе нет.

Наблюдения за загрязнением почв на территории города осуществляет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области» в г. Шахты.

За период с 2003 по 2006 год исследовано 829 проб почв на содержание металлов: меди, кадмия, свинца, цинка, никеля, ртути, мышьяка.

В результате исследований установлено, что концентрация кадмия (2003-2006г.г.), никеля, ртути, мышьяка (2003-2004 г.г.) ниже чувствительности методов их определения. Концентрация меди, свинца, цинка (2003-2006 г.г.), никеля (2005-2006 г.г.) не превышают допустимые значения согласно ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

В течение 2003-2006 г.г. были отобраны 244 пробы почвы на территории селитебной зоны. По степени эпидемиологической опасности почва, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», в 84 % проб относится к категории «чистая», в 16 % проб - к категории «опасная» («умеренно опасная» и «чрезвычайно опасная»), в связи с высокими показателями индексов бактерии группы кишечной палочки (БГКП), энтерококков и обнаружения яиц гельминтов.

# Качество почв по степени эпидемиологической опасности

Таблица №1

| Годы | Количество | Категории загрязнения почв зязнения почв |
| --- | --- | --- |
|  | проб | «чистая» | «опасная» |
|  |  | Кол-во проб | % | Кол-во проб | % |
| 2003 | 10 | 1 | 10,0 | 9 | 90,0 |
| 2004 | 19 | 18 | 94,7 | 1 | 5,3 |
| 2005 | 116 | 91 | 78,4 | 25 | 21,6 |
| 2006 | 99 | 95 | 96,0 | 4 | 4,0 |
| Итого | 244 | 205 | 84,0 | 39 | 16,0 |

Наиболее загрязненные земельные участки по санитарно-микробиологическим и санитарно-гельминтологическим показателям наблюдаются в местах отдыха, скверах, муниципальных общеобразовательных учреждениях средних образовательных школах (МОУ СОШ), муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ).

Таким образом:

- по санитарно-химическим показателям качество почв относительно удовлетворительное, превышений ПДК загрязняющих веществ в последние годы не отмечается;

- отмечается загрязнение почв  по санитарно-микробиологическим и санитарно-гельминтологическим показателям, при этом наиболее загрязненными являются места отдыха, скверы, территории школ и детских садов.

- организация и содержание полигона ТБО, являющегося наиболее интенсивным источником загрязнения почв осуществляется с нарушениями требований санитарных правил.

# Мероприятия по снижению загрязнения почвы

Предусматривается рекультивация свалок.

Как антропогенное геологическое тело, свалка ТБО не имеет аналогов в литосферном пространстве. Наряду с особенностями промерзания, деформации и пучения свалочный грунт обладает рядом специфических свойств – слеживаемостью, сводообразованием, эпидемиологической опасностью. Кроме того, отличием такого грунта от природного является изменение его свойств во времени (через 10,20, 30 лет и более).

Техническая рекультивация свалок включает:

- планировку территории (стабилизацию, выполаживание, террасирование);

- создание системы дегазации;

- создание рекультивационного многофункционального покрытия.

Биологическая рекультивация предусматривает сплошное облесение рекультивированной поверхности кустарниковыми и древесными насаждениями в противоэрозионных и эстетических целях.

Рекультивация осуществляется после полного завершения работ по складированию отходов и их стабилизации – процесса упрочнения свалочного грунта в течение 3 лет.

Рекомендуемое направление использования территории свалки после рекультивации – рекреационное, предусматривается создание зеленой зоны.

Основным мероприятием при рекультивации закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта, верхней изолирующий слой предусматривается из плодородного грунта  толщиной 0,4-0,5 м. При этом выполняется засыпка трещин, провалов, планировка рекультивируемой поверхности.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Место рекультивируемой свалки засевается (клевер, люпин, люцерна), затем высаживаются растения «пионеры» - ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие ценные породы деревьев. В качестве кустарниковых пород рекомендуются смородина золотистая, шиповник, боярышник, вишня кустарниковая.

При проектировании вертикальной планировки необходимо учитывать замену существующих грунтов на глубину корнеобитаемого слоя земли для деревьев, т.е. на 1-1,5м.

Достаточно широко распространена в районе водная и ветровая эрозия почвы.

Комплекс противоэрозионных мероприятий включает:

- агротехнические,

- гидротехнические,

- лесомелиоративные.

Основным из этого комплекса является лесомелиорация, включающая полезащитные лесопосадки, водоохранные и водорегулирующие лесонасаждения вдоль рек.

Почвенный слой зоны усадебной застройки антропогенного генезиса культивируется в течение многих десятков лет, периодически обрабатывается, обогащается химическими и органическими добавками.

Основная задача охраны почвенного слоя связана с предотвращением его вымывания ливневыми потоками, усилением борьбы с эрозией, выветриванием, засолением и заболачиванием отдельных участков.

Проектные предложения предусматривают:

1. Меры по борьбе с закислением и застойностью грунтовых вод в почвенном слое посредством дренирования и регулирования ливнестока. Осыпи крутых склонов устраняются укреплением крутых косогоров.

2. Рекультивация и последующее озеленение территории свалки.

- 100% охват населения планово-регулярной очисткой территории.

- Размещение вне города предприятий, связанных с процессами седиментации пылевых и аэрозольных выбросов, загрязняющих почвенный слой.

- Организация учета химикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность.

- Обезвреживание непригодных к применению пестицидов.

### 2.10.1.4. Физические факторы

# Городской округ Шахты

Ведущими факторами облучения населения города являются природные источники ионизирующего излучения (80%) и медицинские рентгенодиагностические процедуры (20%). Вклад других видов облучения, в частности, профессиональное использование источников ионизирующего излучения и глобальные выпадения, обусловленные прошлыми радиационными авариями, составляет менее 1%.

Измеренные величины мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на открытой местности (контрольная точка в г. Шахты – пер. Милиционный) составляют от 9 до 13 мкР/час, что не превышает допустимый норматив, предусмотренный СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99).

По оценке Регионального Геоэкологического центра ГП «Невскгеология» город Шахты отнесен к разряду территорий с повышенной потенциальной радоноопасностью. Регистрируемый уровень концентрации радона в почво-грунтах изменяется в широких пределах – от 0,7 кБк/м3  до 35,2 кБк/м3.

Выделены следующие 5 зон с повышенной концентрацией радона:

- Южный участок (20-23,7 кБк/м3) -  пос. Гагарина, пос. Новоазовка и микрорайон завода Гидропривод;

- Северная площадь (20-31,8 кБк/м3 ) -  центр города;

- Западный участок (20-28,0 кБк/м3 ) -  пос. Мирный, пос. Наклонный;

- Восточный участок (20-23,0 кБк/м3 ) -  и северо-восточный участок (до 35,2 кБк/м3 ) –   пос. Сидорово-Кадамовский.

- Северо-западная часть пос. Аютинский –(20,2 кБк/м3).

В 8 пунктах селитебной зоны отмечен максимальный уровень объемной активности радона (20-31,8 кБк/м3 ).

По материалам «Паспорта города» к радиационно-опасным объектам относятся горящие (7 шт.) и перегоревшие породные отвалы (8 шт.). У этих объектов зафиксированы наибольшие значения мощности экспозиционной дозы до 33 мкр/час. (радиационная опасность горящих и перегоревших отвалов связана с увеличением концентрации радионуклидов в процессе горения породной массы).

Повышенные экспозиционные дозы до 30 мкр/час зафиксированы в местах выхода коренных пород на дневную поверхность по правому склону р. Грушевка в пос. ХБК, Власовка, ТЭЦ им. Артема (радиометрические исследования и гамма-съемка на территории города проведены ООО «Ингео»).

По данным территориального отдела Роспотребнадзора в городе Шахты на 01.01.2006 г. находится под контролем 20 лечебно-профилактических учреждений, использующих источники ионизирующих излучений, в т. ч. радиологическое отделение онкодиспансера. Случаев профзаболеваний в 2005 г. не зарегистрировано,  нарушений техники безопасности не зафиксировано.

На территории города в 2005 г. радиационных аномалий и загрязнений не выявлено.

Радиационная обстановка в городе в целом  удовлетворительная.

# Электромагнитное загрязнение

За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась на 2-5 порядков по сравнению с естественным фоном.

Бурное развитие радиовещания, телевидения, радиолокации, расширение сети высоковольтных линий электропередач, рост базовых станций сотовой радиотелефонной связи и т.п. делают влияние этого фактора на окружающую среду  все более ощутимым.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития донозологических состояний и болезней. В отличие от факторов окружающей среды, электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и в быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредных, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения. Поэтому, в связи с развитием науки и техники, проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

В масштабах города Шахты основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

# Акустическое загрязнение

Шумовое загрязнение на территории города Шахты формируется из следующих составляющих:

- транспортный шум;

- шум от промышленных, транспортных и коммунальных предприятий;

- внутриквартальный шум от хозяйственной деятельности.

Транспортный шум – один из наиболее опасных физических загрязнений окружающей среды. Он составляет 60-80% шумов, воздействующих на жителей. Транспортный шум представляет собой совокупность шумов городского (автомобильного и рельсового) и железнодорожного транспорта.

Шум от железнодорожного транспорта характеризуется высокими уровнями (80- 115 дбА). При этом на многих участках жилая застройка подходит к железнодорожной линии менее чем на 100 м. В этом случае снижение уровня шума в жилых помещениях, окна которых выходят на железнодорожную линию, рекомендуется производить за счет дополнительной звукоизоляции оконных проемов (уплотняющие прокладки, тройное остекление и т.д.).

Территориальный разрыв между железнодорожными путями и линией застройки рекомендуется озеленить, то есть организовать шумозащитные полосы зеленых насаждений.

Данные об интенсивности движения на основных магистралях города (за 2007 год) получены от ЗАО «Петербургский НИПИград».

Допустимый уровень шума для жилых зданий, обращенных фасадом к магистральной улице, составляет 65 дбА (СНиП II-12-77 «Защита от шума»).

Улицы города, на которых была замерена интенсивность движения, условно можно разделить на три группы:

- с высоким уровнем шума (>70 дбА);

- с повышенным уровнем шума (от 65 дбА до70 дбА);

- с нормативным уровнем шума (до 65 дбА).

На схеме «Комплексная оценка территории» показана дифференциация улиц по уровню шума.

Снижение уровня шума  может происходить за счет расстояния между проезжей частью улиц и линией застройки, а также за счет наличия полос зеленых насаждений вдоль проезжих частей улиц.

На улицах с высоким уровнем шума (>70 дбА) для обеспечения допустимого уровня на линии застройки необходим 20-ти метровый территориальный разрыв и 10-ти метровая полоса зелени, которая позволяет снизить уровень шума до 9-10 дбА.

Для группы улиц с повышенным уровнем шума (65-70 дбА) удаленность жилых домов от проезжей части должна быть не менее 20 м, при этом шумозащитная полоса зелени не требуется.

Территориальный разрыв от края проезжей части до линии застройки на большинстве улиц города составляет 10 м, что не снижает уровень шума до нормативного. Таким образом, все дома на линии застройки находятся в зоне акустического дискомфорта. Для обеспечения комфортных условий в жилых помещениях предлагается использовать стеклопакеты, уплотняющие прокладки, тройное остекление и т.д.

Улицы с повышенным и высоким уровнем шума, проходящие вне жилой застройки, не требуют мероприятий по снижению уровня шума.

Конкретные мероприятия по снижению уровня шума для каждой конкретной улицы в отдельности могут быть разработаны на следующих стадиях проектирования.

## 2.10.2. Предложения, направленные на снижение негативного воздействия процессов, связанных с реструктуризацией угольной отрасли

Реструктуризация угольной промышленности привела к ликвидации убыточных и нерентабельных шахт.

Практически одновременное закрытие шахт привело к возникновению на территории целого ряда проблем экологической направленности. Возникли ранее неизвестные природные и техногенные явления, связанные с нарушением режима подземных и поверхностных вод, с подтоплением территорий, с загрязнением водоемов и водотоков, выходом на дневную поверхность «мертвого воздуха». Возникла опасность геотектонических проявлений, связанных с обрушением толщи пород на больших площадях техногенного горизонта ликвидируемых шахт. Активизировался процесс провалообразования у устьев вскрывающих выработок и очистных выработок пройденных на малой глубине.

Настоящий раздел выполнен на основании данных, представленных Центром мониторинга социально-экологических последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса (ЦСЭМ ВД), работа выполнена на субподрядной основе в составе Схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации.

### 2.10.2.1. Выход опасных газов на дневную поверхность

Наиболее масштабным и опасным явлением является выход на дневную поверхность опасных газов.

Вода, при затоплении отработанного пространства, выдавливает на дневную поверхность из пустот по трещинам, тектоническим нарушениям, геологоразведочным скважинам, стволам и шурфам газо-воздушную смесь, состоящую из опасных концентраций метана, диоксида углерода, пониженного содержания кислорода (СН4(1,0%, СО2(0,5%, О2(17%).

При выходе вредных газов на дневную поверхность, создаётся угроза их проникновения в подвалы жилых домов и промышленно-административных зданий, а также в заглубленные сооружения различного назначения, создавая опасность для жизнедеятельности населения.

В соответствии с «Инструкцией о порядке контроля за выделением газов на дневную поверхность при ликвидации (консервации) шахт», Кемерово, 1998 г.:

- к угрожаемым участкам относятся площади, в пределах которых не регистрировались выделения вредных газов, но имеются источники и потенциальные пути их выделения на поверхности при ликвидации шахт;

- к опасным участкам относятся площади, в пределах которых обнаружены выделения вредных газов при работе или ликвидации шахты.

В Октябрьском районе - 48 угрожаемых по выходу на поверхность опасных газов зон (табл. № 1), в том числе 3 зоны списаны решением Постоянно Действующей Комиссии (ПДК).

На территории города Шахты определены:

- 323 угрожаемые по газовыделению зоны расположенных на горных отводах ликвидированных шахт до 1995 года у стволов, шурфов и скважин, в том числе -150 геологоразведочных скважин с неудовлетворительным тампонажем и 173 вскрывающих горных выработки, общая площадь составляет - 64,6 га;

- 85 угрожаемых по газовыделению  площадных зон: на выходах пластов, у тектонических нарушений, стволов, шурфов и скважин ликвидируемых шахт, общая площадь составляет-1487,01 га;

- 41 опасная по газовыделению зона, на которых были зарегистрированы в погребах и технических колодцах опасные концентрации диоксида углерода (более 0,5%), пониженное содержание кислорода газо-воздушной смеси, все они находятся в жилом секторе и являются площадными.

На основании данных ЦСЭМ ВД выявлено, что опасных зон по выходу на земную поверхность шахтных газов на территории Октябрьского района нет.

# Зоны газовыделения на земную поверхность

Октябрьского района

Таблица № 1

| № зоны | Шахта |
| --- | --- |
| Зона № 1 | ш. «Юбилейная» |
| Зона №2 | ш. «Юбилейная» |
| Зона №3 | ш. «Южная» |
| Зона №4 | ш. «Южная» |
| Зона №5 | ш. «Южная» |
| Зона №6 | ш. «Майская» |
| Зона №7 | ш. «Майская» |
| Зона №8 | ш. «Майская» |
| Зона №9 | ш. «Майская» |
| Зона №10 | ш. «Майская» |
| Зона №11 | ш. «Майская» |
| Зона №12 | ш. «Майская» |
| Зона №13 | ш. «Майская» |
| Зона №14 | ш. «Майская» |
| Зона №15 | ш. «Майская» |
| Зона №16 | ш. «Майская» |
| Зона №17 | ш. «Майская» |
| Зона №18 | ш. «Майская» |
| Зона №19 | ш. «Майская» |
| Зона №20 | ш. № 5 ШУ «Калиновское» |
| Зона №21 | ш. № 5 ШУ «Калиновское» |
| Зона №22 | ш. им. Красина |
| Зона №23 | ш. им. Октябрьской революции |
| Зона №24 | ш. им. Чиха |
| Зона №25 | ш. им. Чиха |
| Зона №26 | ш. «Аютинская» |
| Зона №27 | ш. «Соколовская» |
| Зона №28 | ш. «Соколовская» |
| Зона №29 | ш. «Соколовская» |
| Зона №30 | ш. «Степановская» |
| Зона №31 | ш. «Степановская» |
| Зона №32 | ш. «Степановская» |
| Зона №33 | ш. «Степановская» |
| Зона №34 | ш. «Степановская» |
| Зона №35 | ш. «Степановская» |
| Проектная зона списана на ПДК | ш. им. Горького |
| Зона №36 | ш. им. Кирова |
| Зона №37 | ш. им. Ленина |
| Зона №38 | ш. им. газ. Комсомольская |
| Зона №39 | ш. «Западная Капитальная» |
| Зона №40 | ш. «Западная Капитальная» |
| Зона №41 | ш. «Западная Капитальная» |
| Зона №42 | ш. «Западная Капитальная» |
| Зона №43 | ш. «Западная Капитальная» |
| Зона №44 | ш. «Западная Капитальная» |
| Зона №45 | ш. «Западная Капитальная» |
| Проектная зона списана на ПДК | ш. им. Горького |
| Проектная зона списана на ПДК | ш. им. Горького |

### 2.10.2.2. Подтопление территории шахтными водами

В процессе ликвидации угольных шахт «мокрым» способом (подавляющее большинство ликвидируемых шахт Восточного Донбасса) происходит возвращение в пустотное пространство массива воды с восстановлением физических характеристик до близких к естественным, однако состав воды при этом является нехарактерным для естественных условий массива. Он более минерализован и в нем содержится губительное для флоры и фауны реки области количества железа.

С затоплением выработанного пространства шахт происходит затягивание воронок депрессии подземных вод, восстановление ранее существовавших (естественных) и появление новых источников подземных вод. Все это, помимо заболачивания территории непосредственного выхода на поверхность шахтных вод, приводит к поднятию уровня грунтовых вод, и как следствие - переувлажнение или подтопление фундаментов строений, подвалов, садов и огородов. Кроме того, происходит недопустимое ухудшение качества воды в водозаборных скважинах и колодцах - источниках питьевого водоснабжения шахтерских поселков и хуторов.

Так, выходящая на поверхность техногенная вода имеет следующий состав (по данным на 1.04.2008г):

- по шахте «Самбековская» расход около 35м3/час, минерализация 7,9 г/дм3, содержание железа - 5,3 мг/дм3;

- по шахте им. Кирова расход около 20м3/час, минерализация 3,7 г/дм3, содержание железа - 0,7 мг/дм3;

- по шахте №15 ШУ «Несветаевское» расход около 140м3/час, минерализация 7,3г/дм3, содержание железа - 16,5 мг/дм3;

- по шахте «Южная» расход до 10м3/час,  минерализация около б г/дм3, содержание железа около 50 мг/дм3.

Отделом по ликвидации техногенных последствий и охране окружающей среды ДСПР проводилось обследование подтопленных грунтовыми водами территорий города – пос. Северный (ул. Ново-Восточная, Магистральная, Горняцкая, Волконского, Подтелкова), пос. Рабочий (ул. Водопроводная, Быковского), пос. Сидорово-Кадамовский (ул. Ленина), пос. Даниловка (ул. Водокачная, Куприна, Рабочая), пос. Аютинский (ул. Горяцкая, Пролетарская, Антипова), пос. Южный (ул. Югова, Васюты, Достоевского, Карпинского), пос. им. Октябрьской революции (ул. Баррикадная).

Обследованные территории расположены в пределах горных отводов ранее ликвидированных шахт. По результатам проверок отмечено, что происходит интенсивный подъем уровня воды. Об этом свидетельствует выход на поверхность грунтовых вод, которые привели к заболачиванию земельных участков, огородов, вода находится в подвалах жилых домов, погребах, сливных ямах.

Подъем грунтовых вод вызывает комплексное негативное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления городских территорий является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и  их фрагментов. Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре города.

В связи с интенсификацией процесса подтопления, следует ожидать возникновения следующих неблагоприятных процессов и явлений  (по данным фирмы «ИНГЕО»):

- Затопления заглубленных помещений в связи с повышением уровня грунтовых вод и увеличением влажности грунтов – при тепловлагопереносе;

- Коррозии бетонных и железобетонных конструкций – при увеличении минерализации и агрессивности грунтовых вод (особенно разрушительно это проявится на зданиях старой постройки (до 1950 г.), т.к. в то время не существовало нормативных документов по сульфатостойкости используемых цементов, а также в конструкциях строящихся зданий не применялись деформационные швы;

- Деформации строительных конструкций – из-за снижения несущей способности грунтов, проявления просадочных свойств, набухания  - усадки грунтов, выщелачивания солей из грунтов зоны аэрации; подземные воды соприкасаются с фундаментами, с нарушенной или отсутствующей изоляцией. Капиллярная влага поднимается по стенам и приводит к неприятным последствиям, т.к. в условиях переувлажнения ни ранее применявшиеся, ни современные строительные материалы не могут сохранить своих свойств;

- Активизации инженерно-геологических процессов – вследствие механической суффозии, размыва пород, подмыва склонов и гидродинамического давления;

- Вытеснения водой в подвалы зданий и на дневную поверхность вредных и опасных газов, вследствие затопления горных выработок шахт;

- Ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, вследствие затопления канализационных систем города, проникновения их стоков в грунтовые воды и их последующего подъема к дневной поверхности.

Для предотвращения подтопления территории введены в эксплуатацию водоотливные комплексы и очистные сооружения. Основная задача водоотливных комплексов - поддержание уровня затопления техногенного пространства ликвидируемых шахт на безопасной от подтопления селитебной территории отметке. В случае достаточно долгого прекращения работ по откачке воды произойдет подтопление земной поверхности на территории Октябрьского района - горный отвод шахты «Майская» (табл. № 2).

# Проектные зоны подтопления Октябрьского района

Таблица № 2

| Место расположения | Шахта |
| --- | --- |
| р.Аюта | ш. «Майская» |

В Октябрьском районе водоотливной комплекс шахтных вод, подступающих из шахт им. Красина, «Нежданная», «Южная», «Майская» (гидравлически связанных между собой), предназначен для снижения уровня подтопления и исключения выхода на поверхность шахтных вод. Введен в эксплуатацию в январе 2006 г., производительность 420 м3/час.

Необходимость строительства водоотливного комплекса вызвана тем, что техногенный водоносный горизонт шахт им. Красина и «Нежданная» протяженностью более 20 км располагается под всей южной половиной г. Шахты. Мощность его составляет около 160 м. При заполнении емкости техногенного горизонта шахтная вода начнет изливаться за его пределы, основным местом выхода шахтных вод будут места наибольшего сближения горных работ с поверхностью. На основании анализа строения горных отводов шахт СКП ВНИМИ определило место возможного естественного выхода шахтных вод(их количество, качества), ориентировочную площадь подтопления поверхности.

В случае бесконтрольного затопления в долине р. Грушевка в районе юго-восточной части пос. Гагарина шахтные воды выйдут на поверхность, будет затоплена территория 19,5га, воды загрязнят грунтовые воды, используемые населением для технического водоснабжения, потребуется отселить 65 домовладений и школу, также будет подтоплена часть территории города в пойме р. Атюхта (площадь подтопления около 15га, в эту зону попадает 70 домов) и х. Красный Кут Октябрьского района.

Выпуск очищенных (на объединенных очистных сооружениях) шахтных вод предусматривается в р. Атюхта (в районе пос. ш. «Нежданная»), санитарно-защитная зона – 150м. Водоотливной комплекс и очистные сооружении расположены на горных отводах ликвидированных шахт «Нежданная» и «Южная».

На площади прогнозируемого подтопления в пос. Гагарина, пробурены три исследовательские скважины (в дополнение к имеющейся наблюдательной сети) для контроля влияния техногенного горизонта вод на грунтовый горизонт.

На случай возможной аварии на водоотливном комплексе в целях предотвращения подтопления и загрязнения грунтового водоносного горизонта ЦСЭМ ВД предложено соединить техногенные горизонты шахт водоперепускной скважиной (глубиной 180 м).

Водоотливной комплекс ш. «Глубокая» предназначен для очистки шахтных вод и недопущения выхода их на поверхность. Выпуск очищенных вод производится в р. Кадамовку, в районе пос. Сидорово-Кадамовский, производительность комплекса 900м3/час.

Шахта «Глубокая» связана многочисленными выработками с шахтой им. Артема, которая в свою очередь образует единую гидравлическую систему с рядом ликвидированных ранее шахт (им. Пролетарской диктатуры, им. Петровского, им. Фрунзе, «Красненькая», № 47, 20 лет РККА и другие шахты). Кроме того, шахта «Глубокая» связана с ликвидируемыми и совместно затапливаемыми шахтами «Мирная» - «Наклонная» и ш. им. Октябрьской революции.

При отсутствии работы группового водоотливного комплекса ожидается выход шахтных вод в долине р. Грушевка (на отметке +46 м, по данным ЦСЭМ ВД), в зоне подтопления окажутся около 80 домов.

# Проектные предложения

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение  сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

Защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории, отведению поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод (УГВ).

Требуемая величина понижения уровня грунтовых вод (УГВ) – норма осушения – назначается в зависимости от конструктивных особенностей подземной части зданий и сооружений, проектной поверхности участков зеленых насаждений.  В соответствии с санитарными и техническими требованиями (СНиП «Инженерная защита территории от затопления и подтопления») минимальная глубина УГВ от поверхности земли должна быть не менее 2 м на участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями и  не менее 1 м на участках, занятых зелеными насаждениями для рекреационных и спортивных зон.

Для реализации этого положения необходимо применять радикальные методы, включающие устройство дренажей различных систем и конструкций (в сочетании с планировкой территории).

Подтопленные территории являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения рекомендуются местные дренажи, в основном, применяют прифундаментный (пристенный) и пластовый дренаж. Местные дренажи прокладывают по контуру защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюденных подземных вод), например, под подвалом зданий, которые используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

При устройстве подпорных стенок предусматривают застенный дренаж.

Отсечный (линейный) дренаж предусматривают для перехвата грунтовых вод, направленных к области дренирования (оврагу, водоему), располагают вдоль подошвы откоса склонов возвышенностей. Дрена (горизонтальная) расположена нормально к направлению движения потока и принимает  грунтовые воды с верховой стороны дрены.

В условиях смешанного водного питания (поступление грунтовых вод с прилегающих склонов и фильтрация из рек в берега при прохождении высоких вод) предусматриваются линейные системы дренажа с разветвлениями.

В условиях городской застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации, табл. № 3.

Наиболее распространенными являются горизонтальные дренажи. Рекомендуются трубчатые дренажи, состоящие из дренажной трубы, уложенной на подготовленное основание и снабженной фильтрующей обсыпкой. Рациональна конструкция фильтра, сочетающего песчано-гравийные материалы с геотекстилем, позволяющим предотвратить заиление дренажных труб и обеспечить их эффективную работу. Дренажные трубы могут быть выполнены из пористого бетона или полимербетона (трубофильтры), или могут быть с перфорацией.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями на последующих стадиях проектирования на основе гидрогеологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При том, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведении поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем.

Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Модульные элементы различных типоразмеров позволяют организовывать дренажно-дождевые системы в соответствии с конкретными условиями площадки. Применение в трубчатой дренажной сети модульных элементов в сравнении с традиционными конструкциями позволяет избежать неувязок в стыках, поворотах, присоединениях труб. Удобство, быстрота монтажа, компактность размеров смотровых колодцев позволяют использовать эти системы при строительстве современной коммерческой недвижимости, особенно при наличии заглубленных подвальных помещений и больших площадях объекта.

Беструбчатые конструкции изготавливаются с заводским уклоном дна (или без уклона по дну), имеют различную глубину (минимальная 150 мм). При выполнении лотка из полимербетона снимается проблема, связанная с разрушением лотков при воздействиях отрицательных температур.

При реконструкции территории (обычно имеет место ограниченная площадь участка застройки из-за высокой стоимости земли) при возможном отсутствии продольного уклона применение модульных элементов, набранных из лотков различной глубины, позволяет удалить собранные воды.

Применение геосинтетических материалов (в частности, в качестве самостоятельной дренажной конструкции пластового дренажа или в качестве элемента) актуально в беструбчатых и трубчатых дренажных конструкциях, выполняя функции дренирующих, разделяющих и транспортирующих элементов. Простейшая конструкция беструбчатого дренажно-дождевого элемента – гравийная канавка с геосинтетической прослойкой. Геотекстиль разделяет верхний слой водопроницаемого покрытия (или газона) и гравийное наполнение канавки. В трубчатых дренажных конструкциях также возможно применение геосинтетических дренирующих материалов (исключая подпольные дренажи).

При интенсивной реконструкции зданий в центре города в сложных инженерно-геологических условиях (высокий УГВ, просадочные грунты) надежное безаварийное строительство возможно при условии геотехнического сопровождения на всех стадиях строительства. Рекомендуется геотехническое картирование городской территории (по В.М.Улицкому), содержащее  топографическую карту урбанизированной территории, инженерно-геологическую карту с изображением основных геологических комплексов и их физико-механических свойств, гидрогеологическую карту.

Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой  канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем.

Очищенную дренажную воду рационально применять в оборотной системе предприятий, очищая их на локальных очистных сооружениях (ЛОС) предприятия. Содержание некоторых веществ в дренажной воде превышает допустимый уровень, поэтому необходима предварительная обработка дренажной воды, в частности, применение технологий с использование комплексонов для растворения отложений. Используя реагенты (выпускаемые отечественной промышленностью и имеющие гигиенические сертификаты для применения в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользовании)  возможно вести эксплуатацию водооборотных систем.

# Рекомендуемые типы дренажа

Таблица № 3

| Вид застройки | Инженерно-гидрогеологические условия | Система дренажа | Преимущества, особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Новое строительство |
| 1. Малоэтажная застройка | Разнородная толща грунтов | Горизонтальный беструбчатый открытого и закрытого типа (гравийная канавка с геосинтетической прослойкой) | Простота устройства и эксплуатации |
| Малоэтажная застройка повышенной комфортности | Разнородная толща грунтов | Горизонтальный дренаж. Беструбчатые линейные модульные элементы | Многовариантность типоразмеров линейных элементов, могут изготавливаться из полимербетона, повышенные эстетические характеристики |
| Застройка многоэтажными зданиями | Глинистые, суглинистые грунты, слоистое строение водоносных слоев | Систематический (площадный) дренаж, горизонтальный. При необходимости сочетание с местным дренажом (пристенным, пластовым) | Возможность обеспечить общее понижение уровня подземных вод на территории застройки, рационален для города на территории при залегании УГВ менее 2 м от поверхности земли |
| 2. Реконструкция территории |
| Малоэтажная застройка | Глинистые, суглинистые грунты, слоистое строение водоносных слоев | Горизонтальный дренаж открытого и закрытого типа. беструбчатые линейные модульные элементы (дренажно-дождевые) в т.ч. с применением геосинтетических материалов | Простота устройства и эксплуатации |
| Застройка многоэтажными зданиями | Сложные в геотехническом отношении, плотно застроенные площадки | Местные дренажи – пристенный (прифундаментный) пластовый. Дополнительно гидроизоляция подземной части зданий | Необходимость считаться с возможностью дополнительных осадков грунтов в слабых грунтах, при этом заглубление дрен может быть меньше требуемой нормы осушения |
| Памятники архитектуры, крупные торговые торгово-развлекательные комплексы, жилые и общественные здания | То же | Местные дренажи Линейные модульные элементы | Защита подвалов зданий Компактные конструкции, возможность устройства в эксплуатируемом подвале колодцев внутренней дренажно-дождевой сети |
| Искусственные плоскостные сооружения (паркинги внутри зданий, террасы и др). | То же | Беструбчатые линейные модульные элементы (дренажно-дождевые) | Организация рельефа в ситуациях, когда возможности изменения поверхности участка ограничены: регламент по заглублению лотков, по уклонам поверхности |
| Застройка располагаемая вблизи оползневых склонов |  | Специфические конструкции. Вертикальный дренаж | Возможность значительного понижения уровня грунтовых вод, любая необходимая глубина заложения |

3. Новое строительство и реконструкция территории

| Все виды застройки | Песчаное глинистое (известняк) строение водоносных слоев | Лучевой дренаж в частности, система НИИ ВИОГЕМ г.Белгород | Гармонично вписывается в городской ландшафт возможность значительного понижения уровня грунтовых вод, любая глубина заложения |
| --- | --- | --- | --- |

4. Благоустройство территории

| Дорожные одежды, инженерные коммуникации |  | Сопутствующий | Понижение уровня грунтовых вод |
| --- | --- | --- | --- |
| Набережные |  | Застенный |  |
| Овраги, логи (при их частичной засыпке) |  | Откосный |  |
| Территория города |  | Общие системы – отсечные дренажи | Средства инженерной защиты территории города от подтопления с использованием позитивных свойств рельефа, гидрографии, защищает территорию, расположенную ниже по рельефу |

Предусматриваются следующие мероприятия по понижению уровня грунтовых вод:

а) отведение поверхностного стока;

б) надежная эксплуатация подземных водонесущих инженерных коммуникаций;

в) организация перехвата и отведения поверхностных вод с присклоновых территорий, перехват и отведение стока предусматривается по каждой крупной балке;

г) проектирование дренажных систем (в соответствии с таблицей).

### 2.10.2.3. Нарушенные земли

На территории присутствует два типа нарушения земель, вызванного шахтной добычей:

  - проседания поверхности над подземными выработками;

  - размещение на поверхности отвалов, образующихся при добыче и первичной переработке угля.

а) Проседание поверхности над подземными выработками

Процесс выбора полезного ископаемого из нижележащих толщ горных пород приводит к вертикальному смещению земной поверхности, сопровождающемуся горизонтальными смещениями, механизм которых весьма сложен. (По мере совершенствования методов ведения подземных работ это явление отнюдь не снижается и остается острой проблемой во всех угольных мировых бассейнах). Основным последствием перемещения горных масс явилось образование на площади горных отводов шахт мульд оседания, что влечет за собой деформацию сооружений, изменение гидрологической и гидрогеологической обстановки.

При обводнении (затоплении) выработанного пространства шахт происходит размывание и выщелачивание горных пород, разрушение крепежного материала выработок и, как следствие - образование провалов. Как правило, зафиксированные на выходах пластов провалы земной поверхности приурочены к подготовительным выработкам и краевым частям целиков угля, ориентированным по падению пласта, по границе выработанного пространства, а так же у вскрывающих горных выработок - вертикальных и наклонных стволов, шурфом и технологических скважин преимущественно вентиляционных.

В соответствии с «Правилами охраны сооружений и природных объектов отведения от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях» и методическим руководством «О порядке выделения провалоопасных зон и выбора комплекса технических мероприятий по выявлению и ликвидации пустот на ликвидируемых шахтах Восточного Донбасса», Москва, Шахты 2007г, к провалоопасным относятся площади (зоны), где возможен выход провалов на поверхность от очистных и подготовительных выработок, в том числе при отсутствии подтверждающей маркшейдерской документации, способы ликвидации вскрывающих выработок неизвестны и документально не зафиксированы.

На территории Октябрьского района определено 45 опасных зон у устьев вскрывающих выработок (табл. № 4).

# Провалоопасные зоны у вскрывающих выработок Октябрьского района

Таблица № 4

| Провалоопасные зоны у вскрывающих выработок Октябрьского района |
| --- |
| № зоны | Наименование зоны | Шахта |
| Зона №1 | Западный вентиляционный ствол (вертикальный) | ш. "Майская" |
| Зона №2 | Вентиляционная скважина №2 | ш. "Майская" |
| Зона №3 | Шурф №2 (вертикальный) | ш. "Майская" |
| Зона №4 | Наклонный шурф №3 | ш. "Майская" |
| Зона №5 | Наклонный ствол | ш. "Майская" |
| Зона №6 | Вспомогательный ствол шахты №5 (наклонный) | ш. № 5 ШУ "Калиновское" |
| Зона №7 | Главный ствол шахты №5 (наклонный) | ш. № 5 ШУ "Калиновское" |
| Зона №8 | Вентиляционная скважина | ш. "Юбилейная" |
| Зона №9 | Вентиляционный ствол №1 (вертикальный) | ш. "Юбилейная" |
| Зона №10 | Вентиляционная скважина № 1 | ш. им. Чиха |
| Зона №11 | Вентиляционная скважина | ш. им. Красина |
| Зона №12 | Вентиляционная скважина № | ш. им. Чиха |
| Зона №13 | Восточный вентиляционный ствол №2 | ш. им. "Октябрьской революции" |
| Зона №14 | Шурф №5 | ш. "Западная- Капитальная" |
| Зона №15 | Воздухоподающий ствол | ш. "Западная- Капитальная" |
| Зона №16 | Вспом. ствол ш. Красный Несветай | ШУ. им. Горького |
| Зона №17 | Вент. ствол ш. Красный Несветай | ШУ. им. Горького |
| Зона №18 | Грузовой (вспом) ствол ш. Южно-Горьковская | ШУ. им. Горького |
| Зона №19 | Главный накл. ствол ш. Южно-Горьковская | ШУ. им. Горького |
| Зона №20 | Людской накл. ствол ш. Южно-Горьковская | ШУ. им. Горького |
| Зона №21 | Шурф шахты №309 | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №22 | Наклонный ствол шахты №309 | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №23 | Вспомогательный наклонный ствол шахты №5/309 | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №24 | Главный наклонный ствол шахты №5/309 | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №25 | Вспомогательный наклонный ствол шахты №15 | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №26 | Главный наклонный ствол шахты №15 | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №27 | Вспомогательный наклонный ствол шахты №15бис | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №28 | 6-й вост. бремсберг | шх. им. Кирова |
| Зона №29 | Людской ходок бремсберга №6 (наклон) | шх. им. Кирова |
| Зона №30 | Вент. ствол №1 (Кошкинский ш. им. Ленина) | ш. Ленина (Степановский) |
| Зона №31 | Вент. ствол №2 (Калиновский ш. им. Ленина) | ш. Ленина (Степановский) |
| Зона №32 | Вентиляционный ствол №1 | шх. им. Кирова |
| Зона №33 | Вспомогательный ствол №2 | шх. им. Кирова |
| Зона №34 | Шурф шахты №33 | шх. им. Кирова |
| Зона №35 | Ствол шахты №33 | шх. им. Кирова |
| Зона №36 | Ствол шахты №32 | шх. им. Кирова |
| Зона №37 | Шурф шахты №15бис (вертик) | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №38 | Шурф шахты №15 | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №39 | Шурф шахты №5/309 (вертик) | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №40 | Восточная вент. скважина | ш. "Самбековская" |
| Зона №41 | Главный ствол (наклон) шахты №19 | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №42 | Вспомогательный ствол шахты №19 | ШУ "Несветаевское" |
| Зона №43 | Главный наклонный ствол по пл. k4-1 (Балабинский) | ш. Ленина |
| Зона №44 | Шурф №101 | ш. "Самбековская" |
| Зона №45 | Зап. шурф №шурф №1 ш. Красный Несветай | ШУ. им. Горького |

г. Шахты

В пределах г.Шахты сформировалось 11 провалоопасных зон общей площадью 47,6га,

На горных отводах ликвидируемых шахт, расположенных на территории города Шахты, ликвидировано – 98 стволов, шурфов и скважин большого диаметра, которые также являются провалоопасными зонами.

На территории города имеется 213 вскрывающих горных выработок ликвидированных до 1995 года (до начала реструктуризации угольной отрасли) с помощью сооружения оградительных полков. Документация на ликвидацию этих выработок отсутствует. Данная территория так же является потенциально провалоопасной.

# Выводы

Просадочные зоны при увлажнении (при высоком уровне грунтовых вод) характеризуются необратимым изменением структуры. Эти явления обуславливают неравномерную осадку сооружений, образование в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения зданий и сооружений.

При застройке в районах распространения провалоопасных зон вблизи просадочных территорий освоение возможно только при условии геотехнического сопровождения на всех стадиях строительства. При реконструкции уже построенных зданий во избежание появления деформаций в ряде случаев необходимо предусмотреть превентивное усиление здания в зоне риска (Исследования В.М.Улицкого, г.С.Петербург).

б) Влияние отвалов на экологическое состояние

Важной проблемой является наличие породных отвалов, выводящих из хозяйственного использования значительные территории (в отвалах хранятся отходы добычи угля и обогащения).

Существующие отвалы являются источниками загрязнения окружающей среды долгоживущими радионуклидами (радия 226, тория 222, калия 400), а также целого комплекса токсичных элементов. Концентрация радионуклидов увеличивает мощность экспозиционной дозы до 20 мкР/ч, что дает основание отнести породные отвалы к источникам возможного радиоактивного облучения.

Особую опасность в этом отношении представляют горящие породные отвалы, расположенные вблизи жилых зданий, при этом в результате химических процессов возрастает концентрация радионуклидов (материалы ООО «ИНГЕО»). Кроме того, в породных отвалах содержится большое количество тяжелых металлов.

В результате пыления, горения породных отвалов в атмосфере города накапливается выше нормы взвешенных веществ и газообразных веществ. По отдельным ингредиентам их количество превышает предельно допустимые концентрации в пять, шесть и более раз.

Вследствие фильтрации через породные отвалы дождевых и талых вод наблюдается миграция в грунты  токсичных компонентов в количествах, в десятки и сотни раз превышающих ПДК.

Как правило, складирование горной массы на отвалах происходило не организованно и произвольно, без выполнения основных мероприятий отвалообразования, т.е. формирование отвала осуществлялось не послойно, без уплотнения породы и устройства послойной глиняной изоляции, что впоследствии стало причиной возникновения очагов самовозгорания угля, привело к образованию пустот и провалов с их заполнением сточными кислотосодержащими водами. При наличии конусообразной формы отвалов без устройства нагорных водоотводных канав отвалы стали условием неорганизованного сброса сточных вод на рельеф местности.

На территории Октябрьского района имеются породные отвалы (табл. № 5).

# Список породных отвалов Октябрьского района

Таблица № 5

| п/п | Наименование отвала | Шахта | Объединение | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отвал №2-3 шахты "Мирная" | ШУ "Мирное" | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 2 | отвал №4 в б.Долбина | Наклонная | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 3 | отвал №10 шахты №202 | ШУ "Мирное" | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 4 | отвал №2 | Глубокая | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 5 | отвал №2 наклонного ствола шахты №43 | Глубокая | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 6 | отвал №1 наклонного ствола шахты №43 | Глубокая | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 7 | отвал №2 шурфа №1 | Майская | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 8 | отвал вент. шурфа №2 | Майская | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 9 | отвал шахты "Красный Несветай" | Горького | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 10 | отвал шахты "Горьковская-Южная" | Горького | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 11 | отвал в безимянном овраге шахты №15 | ШУ "Несветаевское" | Шахтуголь | Октябрьский район |
| 12 | отвал шахты №15 | ШУ "Несветаевское" | Шахтуголь | Октябрьский район |
| 13 | отвал шахты №15бис | ШУ "Несветаевское" | Шахтуголь | Октябрьский район |
| 14 | отвал шахты №5 | ШУ "Калиновское" | Шахтуголь | Октябрьский район |
| 15 | отвал Кошкинского ствола (вент ств №1) | Степановская | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 16 | отвал шахты №12 | ШУ "Несветаевское" | Шахтуголь | Октябрьский район |
| 17 | отвал шахты №19 | ШУ "Несветаевское" | Шахтуголь | Октябрьский район |
| 18 | отвал шахты №309 | ШУ "Несветаевское" | Шахтуголь | Октябрьский район |
| 19 | отвал шахты № 5/309 | ШУ "Несветаевское" | Шахтуголь | Октябрьский район |
| 20 | Отвал №1 восточный вент. ствол | ш. им. Октябрьской революции | Ростовуголь | Октябрьский район |
| 21 | Отвал №4-5-6 шурфа №3 | ш. им. Октябрьской революции | Ростовуголь | Октябрьский район |

Перечень горящих породных отвалов представлен в табл. № 6.

# Список горящих породных отвалов Октябрьского района

Таблица № 6

| № п/п | Наименование отвала | Шахта | Район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | отвал №7бис шахты №47 | ШУ "Мирное" | Октябрьский район |
| 2 | отвал шахты № 5/309 | ШУ "Несветаевское" | Октябрьский район |
| 3 | Северная часть группового породного отвала | ш. им. В.И. Ленина | Октябрьский район |

г.Шахты

В настоящее время горящие отвалы имеются на следующих территориях: в б.Футбольная, в б.Шахтерская, бывшая шахта № 26 (севернее пос. Даниловка), бывшая шахта № 47 «Северная» п.Новоазовка – 2 отвала (в защитной зоне проживают люди), бывшая шахта № 11 Старозаводская (в зоне отвала проживают люди), шурф № 3 возле р.Атюхта, бывшая шахта № 13 «бис», бывшая шахта ХХ лет РККА (в защитной зоне проживают люди).

# Проектные предложения

Все горящие отвалы должны быть потушены (горение отвальных масс инициирует значительное запыление воздуха, через характерные для очагов горения газовыводящие каналы в виде небольших трещин и отверстий происходит выделение газа в ряде случае имеющего токсичные компоненты).

Предусматривается выполнение отдельных рабочих проектов тушения породных отвалов и их рекультивация.

Для тушения отвалов предлагается разработчиками проектов использовать щелочную среду – известковую суспензию (возможно применение глинистой суспензии). При отработке отвальной породной массы известковой суспензий образуется карбонат кальция, гипс и другие кальцийсодержащие соединения, снижающие температуру пород при горении, а также создающие на поверхности отвала защитный слой. При необходимости для нагнетания известковой суспензии используются инъекторы (длиной 2,5-3 м), такая схема тушения позволяет наиболее эффективно подавить существующие очаги горения и предотвратить возникновение рецидивных очагов.

Предусматриваются мероприятия против рецидивного самовозгорания отвалов – обработка поверхности отвала 5%-й известковой суспензией.

После завершения работ по тушению отвалов отвалы рекультивируются. Технологические решения и проекты организации работ по технической рекультивации  породных отвалов принимаются разработчиками в соответствии с «Методическими указаниями по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», ВНИИОСуголь, 1991, в соответствии с Инструкцией о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами (РД-07-291-99) и с рекомендациями разработанными ФГУП ВНИМИ (Государственный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела ВНИИМИ, Северо-Кавказское представительство ВНИИМИ).

При рекультивации породных отвалов решается основная задача – переформирование отвала (при необходимости) и его консервация для прекращения отрицательного влияния на природную среду.

Устойчивость отвала зависит от величины углов наклона к горизонтальной поверхности, которые позволяют удерживать отвал в достаточно стабильном состоянии.

Повысить устойчивость отвалов можно следующими способами:

  - уменьшением крутизны;

  - укреплением поверхности;

  - отводом поверхностных вод.

Укрепление поверхности необходимо для защиты наклонной части отвала от поверхностной эрозии, возникающей под воздействием осадков и ветра.

Переформирование отвалов выполняется, как правило, путем послойного его понижения (срезания и перемещения оставшейся породы). Осуществляется выполаживание склонов. В ряде случаев намечается террасированное выхолаживание откосов. При этом предусматриваются меры по предупреждению эрозионных процессов. По завершению работ поверхность отвала покрывается глиной, уплотняется.

Для защиты прилегающей к породному отвалу территории от потоков поверхностных вод, стекающих с откосов по контуру защитной зоны, рекомендуется отсыпать  дамбу (высотой до 2 м).

Для отведения поверхностных сточных вод от подножия породных отвалов намечаются по контуру отвалов водоотводные (нагорные) канавы, таким образом ликвидируется дренаж этих вод через породы отвала, их загрязнение вредными веществами, а также  ликвидируется возможный контакт грунтовых вод (в периоды их подъема). Отводимые сточные воды пропускаются через песчано-гравийный слой фильтрующей траншеи и направляются в имеющиеся коллекторы шахтных вод или сбрасываются в подземные выработки через специально пробуренные скважины.

По завершении технологической рекультивации осуществляется биологическая рекультивация, покрытие плодородным слоем почвы и озеленение территории.

Для горящих породных отвалов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона составляет 500 м.

Для негорящих отвалов защитная зона определяется расчетом. В соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах (Федеральный горный и промышленный надзор России, М., 1997 г.) ширина механической защитной зоны отвала в плане рассчитывается по формуле В=2,5Н-50, м,

Где Н- разность высотных отметок между верхней и нижней точками откоса, м.

При разности высотных отметок от 10 до 28 м ширина механической защитной зоны постоянна и равна 20 м.

Для негорящих недействующих породных отвалов с углами откосов не более 36( (и коэффициентом запаса устойчивости откосов не ниже 1,3) при условии, что после остановки или тушения прошло не менее трех лет, механическая защитная зона может быть уменьшена. (Решение об уменьшении размера механической защитной зоны принимается специальной комиссией и оформляется актом).

Территории, на которых размещаются шахтные отходы, представляют собой опустошенный и неприглядный ландшафт, нуждающийся в рекультивации. Мелкие выработки на естественных обнажениях продуктивных толщ, которые велись на ранних стадиях угледобычи, обусловили возникновение нарушенных земель с небольшими амплитудами рельефа и узко локализованными просадками, большинство этих нарушений впоследствии было закрыто растительным покровом. По мере смещения разработок вниз, расширения шахтных выработок и увеличения глубины добычи нарушения земель становились все значительнее по площади и амплитуде. В результате закрытия шахт к отвалам добавились заброшенные шахтные сооружения, недействующие узкоколейки и т.д.

На территории застройки выполняется рекультивация нарушенных земель.

Рекультивации подлежат: породные отвалы, земли под разрушенными зданиями и сооружениями, подъездными автомобильными и железными дорогами, отстойниками, прудами, резервуарами, а также земли, заваленные углеродной массой.

Проектирование и застройка на отработанных углеопасных площадях возможна в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 и «Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях» (часть П) при условии согласования с органами Госгортехнадзора.

Для градостроительного использования нарушенных земель предусматривается:

1. При строительстве или реконструкции вблизи нарушенных территорий необходимо:

а) предпроектное инженерное обследование объекта, попадающего в зону возможного риска;

б) прогноз возможных деформаций зданий и сооружений в процессе эксплуатации;

в) геоэкологический мониторинг на стадии строительных работ;

г) при необходимости превентивное усиление конструкций сооружения и грунтов в их основании.

- При рекультивации породных отвалов предусматриваются следующие направления:

а) основное направление – лесная рекультивация, устройство зеленых зон;

б) использование породной массы в обрабатывающей промышленности;

3. Территории бывших шахт намечаются для использования:

а) в целях  размещения элементов инфраструктуры;

б) как озелененные территории.

Основные мероприятия приведены в таблице № 7.

# Мероприятия по рекультивации нарушенных территорий

Таблица № 7

| Вид нарушений | Характеристика мероприятий по инженерной подготовке территории |
| --- | --- |
| Шахтные отвалы | Ликвидация, полная разработка с перемещением породы, озеленение. Переформирование профиля и откосов, укрепление откосов, озеленение. Укрепление откосов, озеленение |
| Провалы поверхности вследствие шахтных выработок | Укрепление крыши для размещения объектов коммунального хозяйства, автосервис и т.д. Засыпка пустот, в том числе породой терриконов |

## 2.10.3. Отходы производства и потребления

### 2.10.3.1. Размещение твердых бытовых отходов

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, образующихся на территории Октябрьского района, производится предприятиями и частными предпринимателями пос.Каменоломни, пос. Персиановский, а также предприятиями и частными предпринимателями г.Новошахтинска и г.Шахты. В Каменоломненском городском поселении и Персиановском сельском поселении осуществляется контейнерная (многоквартирные дома) и поведерная (частный сектор) система сбора ТБО. На территории Коммунарского, Алексеевского, Артемовского, Краснокутского. Краснолучского, Мокрологского, Красюковского и Кривянского  сельских поселений установлена бестарная система вывоза ТБО. В остальных  поселениях - по заявкам.

Система вывоза отходов «по заявкам» - предусматривает накопление ТБО на территории частного домовладения на специально отведенных для этих целей местах, а затем одномоментный вывоз по мере накопления посредством подачи заявки в соответствующую службу, сельхозпредприятие, и т.п. имеющее специализированный транспорт.

Существующее положение

Городской округ Шахты

В г. Шахты твердые бытовые отходы (ТБО), включающие твердый домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы производственных и коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие учету и захоронению), собираются по планово-регулярной системе и транспортируются для обезвреживания на полигон ТБО (эксплуатирует МУП г. Шахты «Благоустройство города»).

Отходы собираются унитарным способом (отсутствует раздельный сбор).

Годовой объем вывозимых отходов в 2006 г. составил:

- твердых – 213,7 тыс. м3;

- жидких – 3, 6 тыс. м3.

В г. Шахты применяются следующие системы сбора ТБО.

Бестарная система – сбор отходов из квартирных сборников производится непосредственно в мусоровоз кузовного типа. Данная система применяется при обслуживании жителей, проживающих в частных домовладениях.

Система несменяемых мусоросборников – сбор отходов в контейнеры и перегрузка их в мусоровозы и контейнеровозы на месте. Данная система производится при обслуживании жителей, проживающих в многоквартирных домах.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – ежедневно;

- в зимнее время – 5-6 раз в неделю.

Отходы вывозятся на санкционированную свалку (в городе ее называют также полигоном), размещенную в балке Максимовская.

На свалку твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, малоопасные промышленные отходы.

Территория разделена на 3 участка:

1 участок, площадью 7,4 га – отработанный,

2 участок – участок автодороги и хоздвора,

3 участок, площадью 3 га – действующий.

На отработанном участке складирование отходов осуществлялось с 1973 г. по 1999г.

Проектный срок эксплуатации действующего участка составляет 6 лет, складирование отходов ведется с 2000 г.

В настоящее время действующий участок складирования отходов практически достиг проектной мощности.

Общий объем накопленных отходов составляет 11152,0 тыс. м3. Превышение накопленной массы отходов над проектной отметкой составляет от 1 до 2 м.

На действующем участке полигона, согласно проекта «Реконструкция, закрытие и рекультивация полигона ТБО г. Шахты с одновременной прирезкой участка площадью 3,0 га в границах существующего земельного отвода», при послойной загрузке отходов слоями высотой 2,0 м, высота полигона составляет от 10 до 16 м.

Процесс складирования ТБО проводится на рабочей карте. Уплотнение отходов осуществляется тяжелой техникой слоями, предусматриваются изолирующие слои из тяжелого суглинка толщиной 0,1-0,3 м.

На полигоне складируются отходы г. Шахты. Динамика складируемых отходов за последние годы представлена в табл. № 1.

Количество складируемых отходов на полигоне

Таблица № 1

| Год | Среднегодовой прием отходов |
| --- | --- |
|  | тыс. т | тыс. м3 |
| 2000 | 25.18 | 143.9 |
| 2001 | 24.37 | 139.3 |
| 2002 | 24.95 | 142.6 |
| 2003 | 33.39 | 190.8 |
| 2004 | 36.11 | 206.36 |
| 2005 | 52.72 | 301.28 |

Ежегодно увеличивающийся объем ТБО свидетельствует о том, что проблема обезвреживания и утилизации ТБО для г. Шахты чрезвычайно актуальна.

Морфологический состав ТБО приведен в табл. № 2.

Морфологический состав принимаемых отходов, характерный для г. Шахты

Таблица № 2

| Компонент | % содержание от массы, % |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 38.2 |
| Пищевые отходы | 28.6 |
| Древесные отходы | 1.8 |
| Ветошь текстильная | 4.9 |
| Пластмасса | 7.0 |
| Кожа, резина | 0.6 |
| Полимеры | 7.0 |
| Кости | 1.0 |
| Металл черный | 3.0 |
| Металл цветной | 0.7 |
| Стекло | 4.4 |
| Строительный мусор | 9.8 |

Специальных карт для захоронения промышленных отходов нет. Все отходы складируются без сортировки.

Программой по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по МУП г. Шахты «Благоустройство города» предусмотрено осуществление производственного контроля в зоне влияния полигона ТБО.

Согласно протоколов замеров превышения загрязняющих веществ не отмечено.

Показатель pH почв на глубине 0-5 см составляет – 7.21,

на глубине 5-20 см – 7.17.

Данных по температурной съемке, влажности и кислотности отходов не имеется.

Мероприятия по отводу и очистке поверхностных стоков и образующегося фильтрата не выполняются.

В соответствии с проектом «Реконструкция, закрытие и рекультивация полигона ТБО г. Шахты с одновременной прирезкой участка площадью 3,0 га в границах существующего земельного отвода», выполненного ООО «Ингео» в 2000 г., полигон ТБО планируется к рекультивации и закрытию.

Существующий полигон ТБО расположен на правом берегу балки Максимовская, которая является водоохранным природным объектом, входящим в гидросеть реки Грушевка.

В результате нарушения технологии в процессе складирования ТБО, отсутствия гидроизоляции поверхности откоса со стороны балки Максимовская, не соблюдения угла падения наружного откоса (вместо 30-40 – фактически 70-80 градусов), складированные отходы являются причиной загрязнения грунтовых и подземных вод и появления очагов самовозгорания.

Продукты горения пагубно сказываются не только на здоровье жителей г. Шахты, но и жителей пос. Каменоломни, угнетают зеленые насаждения (в основном, хвойных пород деревьев) лесхоза, находящиеся на границе с санитарно-защитной зоной полигона.

Закрытая свалка ТБО размещается в пос. Смагина, эксплуатировалась с 1968 г., площадь свалки 8,3 га, расстояние до поселка 1,2 км.

Закрытая несанкционированная свалка ТБО имеется около пос. Майский, свалка закрыта в 2000 г. Площадь территории 5 га, расстояние до поселка составляет 300 м. Северо-западнее свалки протекает река Булухта, уклон свалки в сторону реки составляет 10 %. Свалка находится в водоохранной зоне реки.

Свалка в пос. Дуваново эксплуатируется с 1979 г., площадь свалки 1,9 га. Расстояние до пос. Дуваново 800 м, до р. Кадамовка – 1100 м.

Свалка в пос. Аютинский эксплуатируется с 1955 г., площадь свалки 4,1 га. Расстояние до поселка 1500 м, до р. Аюта – 1400 м (Выявлено, что ТБО высыпаются произвольно в любой точке свалки, уплотнение отходов происходит за счет движения по свалке автотранспорта – данные ЗАО НТЦ «Полином»).

ЗАО НТЦ «Полином» в 2006 г. было проведено исследование влияния свалок пос. Майский, пос. Аютинский (а также других несанкционированных свалок) на окружающую среду. Было выявлено до 30 свалок площадью от 10 до 20 тыс. м2. Как правило, эти свалки располагаются в неглубоких бассейнах, лесозащитных полосах, на территории недействующих предприятий. Зачастую свалки находятся на прибрежных территориях рек Грушевка, Аюта,Атюхта, Булухта и др.

Места складирования ТБО перегружены по массе отходов, характеризуются систематическими нарушениями технологии складирования, следствием чего является возгорание свалок, загрязнение прилегающих к ним земель; не имеют системы защиты от загрязнения ниже расположенных грунтов, грунтовых и поверхностных вод. Загрязнения (по данным ЗАО НТЦ «Полином») могут происходить в радиусе до 1,5 км от свалки. Свалки оказывают крайне негативное влияние на окружающую среду и могут являться источниками заболевания населения г. Шахты и рядом расположенных населенных мест.

Городское поселение Каменоломни

Для сбора ТБО унитарным способом применяют:

а) систему с несменяемыми контейнерами, имеется список контейнеров для ТБО с указанием мест их размещения, указанием организаций и количества контейнеров, разработан график движения контейнеровоза;

б) планово-поквартирную систему (бестарный метод), вывоз мусора производится в определенное время, к которому население выносит мусор в организованные места сбора. Определены места сбора ТБО с указанием улицы и времени сбора отходов.

В настоящее время приняты следующие нормы накопления ТБО от населения – муниципальный жилой фонд (благоустроенное жилье) – 1,5 м3 в год на 1 человека.

В 2006 г. объем ТБО составил 18450 м3/год, объем жидких бытовых отходов – 44280м3, объем производственных отходов составил 4235 м3.

ТБО вывозятся от жилых зданий ежедневно, как в летний так и в зимний периоды, от производственных предприятий и учреждений – по графику.

ТБО вывозятся на свалку бытовых и производственных отходов, эксплуатируемую с 1999 года.

Свалка, площадью 1 га, расположена на муниципальной земле Коммунарской сельской администрации в 2 км западнее п.Каменоломни, у автодороги «Новочеркасск-Новошахтинск». В пределах санитарно-защитной зоны населенные пункты отсутствуют.

Постановлением Главы Администрации Октябрьского района от 6.12.99 г. № 858 МУ РСУ предоставлен земельный участок под полигон для свалки ТБО и производственных отходов на условиях аренды сроком на 10 лет. За участок под свалкой и производственную территорию (3,3 га) с предприятия взимается земельный налог по фиксированной ставке.

Свалка устроена в отработанном песчаном карьере. Частично стенки карьера, частично отвалы вскрышных пород, образованных во время разработки карьера, создают ограждение свалки с  трех сторон со средней высотой около 2,5 м. С оставшейся стороны устроен въезд – земляная дорога. На въезде имеется контрольно-пропускной пункт с постоянно присутствующим работником, отмечаются путевые листы. Сгребание, уплотнение и изоляция грунтом мусора производится по мере накопления, раз в 1-2 месяца. Для этого специально нанимается бульдозер и доставляется на территорию свалки. Грунт для изоляции слоев мусора берется из отвалов вскрышных пород. Вывоз ТБО осуществляется трактором с прицепом, объемом 3-4 м3. В день на свалку приезжает 2-3 трактора. Максимальная высота заполнения 2,5 м.

Сельские поселения

На территории Октябрьского района имеются места захоронения ТБО,  таблица № 3.

Захоронение ТБО

Таблица № 3

| Населенный пункт | Срок эксплуатации начало/конец | Площадь, га | Размер СЗЗ, км | Объем отходов, тыс.тонн/год | Свободный объем (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Алексеевка | 2001 г./до наст. времени | 1 | 1,5 | 0,255 | 98 |
| п. Новосветловский | 1998 г./до наст. времени | 1 | 1,5 | 4,6 | 50 |
| ст. Красюковская | Оформление земельного участка | 5 | 1 | 1,88 | 90 |
| ст. Заплавская | 1990 г./до наст. времени | 4 | 1 | 1,3 | 80 |
| п. Новозарянский | 1999 г./до наст. времени | 1 | 0,5 | 0,27 | 40 |
| х. Маркин | 2000 г./до наст. времени | 1 | 0,5 | 0,33 | 80 |
| х. Костиков | 2000 г./до наст. времени | 0,5 | 0,3 | 0,13 | 80 |
| х. Мокрый Лог | 2000 г./до наст. времени | 0,5 | 1,0 | 0,07 | 50 |
| х. Ягодинка | 1996 г./до наст. времени | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 90 |
| х. Красный Луч | 1996 г./до наст. времени | 0,5 | 1,7 | 0,18 | 95 |
| х. Первомайский | 2001 г./до наст. времени | 0,3 | 0,7 | 0,05 | 50 |
| п. Нижнедонской | 2001 г./до наст. времени | 1,0 | 1,1 | 0,33 | 90 |
| х. Озерки | 2001 г./до наст. времени | 0,3 | 1,2 | 0,05 | 50 |
| п. Новокадамово | 2002 г./до наст. времени | 0,5 | 0,5 | 0,42 | 80 |
| х. Киреевка | 2002 г./до наст. времени | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 70 |
| х. Новая Бахмутовка | 2002 г./до наст. времени | 0,3 | 0,5 | 0,11 | 60 |
| п. Равнинный | 2002 г./до наст. времени | 0,3 | 0,6 | 0,09 | 60 |
| х. Керчик Савров | 1996 г./до наст. времени | 0,5 | 2,5 | 0,28 | 50 |
| х. Веселая Бахмутовка | 1997 г./до наст. времени | 0,5 | 1,5 | 0,05 | 50 |
| п. Залужный | 1997 г./до наст. времени | 0,5 | 2,0 | 0,09 | 50 |

# Информация о бытовых отходах ряда сельских поселений приведена ниже в табл. № 4.

Бессергеневское поселение

Таблица № 4

| Населенный пункт | Количество жителей | Кол-во образующихся отходов | Система сбора ТБО | Исполнитель | Место размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТБО (тыс.тонн/год) |  |  |  |
| ст. Заплавская | 2609 | 0,704 | По заявкам | Фермер | Участок 5 га, действует с 1990/до наст.времени СЗЗ-1км |
| ст. Бессергеневская | 1955 | 0,527 | По заявкам | Фермер |  |
| х. Калинин | 555 | 0,149 | Не организован | - |  |
| Итого | 1,38 |  |  |  |

Красюковское поселение

Таблица № 5

| Населенный пункт | Количество жителей | Кол-во образующихся отходов | Система сбора ТБО | Исполнитель | Место размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТБО (тыс.тонн/год) |  |  |  |
| ст.Красюковская | 4147 | 1,11 | По графику (1-2 раза в неделю) | Частный предприниматель | Участок 1 га, действует с 2006/до наст.времени СЗЗ-1км |
| х.Яново-Грушевский | 1616 | 0,43 | Еженедельно |  |  |
| п. Новоперсиановка | 1222 | 0,32 | Еженедельно | Фермеры - |  |
| х.Сусол | 42 | 0,011 | По заявкам | Фермеры |  |
| х. Аюта | 39 | 0,01 | По заявкам | Фермеры |  |
| х. Красный | 3 | 0,0008 | По заявкам | Фермеры |  |
| х. Миллеров | 46 | 0,012 | По заявкам | Фермеры |  |
| Итого | 1,893 |  |  |  |

Кривянское поселение

Таблица № 6

| Населенный пункт | Количество жителей | Кол-во образующихся отходов | Система сбора ТБО | Исполнитель | Место размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТБО (тыс.тонн/год) |  |  |  |
| ст.Кривянская | 10335 | 2,7 | Многоквартирные дома Частный сектор | МП ЖКХ | Участок 7 га, действует с 2001/до наст.времени СЗЗ-600м |
| Итого | 2,7 |  |  |  |

Персиановское поселение

Таблица № 7

| Населенный пункт | Количество жителей | Кол-во образующихся отходов | Система сбора ТБО | Исполнитель | Место размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТБО (тыс.тонн/год) |  |  |  |
| п. Персиановский | 6637 | 1,79 | Многоквартирные дома (ежедневно) Общежития ДГАУ (2 раза в день) Частный сектор (2 раза в неделю) | ООО «Коммунальшик» | Полигон г. Новочеркасска |
| п. Казачьи Лагери | 1123 | 0,3 | Многоквартирные дома (ежедневно) |  |  |
| п. Кадамовский | 325 | 0,087 | Еженедельно |  |  |
| п. Суворовка | 152 | 0,041 | Не организовано | - | - |
| Итого | 2,22 |  |  |  |

# Проектные предложения

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации ТБО удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

Значительной проблемой в организации системы санитарной очистки является не отсутствие технологий переработки (современные технологии позволяют переработать до 90% от общего количества отходов), а отделение полезного сырья от остального мусора (и разделение различных компонентов). Поэтому целесообразно участие населения в организации системы селективного сбора отходов.

Следует предусмотреть организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизацию работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов. Наряду со строительством мусоросортировочного комплекса (МСК) это позволит значительно сократить мощность полигона ТБО, других сооружений по обезвреживанию отходов.

Городское поселение Каменоломни, сельские поселения

Организация сооружения для обезвреживания ТБО может быть осуществлена лишь за пределами черты г.п.Каменоломни. Рекомендуется объединенная схема санитарной очистки поселений Октябрьского района.

Ориентировочные расчеты годового накопления отходов г.п.Каменоломни и сельских поселений приведены в табл. № 9.

Норма накопления отходов принята: на I очередь – 1,5 м3 на 1 человека в год;

на расчетный срок – 1,7 м3 на 1 человека в год.

При селективном сборе отходов ориентировочный объем вторичных ресурсов, подлежащих переработке, принимаем на I очередь – 20%, на расчетный срок – 30 %.

При захоронении ТБО на полигоне предусматривается брикетирование отходов. Кратность уплотнения принята равной 5.

Годовое накопление ТБО

Таблица № 8

| № п/п | Население | Годовой объем ТБО, тм3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Городское поселение Каменоломни | 24 | 31,25 |
| 2 | Сельское население (Красюковское, Кривянское, Персиановское поселения) | 48,8 | 55,3 |
| 3 | Сельское население (Алексеевское, Краснокутское поселение) | 11,4 | 13,0 |
| 4 | Сельское население (Артемовское, Бессергеневское, Керчикское, Коммунарское, Краснолучское, Мокрологское поселение) | 34,6 | 39,2 |
| 5 | Количество отходов при селективном сборе ТБО | 95 | 97 |
| 6 | Объем отходов с учетом брикетирования при захоронении на полигоне ТБО | 19 | 19 |
| 7 | Городской округ Новошахтинск (с учетом селективного сбора и брикетирования) | 146 29 | 146 29 |

Опыт эксплуатации систем санитарной очистки позволяет рекомендовать общую схему сбора и вывоза ТБО в радиусе 20-25 км. При наличии в этой зоне значительного количества сельскохозяйственных предприятий возможно устройство единого полигона  (для совместного обезвреживания ТБО и части отходов агропромышленного комплекса),  при этом  предусматривается устройство отдельного узла по переработке органосодержащих сельхозотходов. Узел включает специально обустроенную площадку совместной биотермической обработки животноводческих отходов (навоза КРС, куриного помета) с растительными остатками. Последние используются в качестве пористых, сыпучих, разрыхляющих наполнителей животноводческих отходов с целью интенсификации процесса термогенеза.

Создание единого полигона будет способствовать перераспределению потоков отходов от сельских свалок  (зачастую несанкционированных) на единый полигон.

При соблюдении технологических и санитарных правил на полигоне обеспечивается защита окружающей среды от загрязнения.

Для создания оптимальной схемы обращения с отходами предлагается предусмотреть объединенную схему санитарной очистки сельских поселений Октябрьского района и городских поселений (например, г.Шахты, Новошахтинск), а также совместное межрайонное обезвреживание отходов – предусматривается в перспективе на территории Красносулинского района размещение полигона для обезвреживания отходов части Октябрьского и Красносулинского районов.

Учитывая значительную площадь территории Октябрьского района, часть поселений (Персиановское, Кривянское, Красюковское) тяготеют к объекту обезвреживания ТБО г.Новочеркасска; часть поселений (Алексеевское, Краснокутское) – к г.Новошахтинску; остальные сельские поселения – к г.Шахты.

# Комплекс оборудования для сортировки и брикетирования ТБО (МСКБ)

Первоочередным мероприятием является строительство МСКБ, внедрение позволит использовать вторичные ресурсы, сократить объем ТБО, подлежащих захоронению, снизить негативное влияние полигона ТБО на окружающую среду. Количество ТБО, принимаемых на сортировку, составляет 70 тыс. т в год; количество ТБО, предназначенных для брикетирования и захоронения на полигоне ТБО, составляет 30 тыс. т в год (проект строительства комплекса выполнен фирмой «ИНГЕО»).

Конечной продукцией комплекса являются:

-	отсортированные по видам отходы, годные для вторичной переработки (макулатура, пластмассы, текстиль, стекло, металл черный и цветной), собранные в транспортные контейнеры;

-	неделовая часть отходов (в том числе пищевые отходы), спрессованная в брикеты, с проволочной обвязкой.

Сортировка и выборка отходов предусмотрены ручным способом.

Для выделения металлов в комплекс включены электромагнитный и электроиндукционный сепараторы.

Негабаритные отходы отбираются  перед  загрузочным  конвейером вручную и с использованием стандартных грузоподъемных механизмов. Крупногабаритные фракции деловых отходов отбираются в кабине ручного отбора на три рабочих места, установленной вдоль загрузочного конвейера.

Отобранные фракции сбрасываются в накопительные бункера или в типовые контейнеры. За бункером для картона устанавливается роторная дробилка.

За загрузочными конвейерами после отбора крупных фракций требуется установка разрывателя пакетов. Его средняя производительность - 300 пакетов в час с эффективностью разрывания - 90%.

Для облегчения отбора деловой части отходов из ТБО перед сортировкой отсеиваются мелкие фракции размером менее 80 мм  в барабанном сепараторе.

Отсеянные фракции собираются в контейнер и подаются на захоронение. На сортировочном конвейере намечается раздельная ручная отборка следующих фракций: бумага, стекло, картон, пластик, текстиль.

За кабиной ручного отбора устанавливается электромагнитный сепаратор черных металлов и электроиндукционный сепаратор цветных металлов.

Остатки отходов («хвосты» ТБО)  ссыпаются в  бункер  конвейера брикетировочного пресса.

Характеристика брикетировочного пресса:

-	производительность – 30 тыс.т/год;

-	размер брикета (м) - 0,7x0,8x1,2;

-	кратность уплотнения ТБО - 5 раз;

- плотность прессуемого материала («хвосты» ТБО) - 150-170 кг/м3.

Пресс имеет систему автоматической обвязки брикетов проволокой для предотвращения их рассыпания.

Организация нового полигона

На полигоне допускается обезвреживать:

•	бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;

•	уличный смет;

•	неутилизируемый строительный мусор и нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефте-газосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков. В составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов).

Реализация строительства полигона в соответствии с вышеуказанными положениями в значительной степени позволит обеспечить требования концепции минимизации экологического риска, согласно которой решается задача максимально возможного снижения экологической нагрузки на окружающую природную среду. Следует отметить, что защита среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна быть решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании полигона и предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата полигона за счет поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по внешним откосам и поверхности отходов. Рационально по внешним откосам и поверхности полигона устроить многослойное грунтовое водозащитное покрытие с внутренней дренажной прослойкой. Для защиты от размывов по берегам и откосам устраивается водоотводная система (кюветы, лотки). Предлагается использовать в основании полигона геосинтетические материалы, в частности, отечественные геомембраны (например, выпускаемые ВНИИГ им. Веденеева, г. С.-Петербург).

Для исключения проблем, возникающих в связи с выделением из отходов биогаза (при устройстве слабопроницаемого внешнего покрытия внутри полигона образуется избыточное давление, которое в сочетании с повышенной температурой создает потенциальную опасность возгорания газа), необходимо предусматривать систему дегазации, которая должна функционировать в течение всего срока эксплуатации полигона и в постэксплуатационный период до прекращения активного газовыделения.

По системе мониторинга проектом полигона ТБО должно быть предусмотрено:

- контроль газового состава атмосферного воздуха на территории рабочих карт, по периметру полигона и на границах санитарно-защитной зоны;

- контроль качества подземных вод в зоне потенциального влияния полигона.

Предварительно по результатам гидрогеологических исследований устанавливаются уровни и направления потоков подземных вод, в соответствии с которыми определяется наблюдательная сеть скважин.

Переработка отходов на перспективу

На перспективу полигон ТБО нельзя считать оптимальным решением для обезвреживания отходов. В соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п. 7.5) для городов численностью населения более 250 тыс. человек может предусматриваться промышленная переработка ТБО на мусороперерабатываюшем заводе. Настоящем проектом предлагается на расчетный срок рассмотреть вопрос строительства мусороперерабатывающего комплекса в г. Шахты и поселений Октябрьского района. В процессе переработки всего объема ТБО (а не только его органической составляющей) конечным продуктом является компост, который может найти применение в городском хозяйстве (в т.ч. при рекультивации нарушенных территорий, для изолирующих слоев полигона и др.).

В ООО «ГИДРОХИМ-ТЕХНОЛОГ» (г. С.Петербург) разработан комплекс механизированной переработки городских твердых отходов, который позволяет решить организационно и технически основные задачи обращения с отходами. В соответствии с заложенной в комплекс схемой общая масса ТБО разделяется на четыре основные группы: утилизируемые отходы, инертные неорганические отходы, компостируемые органические отходы и некомпостируемые органические отходы.

Утилизируемые отходы продаются потребителям как товарный продукт. Неорганические отходы, которые нерационально утилизировать, захораниваются на полигоне. Компостируемые органические отходы подвергаются биотермической переработке, продуктом которой является компост. Для повышения коммерческой привлекательности выпускаемой продукции в компост вводятся минеральные удобрения и, в качестве конечного продукта, выпускается высокоэффективное органоминеральное удобрение. Газовая фаза из биобарабана и с площадки дозревания поступает в отделение сжигания. В отделении сжигания перерабатываются некомпостируемые органические отходы, с получением тепловой и электрической энергии. Шлак, образующийся в процессе термической переработки, может быть использован в дорожном и гражданском строительстве. Дымовые газы подвергаются многоступенчатой очистке и газовые выбросы соответствуют требованиям ПДВ.

Рациональность создания комплекса подтверждается показателями производства, перерабатывающего 100 тыс. тонн в год отходов (один из вариантов):

1.	Производительность- 100 тыс. т/год

2.	Выход основной продукции:

2.1.	Органоминеральных удобрений - 30 тыс. т/год

2.2.	Пара – 58000 Гкал/год '

2.3.	Утилизируемых материалов (бумага, картон, металлы, пластические массы и др.) – до 18 тыс. т/год

3.	Установленная мощность электродвигателей - 370 кВт

4.	Расход вспомогательного топлива - 32 тут/год

5.	Расход реактивов - 470 т/год

6.	Количество обслуживающею персонала - 43 чел.

7.	Выбросы в атмосферу - 45 тыс. м3/час

8.	Сточные воды - отсутствуют

9.	Стоимость выпускаемой продукции 146 млн. руб./год (включая плату за переработку ТБО),

10.	Величина капитальных вложений - 620 млн. рублей.

11.	Окупаемость капитальных вложений - 6 лет.

Размещение мусороперерабатывающего комплекса возможно вблизи полигона ТБО.

Технико-экономический анализ может показать эффективность применения в городе термического метода обезвреживания отходов (включая и особо рискованные отходы здравоохранения). Эффективность сжигания значительно повышается после организации селективного сбора отходов в местах их образования (и на мусоросортировочном комплексе).

Экологическое воздействие мусоросжигающего завода (МСЗ) в основном связано с загрязнением воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота, фуранами и диоксинами.

В настоящее время разработаны режимы сжигания ТБО (температура процесса, длительность пребывания продуктов переработки при высоких температурах), позволяющие исключить возможность образования диоксинов и дибензофуранов.

При сжигании ТБО диоксины не образуются, если соблюдаются следующие условия:

-	температура превышает 1250°С;

-	процесс происходит в окислительной среде (то есть при некотором избытке кислорода);

-	уничтожение отходов длится более двух секунд, причем температура практически мгновенно достигает рабочего значения.

Эти условия удалось реализовать в печи, изобретенной доктором технических наук Андреем Ванюковым. Печь Ванюкова - это барботажный агрегат непрерывного действия. Она представляет собой шахту прямоугольного сечения с принудительно охлаждаемыми медными стенками, в нижней части которой находятся фурмы, через которые в расплав подается смесь воздуха с кислородом. Материалы, подлежащие уничтожению, подаются сверху и, сгорая, поддерживают температуру в печи на уровне 1250 - 1350°С. В результате в печи образуются две жидкие фазы: в верхней части ванны скапливается шлак, состоящий из легких силикатов, а в нижней - более тяжелый металлосодержащий продукт. Отходящие же газы (не содержащие диоксинов!) после утилизации их тепла очищаются от пыли и выбрасываются в атмосферу. Обе жидкие фазы непрерывно выводятся через сифонные устройства, расположенные в торцах шахты печи, и после охлаждения направляются на дальнейшую переработку. Из шлака можно делать домостроительные панели и теплоизоляционную вату, а из металлосодержащего продукта извлекать ценные компоненты.

Крупномасштабная проверка эффективности печи Ванюкова была проведена на Рязанском опытно-экспериментальном металлургическом заводе института «Гинцветмет» при участии сотрудников Московского института стали и сплавов и Академии коммунального хозяйства им. Памфилова. Эти испытания подтвердили, что отходящие газы, образующиеся в результате плавки ТБО в печи Ванюкова, действительно практически не содержат диоксинов.

Требуется тщательная система очистки дымовых газов, также возникает необходимость страхования риска образования диоксинов в переходные периоды эксплуатации установки (т.е. при остановке процесса или выхода на режим после простоя). Наличие узлов абсорбации и фильтрации повышает экологическую безопасность МСУ. Следует ориентироваться на переход от ликвидационного термического метода к утилизационному, с использованием тепловой энергии, а также с использованием получаемых шлака, золы (практически безвредная масса оксидов) - в изделиях строительного и дорожного назначения, при рекультивации территории.

Теплоутилизация ТБО имеет большое значение для проблемы энергосбережения, поэтому в перспективе следует ориентироваться на переход от прямого сжигания ТБО с утилизацией тепловой энергии (для целей теплоснабжения) к созданию комплексных тепловых станций, на которых получение тепловой энергии является основной целью упорядоченного сжигания ТБО в цехах, имеющих соответствующие технологические средства (в системы теплоснабжения можно направить до 70% теплотворной способности ТБО). При этом ТБО являются основным топливным ресурсом (возможно использования как ТБО, собираемых с территории застройки, так и ТБО, хранящихся на свалке, последний вариант требует дополнительных расходов по погрузке и доставке). Такие установки также могут предусматриваться при действующих котельных (с их модернизацией) или в составе мусороперерабатывающего завода.

Предлагаемая «Гипрохим-технолог» (г. С.Петербург) технология совместной термической переработки ТБО и осадков канализационных очистных сооружений позволяет получить в качестве конечного продукта переработки углеродистый остаток, который можно утилизировать, например, при производстве карбида кальция. Такая технология позволяет в течение 5,5 лет окупить вложенные инвестиции (по данным «Гипрохим-технолог»).

Таким образом, технология переработки ТБО, наряду с сепарацией отходов, может иметь дополняющие друг друга процессы биотермической и высокотемпературной термической переработки компостируемых и некомпостируемых отходов.

На I очередь необходимо усовершенствовать существующую систему обращения с отходами. Отходы транспортируются к мусоросортировочному комплексу (МСК), далее неутилизируемые отходы направляются на полигон ТБО. Специфические отходы (медицинские и отходы парикмахерских) обезвреживаются по специальной схеме.

На перспективу отходы через МСК направляются на обезвреживание. Предлагается два варианта:

- завод по промышленной биотермической переработке отходов с выработкой компоста;

- мусоросжигательный завод с использованием образующейся энергии (тепловой и, при необходимости, электрической).

Два варианта могут быть объединены в один комплекс при использовании технологии, предлагаемой ЗАО «Авант Эко Систем» (г. Москва).

Органическая фракция ТБО, полученная в результате сортировки, а также отходы ферм и очистных сооружений могут быть подвергнуты анаэробной переработке с получением метана и компоста, пригодного для сельскохозяйственных и садоводческих работ.

Переработка органики происходит в реакторах, где бактерии, производящие метан, перерабатывают органическую субстанцию в биогаз и гумус. Субстанция выдерживается в реакторе при определенной температуре 15-20 дней. Завод обычно состоит из двух или более параллельных линий. Биореакторы стационарны и расположены вертикально. Размер одного реактора может достигать 5000 куб. м. Это примерно соответствует отходам, производимым населением в 200 000 человек. Для переработки большего объема отходов требуется два или более параллельных реактора. При необходимости, по окончании анаэробной переработки субстанция пастеризуется и после этого полностью осушается в твердую массу, составляющую 35-45% от первоначального объема. На следующей стадии масса может быть подвергнута постаэрации и просеиванию для улучшения показателей хранения, эстетического вида и удобства использования.

Конечный продукт, гумус, полностью переработан, стабилизирован и пригоден для ландшафтных работ, садоводства и сельского хозяйства. Метан может быть использован для производства тепловой и электрической энергии.

Горючая фракция ТБО (нетоксичные отходы промпредприятий, автомашины, отходы деревообработки и др.) подвергаются газификации.

Стандартные модули обладают производительностью переработки от 500 кг/ч (3.600 т/год) до 3.000 кг/ч (21.600 т/год) и предназначены для исходного сырья с объемной плотностью 321 кг/мЗ и энергетической ценностью 2.800 кКал/кг и выше. Ценным продуктом переработки является горючий газ, производимый в объеме от 85 до 100 мЗ в минуту (для модуля переработки 3.000 кг/ч), с приблизительной энергетической ценностью от 950 до 2.895 кКал/мЗ в зависимости от исходного сырья. Газ может быть использован для производства тепло- электроэнергии для сопутствующих производств или на продажу. Модуль газификации не производит выбросов в атмосферу и не имеет трубы: продуктом технологии является горючий газ, направляемый на производство энергии, и, таким образом, выбросы образуются только на выходе двигателей, бойлеров или газовых турбин, перерабатывающих горючий газ. Основное оборудование монтируется на рамах с общими внешними размерами 10х13х5 м. Технология проста в управлении и эксплуатации и может быть использована в рамках комплексных схем переработки отходов.

Таким образом, оптимальной может быть технология переработки отходов, имеющая, наряду с сепарацией отходов ресайлинга, дополняющие друг друга процессы биотермической и высокотемпературной термической переработки органических компостируемых и некомпостируемых отходов.

### 2.10.3.2. Размещение производственных отходов

В городе Шахты специальных полигонов для захоронения промышленных отходов нет. Имеются следующие сооружения для размещения производственных отходов, таблица № 9.

# Места захоронения отходов

Таблица № 9

| Объекты | Количество | Площадь, га | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шламонакопители, хвостохранилища | 8 | 10,0 | 18 |
| Отвалы, терриконы, шлакозолоотвалы и т.п. | 56 | 374,4 | 66428 |
| Котлованы, карьеры, выработанные шахты, штольни | 2 | 21,2 | 650 |
| Могильники отходов | 1 | 1,6 | 0,07 |

Производственные отходы учитываются и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

На территории города образуются следующие виды отходов промышленного производства:

I класса опасности – ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки;

II класса опасности – аккумуляторы отработанные неповрежденные;

III класса опасности – масла отработанные; производственные материалы, загрязненные нефтяными минеральными жировыми продуктами;

IV класса опасности – отходы песка (в металлургии) и поливинилхлорида, шины пневматические, минеральные шламы, золошлаки, абразивная и хлопковая пыль, осадки канализационных очистных сооружений, ТБО;

V класса опасности – древесные отходы и опилки; обрезки тканей; лом черных и цветных металлов; отходы керамики, известняка, полиэтилена, растительных волокон, стеклянный бой, упаковочный картон и т.п.

Производственные отходы направляются на утилизацию в организации:

- люминесцентные лампы – НПП «Промэкология» (г. Ростов-на-Дону);

- аккумуляторные батареи – ООО «Лотос» (г. Шахты), ООО «Фонд Экологии Дона» (г. Ростов-на-Дону);

- нефтепродукты, масла - ООО «Лотос» (г. Шахты), ООО «Фонд Экологии Дона» (г. Ростов-на-Дону) и др. специализированные предприятия;

- отходы древесины – используются на предприятиях;

- лом черных и цветных металлов – ООО «Вторчермет», ООО «ВМС», ООО «Гранд-ресурс» (г. Шахты);

- бумага, картон – ООО «Паритет» (г. Шахты);

- отходы угледобычи – ОАО «Донстройресурс», ООО «Транс-Уса», ООО «Шахтинвест» (г. Шахты).

В г. Шахты предприятия формируют значительные количества отходов, требуются специальные мероприятия для их эффективной технологической переработки. В составе промотходов содержатся малоопасные отходы, которые возможно вывозить и обезвреживать совместно с частью ТБО (после сортировки) и токсичные, требующие организации специальных сооружений (располагающихся на территории и в ведении пром. предприятий).

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы», размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Производственные отходы 1-Ш классов опасности хранятся в специально отведенных местах, отходы, составляющие в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов.

Наиболее опасным видом отходов, образующимся на территории города, являются ртутьсодержащие отходы (1-й класс опасности), основная масса которых представлена отработанными люминесцентными и другими ртутьсодержащими лампами.

Основная масса отходов 2 и 3 класса опасности, образующихся на промышленных предприятиях города, представлена нефтеотходами (отработанные масла), нефтешламами механической очистки сточных вод, шламами гальванических производств и др. Из этих отходов практически полностью утилизируются только нефтеотходы.

Отходы гальванических производств являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды высокотоксичными тяжелыми и цветными металлами (цинк, хром, никель, медь, кадмий, олово и др.). На территории города имеется несколько предприятий, в технологии которых имеются гальванические производства. Всего в настоящее время накоплено 0,41 тонны шлама (4 класс опасности).

С целью утилизации направляются на переработку ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, их бой), автошины, аккумуляторные батареи, нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные материалы, металлические порошки, химические реактивы.

# Отходы медицинских учреждений

В настоящее время отработанные медицинские предметы из полимеров (шприцы, системы) после дезобработки передаются в специализированные предприятия (г. Ростов, г. Азов), предметы из металла, резины, перевязочный материал после дезобработки размещаются на городском полигоне ТБО.

Операционные органические отходы (твёрдые, обеззараженные) размещаются на городском кладбище.

Специфические отходы (отходы лечебных учреждений) являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал. Последние рекомендации ВОЗ основаны на отказе от применения технологий, связанных с химической дезинфекцией. Для обезвреживания специфических отходов оптимальными способами являются термический способ и стерилизация. Эти методы в наибольшей степени отвечают требованиям экологической безопасности - предотвращают распространение инфекционного начала и обеспечивают невозможность вторичного использования отдельных компонентов отходов.

В схеме территориального планирования Ростовской области отмечается, что медицинские отходы  намечено обезвреживать на специализированной установке. Комитетом по охране окружающей среды Администрации области внесены предложения в перечень мероприятий финансируемых из областного бюджета по приобретению установки термической переработки медицинских отходов, производительностью 2,5тыс.тн/год технологии «ПИРОКСЭЛ», разработанной фирмой ООО НПО «Термоэкология» (АО «ВНИИЭТО») г.Москва.

Данная установка предназначена для термической переработки, обезвреживания и уничтожения не только медицинских и бытовых отходов, а также некоторых промышленных отходов, в том числе пришедших в негодность пестицидов и отходов содержащих полихлорбифенилы, что позволит существенно снизить количество образующихся отходов и улучшить экологическое состояние окружающей среды.

Процесс переработки отходов включает их сушку, пиролиз, обжиг твердого остатка в шлаковом расплаве, утилизацию вторичных отходов и очистку отходящих газов.

Отходы поступают из сушильного барабана в ванну электроплавильной печи, где происходит ошлакование неметаллических компонентов отходов и образование чугуноподобного сплава из металлических компонентов. Расплав шлака и металла расслаивается и при сливе жидкого шлака производится остеклованный, экологически безопасный гранулят.

Технология "ПИРОКСЭЛ" отработана на двух предприятиях Москвы с использованием специальных отечественных установок производительностью 2,5 и 25 тыс. тонн в год. Эти установки снабжены автоматизированной и компьютерной системами управления процессами и контроля, которые обеспечивают предотвращение аварийных ситуаций.

Утилизация старых автомобилей

Брошенные разукомплектованные автомобили представляют экологическую опасность, в городе могут образовываться неорганизованные свалки отработанной бытовой техники со всеми вытекающими пагубными последствиями (Страны Евросоюза приняли директиву ЕЭС № 2000/53 от 27.06.2002 г. об обязательной утилизации автомобилей после окончания срока их эксплуатации за счет производителей).

На заводе (эксплуатирующемся в г. С.Петербурге) возможно перерабатывать практический любой металлический лом (в основном толщиной менее 5 мм), получая металлическую шихту - ценное сырье для электрометаллургического производства.

Использование лома при производстве стали приводит к экономии природных ресурсов: при выплавке 1 т стали с использованием металлолома вместо железной руды экономится 180 квт/ч. электроэнергии, 800 кг угля, 175 м3 природного газа (по данным Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства).

Привлекательным является предложение ЗАО «Ават ЭкоСистем» (г.Москва). Для переработки старых автомобилей используется технология промышленного демонтажа, позволяющая вторично использовать отдельные детали. Стандартная линия промышленного демонтажа, способна перерабатывать 10000 старых автомобилей в год или до 60 машин в день при смене 12 человек (всего персонал завода 24 человека). Линия предназначена для оптимального демонтажа деталей в безопасных рабочих условиях. Основными элементами линии являются автоматический конвейер, передвигающий автомобили, устройство переворачивания автомобилей для демонтажа деталей днища и подготовки автомобиля к снятию двигателя, а также оборудование для демонтажа деталей и хранения снятых материалов. Предприятие состоит из цеха линии демонтажа, зоны для удаления аккумуляторов и слива автомобильных жидкостей, крытых складских помещений и офисного здания. Экономическая эффективность предприятия обеспечивается продажей автомобильных деталей и отсортированных материалов. Для эффективной эксплуатации завода в зависимости от транспортных тарифов в радиусе 25-30 км от завода должно быть в наличии 25 старых автомобилей. Для завода требуется площадка ориентировочно 2 га.

Утилизация автомобильных шин

Динамичный рост парка автомобилей приводит к постоянному накоплению изношенных шин.

Утилизация старых автопокрышек возможна с выпуском резиновой крошки или порошка различного фракционного состава и использованием в виде сырья для выпуска широкой номенклатуры резинотехнических изделий (в дорожном строительстве, для кровельных материалов и др.). Перспективным является направление по производству полимеррезиновых композиций и материалов (перерабатывая и пластмассовые отходы).

Возможна комплексная система сбора и утилизации изношенных автопокрышек и пластмассовых отходов.

Скотомогильники

Возле г.Шахты имеется два скотомогильника:

а) недействующий (закрытый более 15 лет) – в районе закрытой свалки пос. Смагина, площадь 1,6 га.

б) скотомогильник в пос. Власовка, эксплуатируется с 1993 г., площадь 1,6 га, расстояние до поселка составляет 1,2 км.

Яма типа «Бекарри» располагается в районе действующего полигона.

ООО «Родина» имеет на своем балансе и осуществляет эксплуатацию объекта захоронения отходов - скотомогильник, находящийся за территорией СТФ. В скотомогильнике осуществляется захоронение биологических отходов животноводства. Скотомогильник соответствует требованиям фитосанитарной службы. На скотомогильник выдано фитосанитарное регистрационное удостоверение Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РО (Ростехнадзор) от 01.08.2007 за регистрационным №АЗ-779. Мониторинг состояния окружающей среды на объектах размещения (навозохранилище) и захоронения (скотомогильник) отходов не осуществляется.

На территории Октябрьского района размещены биотермические ямы, табл. № 10.

Биотермические ямы

Таблица № 10

| Населенный пункт | Хозяйство | Площадь | Дата захор. | Состояние | Сиб. язва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Верхнегрушевский | ООО «Донская Нива» | 800 | 1958 | Действующая |  |
| п.Нижнедонской |  | 900 | 1957 | Действующая |  |
| х.Красный Луч |  | 30 | 1963 | Действующая | 1968 |
| ст. Бессергеневская | ЗАО «Бессергеневская» | 600 | 1979 | Действующая |  |
| Учхоз «Донское» | Учхоз «Донское» | 600 | 1973 | Действующая |  |
| х.Керчик-Савров |  | 600 | 1958 | Действующая |  |
| п. Интернациональный |  | 700 | 1967 | Действующая |  |
| х.Красный Кут | СПК к-з «Россия» | 600 | 1954 | Действующая |  |
| п.Кадамовский |  | 650 | 1949 | Действующая |  |
| п.Красногорняцкий | ООО ФПЗ «Горняк» | 250 | 1929 | Действующая |  |
| х.Маркин | ООО п/ф «Маркинский» | 4000 | 2005 | Действующая |  |
|  | Андреевское |  |  |  |  |
|  | Кирова |  |  |  |  |
|  | Родина |  |  |  |  |
|  | Заря Дона |  |  |  |  |
|  | Придонский |  |  |  |  |
|  | Ильичевская ПТФ |  |  |  |  |

Достаточно сложная ситуация в районе с агрохимикатами, пришедшими в негодность. По состоянию на 01.01.2007г подлежат утилизации 17,7 т пестицидов в сыпучем виде, и 1,9 т – в жидком виде.

Настоящим проектом предлагается усовершенствование существующей системы обращения с отходами:

- организация селективного сбора ТБО;

- организация строительства мусороперегрузочной станции (на станции могут быть размещены установки по сортировке и прессованию ТБО) при реализации строительства межрайонного полигона в Красносулинском районе, мусороперегрузочная станция может быть предусмотрена в зоне размещения проектируемого комплекса оборудования для сортировки и брикетирования ТБО;

- строительство в г.Шахты межмуниципального комплекса оборудования для сортировки и брикетирования ТБО;

- строительство межмуниципального полигона ТБО;

- рекультивация территории закрытых санкционированных и несанкционированных свалок;

- пришедшие в негодность пестициды в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1077.-01 «Гигиенические требования к хранению, применению транспортировке пестицидов и агрохимикатов» должны обезвреживаться на высокотемпературной установке;

- требуется организация мониторинга на местах захоронения неустановленных пестицидов;

- утилизация сельскохозяйственных отходов, должна быть организована на местах их образования.

Основной метод утилизации – компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства.

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

- условия эксплуатации скотомогильников должны соответствовать «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

На перспективу предлагается организация строительства мусороперерабатывающего комплекса (в г.Шахты и на территории Красносулинского района – для переработки ТБО Октябрьского и Красносулинского районов).

## 2.10.4. Ограничения градостроительной деятельности на территории

## Октябрьского района

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения загрязнения природных ресурсов установлены ограничения на градостроительное использование территории:

( водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

(  зоны санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения;

( санитарно-защитные зоны предприятий;

- инженерно-строительные ограничения.

### 2.10.4.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ, принятым 12.04.2006 г. водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

# Городской округ Шахты

По данным Администрации Ростовской области в 1991 г. ЮжНИИгипрозем разработан «Проект установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.Грушевки и ее притоков на землях г.Шахты и п.г.т.Каменоломни Ростовской области». При разработке проекта руководствовались  требованиями «Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.11.96 г.№1404.

С 01.01.2007 г. вступил в силу  Водный  Кодекс РФ №74-ФЗ, который установил новые размеры водоохранных зон. В соответствии со ст. 65 размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов г. Шахты уточнены и представлены в таблице № 1.

Размеры водоохранных зон водных объектов

Таблица № 1

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы. м |
| --- | --- | --- |
| Река Грушевка | 200 | 30-50 |
| Река Кадамовка | 100 | 30-50 |
| Река Аюта | 100 | 30-50 |
| Река Атюхта | 50-100 | 30-50 |
| Ручей балки Максимовская | 50 | 30-50 |
| Ручей балки Бандовская | 50 | 30-50 |
| Артемовское водохранилище | 50 | 30-50 |
| Водохранилище ХБК | 50 | 30-50 |
| Пруды | 50 | 30-50 |

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранные зоны по рекам района: р.Дон – 200м, р.Малый Несветай и р. Аксай – 100 м.

Для ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истока ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы) устанавливаются в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных.

В границах водоохранных зон запрещаются использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности (таблица 2).

В границах водоохранных зонах допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В настоящее время водоохранные зоны рек загрязнены и захламлены стихийными свалками бытового мусора, устроенными жителями прилегающих поселков и улиц. В водоохранных зонах рек Аюта и Семибалочная находятся свалки ТБО.

Регламенты  использования  территории  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос

(Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 12.04.2006 г.)

Таблица № 2

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) на дорогах, не имеющих твердого покрытия Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Проведение рубок главного пользования | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) на дорогах, не имеющих твердого покрытия Проведение рубок главного пользования |  |

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- Защиту водного объекта от воздействия объектов – загрязнителей,

- Обвалование объектов – загрязнителей и вынос их из водоохранной зоны,

- Проведение лесопосадок и залужение пашни,

- Упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

- Другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

### 2.10.4.2. Зоны санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются воды р.Дон, подземные источники.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО), что предусматривается соответствующими проектами., табл. 3, 4.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных,  сельскохозяйственных предприятий.

Границы зон санитарной охраны водопроводных площадок и насосных станций соответствуют п.п.10.17-10.19 СНиП 2.04.02-84* (предусмотрены на расстоянии 30 м от стен резервуаров чистой воды).

###### Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны  подземных источников  водоснабжения

Таблица № 3

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений;. - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

###### Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны  поверхностных источников  водоснабжения

Таблица № 4

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

### 2.10.4.3. Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

Основная цель создания санитарно-защитных зон и их функции связаны с защитой человека и среды его жизнедеятельности от опасных воздействий технологических выбросов промышленных предприятий, инфраструктурных систем и устройств, содержащих в своем составе вредные ингредиенты и их группировки (суммации).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) определяется как активная часть общей территории зоны распространения ингредиентов и суммаций вредных веществ с концентрацией более 1 ПДК, располагаемая между центрами выброса и защищаемыми объектами. В общем виде модель СЗЗ имеет планировочную и средовую структуру, обеспечивающую процесс седиментации (аккумуляции, осаждения пыли и аэрозолей), газоочистки и рассеивания остатков вредоносного выброса. Следовательно, сформированная по определенной модели СЗЗ, имеет свойства снижать уровень опасного воздействия выбросов на ареал расселения, при этом радиус зоны распространения ингредиентов может сокращаться, а граница предельно допустимой концентрации (ПДК) отодвигаться в сторону источника выброса.

Четкая реализация принципа дифференцирования движения с отделением транзитных потоков от обслуживающих (внутригородских) и транспортных от пешеходных обеспечивает значительное снижение влияния на воздушную среду жилой зоны транспортных выбросов, содержащих в своем ингредиентном составе наиболее вредные компоненты, такие как бензальфапирен, двуокись азота, фенол.

Главные транзитные магистрали трактуются как обходные, отделяемые от жилой зоны озеленяемыми защитными полосами.

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны имеет проекты организации СЗЗ.

При разработке проектов СЗЗ предприятий будущей ОЭЗ следует расчетные параметры планировочной структуры санитарно-защитной зоны, определенные по ветровой аэродинамической модели, сопоставлять и уточнять по параметрам и требованиям инверсионной модели, по которой расчетные гравитационные потоки воздушных масс определяются не эпюрой ветров и осями защитных направлений, а геодезическими отметками рельефа. Планировочная структура санитарно-защитной зоны (СЗЗ) должна обеспечивать максимально-эффективное проявление процессов очистки, направленных на объекты защиты воздушных масс. Процесс очистки включает 5 стадий.

1. Стабилизацию направленности ветрового потока на среднюю аккумулятивную подзону СЗЗ.

2. Рассеивание ингредиентов.

3. Седиментацию (осаждение, удаление твердых взвесей и аэрозолей).

4. Фитоценоз (поглощение газовых ингредиентов кроной подобранных пород кустарника и древостоя) в процессе фотосинтеза.

5. Фотосинтез, как условие фитоценоза.

Исследования ОАО «НИИПГрадостроительства» показали, что традиционные модели озеленения СЗЗ, формируемые равномерной высадкой деревьев по рядовой и шахматной схемам малоэффективны,  большой эффект очистки дают планировочные модели СЗЗ, учитывающие условия увеличения коэффициента шероховатости приземного слоя применением чередования просек различных по ширине и направлениям с площадками седиментации (альвеолами). При этом учитывается аэродинамическая закономерность резкого выпадения в осадок взвесей промышленного выброса при ощутимом изменении вектора регулируемого воздушного потока (как по скорости, так и по направлению). Указанная планировочная структура санитарно-защитной зоны рекомендуется для формирования СЗЗ Ш-П класса санитарной вредности от промышленных предприятий, в атмосферном выбросе которых преобладают твердые пылеватые взвеси и аэрозоли.

Для СЗЗ, работающих в основном на очистку газовой составляющей, рекомендуется тип санитарно-защитных зон с редкой расстановкой древостоя в сочетании с блоками инсоляции и аэрации, обеспечивающими максимально-возможный эффект рассеивания, фотосинтеза и фитоценоза.

Проблема проживания жителей в нормативных санитарно-защитных зонах предприятий является одной из важнейших градоэкологических проблем. Решить эту проблему в значительной степени поможет разработка проектов санитарно-защитных зон.

Лечебно-профилактические, образовательные, оздоровительные учреждения, спортивные сооружения в границах СЗЗ промышленных предприятий отсутствуют.

# Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

Таблица № 5

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | -Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - Пожарные депо, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |